Zadání

Pracovní úkol

Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Změřte substituční metodou vnitřní odpor měřicích přístrojů použitých v úkolu 1. Výsledek použijte k případné korekci hodnot v úkolu 1.

Metodou substituční změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu od nejmenších proudů (0,2 mA) až do 25 mA. Porovnejte přesnost výsledků s přesností dosaženou v úkolu 1.

Výsledky zpracujte graficky a diskutujte vliv měřicích přístrojů.

Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna žárovky (do grafu vyznačte chybu měření).

Pomůcky

- laboratorní zdroj, žárovka, odporová dekáda, komutátor, dva miliampérmetry, voltmetr, komutátor, vodiče

Teoretický úvod

Substituční metoda

Při měření odporu substituční metodou porovnáváme zkoumaný odpor R s přesným odporem RN (v našem případě používáme odporovou dekádu). Měříme v zapojení obvodu podle schématu na Obrázku 1. Přepínač nastavíme do polohy a pomocí zdroje zvolíme proud I odporem R. Poté přepneme přepínač do polohy b a nastavíme odpor RN na dekádě tak, aby jím protékal stejný proud I jako předtím odporem R.

Obrázek 1: Schéma zapojení pro substituční metodu

Přímá metoda

Při měření přímou metodou měříme napětí U na odporu R a proud I, který jím protéká. Odpor R potom určíme z Ohmova zákona:

(1)

Dostáváme však rozdílené hodnoty pro zapojení voltmetru před ampérmetrem (poloha a přepínače v zapojení podle schématu na Obrázku 2) a pro jeho zapojení za ampérmetr (poloha b přepínače v zapojení podle schématu na Obrázku 2). To je dáno systematickou chybou, kterou lze však odstranit korekcemi, známe-li vnitřní odpory měřicích přístrojů.

Obrázek 2: Schéma zapojení pro přímou metodu

V prvním případě měříme voltmetrem kromě napětí na odporu R také napětí na ampérmetru (jehož vnitřní odpor Ra není nulový). Ampérmetrem měříme skutečnou hodnotu proudu I na odporu R. Ampérmetr a odpor jsou zapojeny sériově. Toto zapojení je proto výhodné, jestliže je vnitřní odpor ampérmetru Ra mnohem menší než zjišťovaný odpor R. Pokud tato podmínka není splněna, vypočteme správnou hodnotu odporu R (značíme Rk) ze vztahu:

(2)

Ve druhém zapojení naopak voltmetr měří správné napětí U, ale ampérmetrem měříme také proud protékající voltmetrem (jehož vnitřní odpor Rv není nekonečný). Voltmetr a odpor R jsou zapojeny paralelně. Toto zapojení je tedy výhodné pro vnitřní odpor voltmetru Rv mnohem větší než měřený odpor R. Pro výpočet správné hodnoty odporu R (značíme Rk) využijeme korekci:

(3)

Také proud I je potřeba v tomto případě korigovat (korigovaný proud značíme Ik):

(4)

Změna odporu měřicího přístroje při přepnutí rozsahu

Měníme-li u měřicích přístrojů s otočnou cívkou rozsah, mění se také jeho vnitřní odpor Ri.

U ampérmetru měníme rozsah bočníkem (tj. paralelně připojený rezistor k měřicímu systému). Chceme-li zvětšit rozsah n-krát, musí být odpor bočníku Rb (n–1)-krát menší než odpor Ra systému:

(5)

Vnitřní odpor Ri ampérmetru se však zvětší méně než n-krát, neboť ve skutečnosti je rozsah nastavován kombinací sériově a paralelně řazených rezistorů.

U voltmetru měníme rozsah předřadně zapojeným sériovým odporem. Chceme-li zvětšit rozsah n-krát, musí být předřadný odpor Rp (n–1)-krát větší než odpor Rv voltmetru:

(6)

Vnitřní odpor Ri voltmetru se tedy zvětší n-krát:

(7)

Výsledky měření

Měření vnitřních odporů měřicích přístrojů

Postup měření

Zapojíme obvod podle schématu na Obrázku 1. Na místo odporu R zařadíme daný měřicí přístroj (voltmetr nebo ampérmetr).

Při přepínači v poloze a nastavíme pomocí zdroje vhodnou hodnotu proudu.

Přepneme přepínač do polohy b a nastavíme odpor dekády tak, aby protékal stále stejný proud jako v poloze a. Tento odpor zapíšeme.

Změníme rozsah měřicího přístroje a opakujeme kroky 2. a 3. Takto proměříme všechny rozsahy, které použijeme pro měření přímou metodou.

Měření

K měření procházejícího proudu I byl použit ampérmetr třídy přesnosti 0,5 a byl použit rozsah 0,6 mA. Chyba tohoto přístroje nicméně není podstatná, neboť používán pouze pro zjištění, kdy je proud dekádou stejný jako proud voltmetrem (respektive ampérmetrem), jehož vnitřní odpor určujeme, a hodnota tohoto proudu nás již nezajímala.

Tabulka 1 udává naměřené hodnoty vnitřního odporu Ri(A) ampérmetru pro dané rozsahy. Chyba σRi je odhadnuta podle toho, při jakých změnách odporu dekády bylo ještě možné sledovat výchylku na srovnávacím ampérmetru. V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny hodnoty vnitřního odporu, jak je udává výrobce.

Naměřené hodnoty vnitřního odporu Ri(V) jsou uvedeny v Tabulce 2. Chyba je stanovena stejně jako u ampérmetru. Výrobcem byla zadána hodnota vnitřního odporu při rozsahu 1 Ω: . Vnitřní odpory při ostatních rozsazích byly vypočteny ze vztahu (7) a jsou uvedeny v posledním sloupci Tabulky 2.

| rozsah | Ri(A) [Ω] | σRi [Ω] | výrobce [Ω] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 130 | 5 | 110 |
| 3 | 78,0 | 0,5 | 83 |
| 7,5 | 34,0 | 0,5 | 40 |
| 15 | 17,0 | 0,5 | 21 |
| 30 | 8,0 | 0,5 | 11 |
| 75 | 1,0 | 0,5 | 4,5 |

Tabulka 1: Určení vnitřního odporu ampérmetru

| rozsah | Ri(V) [Ω] | σRi [Ω] | výrobce [Ω] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 747,0 | 0,5 | 750 |
| 3 | 1496,0 | 0,5 | 1500 |
| 7,5 | 3750 | 5 | 3750 |
| 15 | 7500 | 5 | 7500 |
| 30 | 15000 | 50 | 15000 |

Tabulka 2: Určení vnitřního odporu voltmetru

Měření závislosti odporu vlákna žárovky na proudu přímou metodou

Postup měření

Sestavíme obvod podle schématu na Obrázku 2. Na místo odporu R zařadíme žárovku.

Postupně zvyšujeme napětí na zdroji až do napětí 24 V na žárovce a zapisujeme hodnoty napětí U a proudu I při obou polohách přepínače.

Pro každou naměřenou dvojici hodnot napětí-proud vypočteme odpor R vlákna žárovky dle vztahu (1). Je-li třeba, provedeme korekce.

Měření

Pro měření proudu byly použity přístroje, jejichž vnitřní odpory při daných rozsazích jsme proměřovali. Chyba naměřeného proudu σI a napětí σU je dána třídou přesností daného přístroje, která byla pro voltmetr i ampérmetr 0,2. Odpor R je vypočten ze vztahu (1) a jeho chyba σR určena metodou přenosu chyb dle [2]. Korekce byly prováděny všude dle vztahů (2) – v pole přepínače a, (3) a (4) – v poloze přepínače b. Chyba σRk korigovaných hodnot odporu Rk při poloze přepínače a je určena jako maximální dle [2] a chyby korigovaného napětí Rk  i proudu Ik při poloze b jsou určeny metodou přenosu chyb dle [2].

Naměřené hodnoty přepínače v poloze a (respektive b) udává Tabulka 3 (respektive Tabulka 4).

| I [mA] | rozsah | σI [mA] | U [V] | rozsah | σU [V] | R [Ω] | σR [Ω] | Rk [Ω] | σRk [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 1,5 | 0,003 | 0,02 | 1,5 | 0,003 | 222 | 34 | 92 | 39 |
| 0,30 | 1,5 | 0,003 | 0,06 | 1,5 | 0,003 | 200 | 10 | 70 | 15 |
| 0,46 | 1,5 | 0,003 | 0,10 | 1,5 | 0,003 | 217 | 7 | 87 | 12 |
| 0,88 | 1,5 | 0,003 | 0,20 | 1,5 | 0,003 | 227 | 3 | 97 | 8 |
| 1,07 | 1,5 | 0,003 | 0,24 | 1,5 | 0,003 | 224 | 3 | 94 | 8 |
| 1,42 | 1,5 | 0,003 | 0,32 | 1,5 | 0,003 | 225 | 2 | 95 | 7 |
| 2,00 | 3 | 0,006 | 0,40 | 1,5 | 0,003 | 200 | 2 | 122 | 2 |
| 2,56 | 3 | 0,006 | 0,52 | 1,5 | 0,003 | 203 | 1 | 125 | 2 |
| 3,55 | 7,5 | 0,015 | 0,62 | 1,5 | 0,003 | 175 | 1 | 141 | 2 |
| 4,00 | 7,5 | 0,015 | 0,73 | 1,5 | 0,003 | 183 | 1 | 149 | 2 |
| 4,30 | 7,5 | 0,015 | 0,82 | 1,5 | 0,003 | 191 | 1 | 157 | 1 |
| 5,95 | 7,5 | 0,015 | 1,39 | 1,5 | 0,003 | 234 | 1 | 200 | 1 |
| 7,9 | 15 | 0,03 | 2,42 | 3 | 0,006 | 306 | 1 | 289 | 2 |
| 8,4 | 15 | 0,03 | 2,82 | 3 | 0,006 | 336 | 1 | 319 | 2 |
| 9,1 | 15 | 0,03 | 3,30 | 7,5 | 0,015 | 363 | 2 | 346 | 3 |
| 10,9 | 15 | 0,03 | 4,65 | 7,5 | 0,015 | 427 | 2 | 410 | 2 |
| 13,0 | 15 | 0,03 | 6,45 | 7,5 | 0,015 | 496 | 2 | 479 | 2 |
| 14,4 | 30 | 0,06 | 7,50 | 7,5 | 0,015 | 521 | 2 | 513 | 3 |
| 20,2 | 30 | 0,06 | 13,8 | 15 | 0,03 | 683 | 3 | 675 | 3 |
| 20,6 | 30 | 0,06 | 14,9 | 15 | 0,03 | 723 | 3 | 715 | 3 |
| 24,2 | 30 | 0,06 | 18,4 | 30 | 0,06 | 760 | 3 | 752 | 4 |
| 26,0 | 30 | 0,06 | 20,2 | 30 | 0,06 | 777 | 3 | 769 | 3 |
| 29,0 | 75 | 0,15 | 23,8 | 30 | 0,06 | 821 | 5 | 820 | 5 |

Tabulka 3: Závislost odporu vlákna žárovky na proudu měřená přímou metodou v poloze a přepínače

| I [mA] | rozsah | σI [mA] | U [V] | rozsah | σU [V] | R [Ω] | σR [Ω] | Rk [Ω] | σRk [Ω] | Ik [mA] | σIk [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 1,5 | 0,003 | 0,01 | 1,5 | 0,003 | 111 | 75 | 131 | 46 | 0,077 | 0,005 |
| 0,32 | 1,5 | 0,003 | 0,03 | 1,5 | 0,003 | 94 | 19 | 107 | 12 | 0,280 | 0,005 |
| 0,50 | 1,5 | 0,003 | 0,05 | 1,5 | 0,003 | 100 | 12 | 115 | 8 | 0,433 | 0,005 |
| 0,95 | 1,5 | 0,003 | 0,10 | 1,5 | 0,003 | 105 | 7 | 123 | 4 | 0,816 | 0,005 |
| 1,16 | 1,5 | 0,003 | 0,12 | 1,5 | 0,003 | 103 | 6 | 120 | 4 | 0,999 | 0,005 |
| 1,74 | 3 | 0,006 | 0,18 | 1,5 | 0,003 | 103 | 5 | 120 | 2 | 1,499 | 0,007 |
| 2,20 | 3 | 0,006 | 0,23 | 1,5 | 0,003 | 105 | 4 | 122 | 2 | 1,892 | 0,007 |
| 2,82 | 3 | 0,006 | 0,30 | 1,5 | 0,003 | 106 | 3 | 124 | 1 | 2,418 | 0,007 |
| 4,05 | 7,5 | 0,015 | 0,46 | 1,5 | 0,003 | 114 | 4 | 134 | 1 | 3,434 | 0,014 |
| 4,65 | 7,5 | 0,015 | 0,55 | 1,5 | 0,003 | 118 | 3 | 141 | 1 | 3,914 | 0,013 |
| 5,10 | 7,5 | 0,015 | 0,62 | 1,5 | 0,003 | 122 | 3 | 145 | 1 | 4,270 | 0,013 |
| 7,35 | 7,5 | 0,015 | 1,11 | 1,5 | 0,003 | 151 | 3 | 189 | 1 | 5,864 | 0,013 |
| 9,3 | 15 | 0,03 | 2,32 | 3 | 0,006 | 249 | 5 | 299 | 1 | 7,749 | 0,026 |
| 9,7 | 15 | 0,03 | 2,62 | 3 | 0,006 | 270 | 5 | 330 | 2 | 7,949 | 0,025 |
| 9,9 | 15 | 0,03 | 3,10 | 7,5 | 0,015 | 313 | 6 | 342 | 2 | 9,073 | 0,028 |
| 12,0 | 15 | 0,03 | 4,30 | 7,5 | 0,015 | 358 | 5 | 396 | 2 | 10,853 | 0,028 |
| 14,7 | 15 | 0,03 | 6,20 | 7,5 | 0,015 | 422 | 5 | 475 | 2 | 13,047 | 0,027 |
| 18,2 | 30 | 0,06 | 7,30 | 7,5 | 0,015 | 401 | 5 | 449 | 2 | 16,253 | 0,054 |
| 22,2 | 30 | 0,06 | 13,6 | 15 | 0,03 | 613 | 7 | 667 | 3 | 20,387 | 0,055 |
| 22,6 | 30 | 0,06 | 14,6 | 15 | 0,03 | 646 | 7 | 707 | 3 | 20,653 | 0,055 |
| 24,6 | 30 | 0,06 | 18,2 | 30 | 0,06 | 740 | 8 | 778 | 3 | 23,387 | 0,057 |
| 27,4 | 30 | 0,06 | 20,0 | 30 | 0,06 | 730 | 7 | 767 | 3 | 26,067 | 0,057 |
| 30,5 | 75 | 0,15 | 23,8 | 30 | 0,06 | 780 | 10 | 823 | 5 | 28,913 | 0,143 |

Tabulka 4: Závislost odporu vlákna žárovky na proudu měřená přímou metodou v poloze b přepínače

Měření závislosti odporu vlákna žárovky na proudu substituční metodou

Postup měření

Zapojíme obvod podle schématu na Obrázku 1. Na místo odporu R zařadíme žárovku a použijeme již proměřený ampérmetr.

Při přepínači v poloze a nastavíme pomocí zdroje první (nejmenší) hodnotu proudu I protékajícího žárovkou.

Přepneme přepínač do polohy b a nastavíme odpor dekády tak, aby protékal stále stejný proud jako v poloze a. Tento odpor zapíšeme.

Opakujeme kroky 2. a 3. pro čím dál tím vyšší hodnoty proudu I až do 25 mA.

Měření

Naměřené hodnoty udává Tabulka 5. Chyba proudu σI je určena z třídy přesnosti ampérmetru, která byla 0,2. Chyba σR určení odporu R je odhadnuta podle toho, při jakých změnách odporu dekády bylo ještě možné sledovat výchylku na ampérmetru. V posledním sloupci Tabulky 2 je uvesden příkon P žárovky pro dané hodnoty proudu I a odporu R vypočtený podle vztahu . Jeho chyba σP je stanovena metodou přenosu chyb.

| I [mA] | rozsah | σI [mA] | R [Ω] | σR [Ω] | P [mW] | σP [mW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,30 | 1,5 | 0,003 | 117,0 | 0,5 | 0,0105 | 0,0001 |
| 0,40 | 1,5 | 0,003 | 119,0 | 0,5 | 0,0190 | 0,0001 |
| 0,51 | 1,5 | 0,003 | 118,0 | 0,5 | 0,0307 | 0,0002 |
| 0,60 | 1,5 | 0,003 | 118,0 | 0,5 | 0,0425 | 0,0002 |
| 0,70 | 1,5 | 0,003 | 118,0 | 0,5 | 0,0578 | 0,0002 |
| 0,80 | 1,5 | 0,003 | 118,0 | 0,5 | 0,0755 | 0,0003 |
| 0,90 | 1,5 | 0,003 | 118,0 | 0,5 | 0,0956 | 0,0003 |
| 1,00 | 1,5 | 0,003 | 119,0 | 0,5 | 0,1190 | 0,0004 |
| 1,20 | 1,5 | 0,003 | 118,7 | 0,5 | 0,1709 | 0,0004 |
| 1,40 | 1,5 | 0,003 | 119,5 | 0,5 | 0,2342 | 0,0005 |
| 1,60 | 3 | 0,006 | 119,8 | 0,5 | 0,307 | 0,001 |
| 1,80 | 3 | 0,006 | 120,5 | 0,5 | 0,390 | 0,001 |
| 2,00 | 3 | 0,006 | 122,2 | 0,5 | 0,489 | 0,001 |
| 2,80 | 3 | 0,006 | 129,0 | 0,5 | 1,011 | 0,002 |
| 4,00 | 7,5 | 0,015 | 143,2 | 0,5 | 2,291 | 0,009 |
| 4,00 | 7,5 | 0,015 | 163,3 | 0,5 | 2,613 | 0,010 |
| 6,00 | 7,5 | 0,015 | 202,0 | 0,5 | 7,27 | 0,02 |
| 8,0 | 15 | 0,03 | 301,0 | 0,5 | 19,26 | 0,07 |
| 10,0 | 15 | 0,03 | 392,0 | 0,5 | 39,2 | 0,1 |
| 12,0 | 15 | 0,03 | 460,0 | 0,5 | 66,2 | 0,2 |
| 14,0 | 15 | 0,03 | 519,0 | 0,5 | 101,7 | 0,2 |
| 16,0 | 30 | 0,06 | 571,0 | 0,5 | 146,2 | 0,5 |
| 18,0 | 30 | 0,06 | 617,0 | 0,5 | 199,9 | 0,7 |
| 20,0 | 30 | 0,06 | 668,0 | 0,5 | 267,2 | 0,8 |
| 22,0 | 30 | 0,06 | 712,0 | 0,5 | 344,6 | 0,9 |
| 24,0 | 30 | 0,06 | 767,0 | 0,5 | 442 | 1 |
| 25,0 | 30 | 0,06 | 771,0 | 0,5 | 482 | 1 |

Tabulka 5: Závislost odporu vlákna žárovky na proudu měřená substituční metodou

Grafické znázornění a stanovení odporu vlákna žárovky při pokojové teplotě

V Grafu 1 jsou znázorněny závislosti odporu R vlákna žárovky na procházejícím proudu I naměřené přímou metodou v obou zapojeních voltmetru i substituční metodou. Použity jsou hodnoty z Tabulek 3, 4 a 5 vyznačené šedě. Jednotlivé body grafu jsou ručně propojeny křivkami.

V Grafu 2 je zobrazena celá naměřená závislost odporu vlákna žárovky na příkonu. Použité hodnoty vychází z Tabulky 5. Tento graf je proložen křivkou nazývanou programem Excel klouzavý průměr.

Pro zjištění odporu vlákna žárovky při pokojové teplotě použijeme pouze hodnoty z té části Grafu 2, kde je závislost přibližně lineární. Jedná se o prvních 13 hodnot (v Tabulce 5 jsou označeny silnějším orámováním). Tyto hodnoty jsou překresleny do Grafu 3 (včetně chybových úseček sestrojených na základě chyby odporu R uvedené v Tabulce 5) a proloženy regresní přímkou. Absolutní člen jejich lineární regrese udává hledaný odpor.

Závislost získaná regresí:  (hodnota spolehlivosti regrese je 0,863)

Odpor R vlákna žárovky při pokojové teplotě:

poznámka: naměřené hodnoty v Grafu 1 byly propojeny křivkou ručně (pastelkami)

Diskuse výsledků

U měření závislosti odporu na proudu přímou metodou se objevovala velká systematická chyba. Při zapojení voltmetru před ampérmetr byl odpor vypočtený z Ohmova zákona větší než skutečný, neboť napětí použité pro výpočet bylo zvětšené o napětí na ampérmetru oproti skutečnému. Naopak tomu bylo u zapojení voltmetru za ampérmetr, kde ampérmetr ukazoval hodnotu proudu jako součet proudů na voltmetru a vzorku. Odpor vypočtený z Ohmova zákona byl tedy menší než skutečný (skutečné napětí známe z korekcí).

Tyto rozdíly naměřeného odporu oproti skutečnému byly největší pro menší proudy (tedy i napětí). Tato skutečnost je zřejmá z odporů měřicích přístrojů při daných rozsazích (menší hodnoty měříme použitím menších rozsahů). Ampérmetr má při nejmenším rozsahu největší vnitřní odpor (viz Tabulka 1), proto se při korekci podle vztahu (2) odpor R nejvíce změní. Voltmetr má naproti tomu při nejmenším rozsahu nejmenší vnitřní odpor (viz Tabulka 2). Korekce prováděná dle vztahu (3) však opět bude mít největší význam u malých rozsahů.

Porovnáme-li závislosti získané z obou zapojení po korekci, můžeme říct, že si přibližně odpovídají (viz Graf 1). Shodují se také ze závislostí získané substituční metodou, kterou můžeme považovat za přesnou.

Závěr

Substituční metodou jsem změřila vnitřní odpory ampérmetru (viz Tabulka 1) a voltmetru (viz Tabulka 2) a použila je ke korekci hodnot získaných přímou metodou.

Přímou metodou jsem změřila závislost odporu vlákna žárovky na procházejícím proudu při dvou způsobech zapojení voltmetru. Tato závislost je pro obě možnosti znázorněna v Grafu 1.

Substituční metodou jsem změřila závislost odporu vlákna žárovky na procházejícím proudu. Tato závislost je zakreslena v Grafu 1.

Stanovila jsem závislost odporu vlákna žárovky na příkonu (viz Tabulka 5 a Graf 2) a lineární regresí hodnot do  (viz Graf 3) určila odpor vlákna při pokojové teplotě :

Seznam použité literatury

Studijní text pro fyzikální praktikum na physics.mff.cuni.cz/vyuka/ (1. 11. 2012)

Jiří Englich: Základy zpracování fyzikálních měření (Praha, 2006)

Napsáno na základě [1]