Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM  II.

Úloha č. : 10

Název :    HALLŮV JEV

Vypracovala : Jana Hrudíková       stud. sk. 12                    dne 10.10.2005

Odevzdala dne: ................................... vráceno: ................................

Odevzdala dne: ................................... vráceno: ................................

Odevzdala dne: ...................................

Posuzoval: ..............................dne ............................ výsledek klasifikace ……..

Připomínky:

Pracovní úkol:

- Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci.

- Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

- Výsledky měření zpracujte graficky a vyhodnoťte měrnou vodivost a Hallovu konstantu vzorku.

- Vypočtěte pohyblivost a koncentraci nositelů náboje.

Teorie:

Elektrická vodivost

charakterizuje schopnost látky vést elektrický proud.

Proud vzorkem způsobují pohybující se náboje - elektrony a díry. Je-li střední rychlost uspořádaného pohybu elektronů <vn> a děr <vp> a označíme koncentraci elektronů n a koncentraci děr p, bude celková hustota proudu

i = -e n <vn> + e p <vp> (1)

Pro měrnou elektrickou vodivost platí Ohmův zákon zapsaný v diferenciálním tvaru

| i = ( E | (2) |
| --- | --- |

v němž i je hustota proudu a E intenzita elektrického pole.

Střední rychlosti <vn> a  <vp> musí být úměrné intenzitě pole E. Příslušné konstanty úměrnosti se nazývají pohyblivosti μn a μp .

| <vn> = (n E | (3) |
| --- | --- |
| <vp> = (p E |  |

Z těchto rovnic pro měrnou elektrickou vodivost plyne vztah

| ( = e (n (n + p (p) (4) |  |
| --- | --- |

Častým úkolem výzkumu polovodičů je zjistit jak koncentraci nositelů, tak i jejich pohyblivost. V případě, že zkoumáme příměsový polovodič za běžných podmínek, je zanedbatelná koncentrace jednoho druhu nosičů. My máme k dispozici vzorek germania, což je polovodič typu N, tedy polovodič s převažující elektronovou vodivostí. Poslední rovnici můžeme tedy přepsat na tvar

( = e n (n                                                                                                   (5)

Zkoumáme vzorek tvaru hranolu, jehož průřez má rozměry d a t. Pro proudovou hustotu tohoto vzorku platí vztah

i = I / d . t                                                                  (6)

Z tohoto vztahu můžeme přejít ke vztahu

( = I l  / U t d = la  / t d                                               (7)

kde I je proud protékající vzorkem a a je regresní koeficient v grafu závislosti  I na U.

Hallův jev

je důsledkem působení Lorentzovy síly na náboje pohybující se v materiálu umístěném v magnetickém poli o indukci B. Nechť má magnetická indukce směr osy z. Pak vzniká odchýlením elektronů směrem k jedné stěně vzorku příčné elektrické pole o intenzitě

| Ey = (n Ex B (8) |  |
| --- | --- |

.Mezi kontakty na bočních stranách vzorku vzniká Hallovo napětí

(9)

Tohle odvození výrazu pro Hallovo napětí je značně zjednodušené. Vychází z představy, že elektrony jsou zcela volné a chovají se podobně jako molekuly plynu. Většinou je třeba uvažovat, že tak zvaný Hallův rozptylový faktor rH, zavedený např. vztahem                                            (10)

je různý od jedné.  Pro náš případ germania při pokojové teplotě je

rH = 3 ( / 8.                                                (11)

Hallova konstanta je rovna

RH = rH / e n = 3 ( / 8 e n.                          (12)

Po dosazení z (10) a (11) dostáváme

RH = UH t / I B = b t / I,                             (13)

kde b je regresní koeficient v závislosti UH na B.

Známe-li kromě Hallovy konstanty i měrnou vodivost, můžeme vypočítat tak zvanou hallovskou pohyblivost ze vztahu

( = ( RH = b l a / I d (14)

Protože obě svorky, kterými Hallovo napětí měříme, nejsou umístěny přesně proti sobě, stanovíme hodnotu Hallova napětí ze vztahu UH = ¦ U1 – U2 ¦ / 2 , (15) kde U1 a U2 jsou napětí, která měříme vždy pro opačný směr magnetické indukce.

Zapojení vzorku:

Vzorek je zapojen čtyřbodově – viz obr.1. Tato metoda odstraňuje systematickou chybu způsobenou odporem vodičů, ale neodstraňuje termoelektrické napětí.

Obr.1. Umístění kontaktů na vzorku

Pro úkol 1 použijeme zapojení podle obr.1 a pro úkol 2 zapojení podle obr.3.

Obr.2: Zapojení pro měření 1                                          Obr.3: Zapojení pro měření 2

Vypracování:

Pro měření byl použit vzorek germania – polovodiče typu N o rozměrech:

l = (  6,0 (  0,1 ) mm      d = (  3,4 (  0,1 ) mm       t = (  0,7 (   0,1 ) mm

- Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci.

3.a Výsledky měření zpracujte graficky a vyhodnoťte měrnou vodivost

Naměřené hodnoty napětí U a proudu I uvádím v tabulce 1. Závislost I na U je vynesena v grafu 1.

| U [ V ] | 0 | 0,246 | 0,453 | 0,722 | 0,977 | 1,175 | 1,495 | 1,692 | 1,883 | 2,066 | 2,389 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [ mA ] | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |

Tabulka 1 : Naměřené hodnoty proudu vzorkem a přiloženého napětí při nulové mg.indukci.

Z dat v tabulce 1 provedením lineární regrese získám konstantu úměrnosti a, která vystupuje ve vztahu (7), a její směrodatnou odchylku. Její celkovou chybu vypočtu podle kvadratického zákona hromadění chyb ze systematických chyb měřicích přístrojů             ( odhaduji na 2%) a této směrodatné odchylky.

a = I / U = (  2,11  (  0,06 ).10-3(-1

Měrnou vodivost vypočítám ze vztahu (7). Její chybu určím z lineárního zákona hromadění chyb, protože se jedná o chyby systematické.

( = (  5,3 (  1,1 ) (-1m-1

- Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

- b  Výsledky měření zpracujte graficky a vyhodnoťte Hallovu konstantu vzorku.

Hallovo napětí jsem měřila pro dvě různé hodnoty proudu protékajícího vzorkem . Změřila jsem proud protékající cívkou Img, ze kterého jsem pomocí vztahu uvedeného v zadání úlohy určila magnetickou indukci B [ T ] = 0,098 . I [ A ].

Napětí jsem měřila na svorkách 5 a 6 ( umístění podle obr.1), tedy v příčném směru. A to pro dvě různé polarizace magnetického pole, abych vyloučila ohmické napětí.

V tabulce 2 uvádím naměřené hodnoty napětí a proudů a velikosti Hallova napětí UH vypočítané podle (15) pro I1 a I2 . Obě proměřované závislosti jsou vyneseny v grafu 2.

| I1 = 2 mA | I2 = 5 mA |
| --- | --- |
| Img [A] | U1 [mV] | U2 [mV] | UH [mV] | Img [A] | U1 [mV] | U2 [mV] | UH [mV] |
| 0,1 | -53,52 | -57,94 | 2,21 | 0,1 | -147,91 | -157,65 | 4,87 |
| 0,5 | -46,64 | -65,33 | 9,35 | 0,5 | -130,71 | -173,77 | 21,53 |
| 1 | -37,23 | -74,95 | 18,86 | 1 | -107,61 | -195,36 | 43,88 |
| 1,5 | -27,76 | -84,58 | 28,41 | 1,5 | -85,3 | -217,2 | 65,95 |
| 2 | -17,99 | -94,43 | 38,22 | 2 | -63 | -239,1 | 88,05 |
| 2,5 | -8,98 | -104,04 | 47,53 | 2,5 | -41,6 | -261,7 | 110,05 |
| 3 | -0,39 | -113,36 | 56,49 | 3 | -20,4 | -282,9 | 131,25 |
| 3,5 | 8,48 | -122,35 | 65,42 | 3,5 | -0,8 | -304,1 | 151,65 |
| 4 | 16,62 | -131,28 | 73,95 | 4 | 19,4 | -324,2 | 171,8 |

Tabulka 2: Závislost Hallova napětí UH na proudu I

Podle vztahu (9) je Hallovo napětí přímo úměrné magnetické indukci. Z dat v       tabulce 2 provedením lineární regrese získám dvě konstanty úměrnosti b pro dvě různé hodnoty proudu Img, které vystupují ve vztahu (13), a jejich směrodatné odchylky. Jejich celkové chyby určím podle kvadratického zákona hromadění chyb ze systematických chyb měřicích přístrojů a těchto směrodatných odchylek.

Pro I1 =   2 mA

dostávám b =  (  189 (  4 ) 10-3 m2s-1.

Podle vztahu (13) vypočtu Hallovu konstantu RH. Její relativní chybu uvažuji stejnou jako relativní chybu rozměru t, protože chyby regresního koeficientu b a proudu I jsou vůči této chybě zanedbatelné.

RH = ( 66 (  9).10-3 m3C-1

Pro I2 =   5   mA

dostávám b =  ( 440   (   9   ). 10-3 m2s-1.

RH = (   62   (   9  ).10-3 m3C-1

Uvažuji aritmetický průměr těchto hodnot

RH = (  64  (   9   ).10-3m3C-1

4. Vypočtěte pohyblivost a koncentraci nositelů náboje.

Pohyblivost určím ze vztahu  (14). Chybu určím podle kvadratického zákona hromadění chyb.

Pro I1 =   2 mA dostávám (1 = (  0,35  ( 0,03    ) m2C-1(-1

Pro I2 =   5  mA dostávám (2 = (  0,34    (    0,03  ) m2C-1(-1

Průměrná hodnota je ( = (  0,35    (   0,03   ) m2C-1(-1.

Ze vztahu (12) vypočítám koncentraci volných elektronů ve vzorku germania. Její relativní chyba je stejná jako u Hallovy konstanty.

n = (  1,1  ( 0,2   ) .1020m-3.

Diskuse:

Grafy 1 a 2 prokazují, že závislosti – proudu na napětí a závislost Hallova napětí na proudu protékajícím cívkou ( a tedy i magnetickou indukcí ) jsou podle předpokladu v rámci chyb měření lineární. Na chyby všech určovaných veličin( měrné vodivost, Hallovy konstanty, pohyblivosti a koncentraci elektronů ) měla největší vliv chyba určení rozměrů vzorku, které však byly zadány a tato chyba proto nemohla být odstraněna.

Závěr:

Proměřila jsme závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové hodnotě magnetické indukce ( graf 1) a závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách proudu ( graf 2). Uvedené závislosti jsou lineární.

Určila jsme měrnou vodivost vzorku

( = (  5,3 (  1,1 ) (-1m-1

Určila jsme Hallovu konstantu vzorku

RH = (  64  (   9   ).10-3m3C-1

Vypočítala jsem  pohyblivost elektronů

( = (  0,35    (   0,03   ) m2C-1(-1.

A jejich koncentraci

n = (  1,1  ( 0,2   ) .1020m-3.

Literatura:

[1] Doc. RNDr. Bakule, CSc., Doc RNDR. Šternberk J.,CSc.: Fyzikální praktikum II., SPN, Praha, 1989