Pracovní úkol:

- Změřte charakteristiky křemíkové (KY 721) a vakuové (EZ 81) diody pomocí zapisovače 4106.

- Změřte charakteristiky Zenerovy diody (KZ 703) bod po bodu.

- Určete její dynamický vnitřní odpor v propustném směru při proudu 200 mA a v závěrném směru pro proud 400 mA.

- Určete odpovídající Zenerovo napětí při tomto proudu.

- Pro tento proud (pracovní bod) zakreslete do grafu zatěžovací přímku pro napětí zdroje U1 = 9 V.

- Určete odpovídající stabilizační činitel.

Teorie:

Vakuová dioda

Je tvořena evakuovanou baňkou se dvěmi elektrodami, katodou a anodou. Zdrojem elektronů je vrstva obsahující oxidy barya, stroncia, nebo vápníku, která je u přímo žhavených katod nanesena na žhavící vlákno, u nepřímo žhavených na kovový váleček obsahující topné vlákno.

Pokud mezi katodou a anodou není elektrické pole, na anodu se dostane velmi málo emitovaných elektronů, protéká proud řádově 10-5 až 10-4A. Pokud na katodu připojíme kladné napětí a na anodu záporné, počet elektronů, které dorazí až na anodu se ještě zmenší a od určité hodnoty napětí (typicky –0,5 až –1V) je proud již neměřitelný.

Pokud na anodu připojíme kladný a na katodu záporný pól napětí, elektrony jsou naopak urychlovány a tedy proud se mnohonásobně zvětší vůči proudu při nulovém napětí mezi elektrodami. Pro závislost proudu na napětí ve vakuu platí Langmuirův třípolovinový zákon

(1) kde a je konstanta závislá na geometrii elektrod.

Polovodičové diody

Se skládají ze dvou částí s odlišným typem vodivosti (v části P pomocí kladných děr, v části N elektrony). Mezi těmito části je P-N přechod.

Je-li dioda zapojena v propustném směru (na část P je připojeno +), je odpor o několik řádů menší než ve směru závěrném. Proto se polovodičových diod využívá pro usměrnění proudu. Usměrňovací schopnost je charakterizována usměrňovacím koeficientem η, což je poměr proudů v propustném (Ip) a závěrném (Iz) směru při konstantním napětí.

(2)

U křemíkových diod, které se nejčastěji používají, může tento poměr dosáhnout hodnoty až 108. Křemíková dioda je však použitelná do teploty asi 100 °C, jelikož usměrňovací koeficient s růstem teploty značně klesá.

U běžných polovodičových diod dochází po překročení určitého napětí k trvalému poškození

P-N přechodu.

Zenerovy diody

Podstatnou vlastností  činnosti Zenerových diod je nedestruktivní průraz P-N přechodu v závěrném směru.

K průrazu dochází vlivem dvou fyzikálních jevů:

1) Zenerův jev: Jedná se o vnitřní emisi vyvolanou elektrickým polem. Vázané elektrony jsou vytrhávány silným elektrickým polem, které se nachází mezi vrstvami P a N. Tímto se podstatně zvýší počet volných nositelů náboje a prudce se sníží odpor přechodu.

2) lavinový průraz: Se vzrůstajícím závěrným napětím se zvyšuje intenzita elektrického pole i šířka oblasti přechodu. Při jisté intenzitě pole nabývají nositelé náboje energie dostatečné k uvolnění dalšího valenčního elektronu. Vzniklí nositelé jsou potom opět urychleni polem, způsobí při srážkách vznik dalších párů a dochází k lavinovému násobení nositelů a k rychlému poklesu odporu přechodu.

Voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody lze rozdělit na tři části: propustnou, závěrnou a průraznou (Zenerovu). Propustná a závěrná část je shodná s usměrňovací polovodičovou diodou, průrazné části dosáhneme překročením tzv. Zenerova napětí v závěrném směru. Zde dynamický odpor diody náhle poklesne z hodnoty 105 ( a více na hodnotu řádově 1 ( až 10 (. Pracovní bod Zenerovy diody volíme v této oblasti charakteristiky. Zenerovo napětí se udává pro pracovní bod doporučený výrobcem. Poloha pracovního bodu se předepisuje pomocí proudu Iz, který se volí v rozmezí od 0,2 Izm do Izm tak, aby ležel v lineární části průrazné oblasti. Proud Izm je určen maximálním ztrátovým výkonem diody.

Zenerovy diody se používají zejména pro stabilizaci napětí v obvodech. Zapojení tohoto obvodu je na následujícím obr. 2, str. 77 v [1].

Obvod může pracovat jako stabilizátor napětí, pokud vstupní napětí U1 je vyšší než Zenerovo napětí Uz a odpor RS je zvolen tak, aby zatěžovací přímka protínala charakteristiku v lineární části průrazné oblasti.

Stabilizační činitel SU

je definován jako poměr relativní změny vstupního ((U1/(U1) k relativní změně výstupního napětí ((U0/U0):

(3)

Dynamický vnitřní odpor diody je definován vztahem

(4)

Protože změnu napětí lze vyjádřit výrazem (U1 = RS(I+(Iri, můžeme na základě předchozích dvou rovnic psát pro stabilizační činitel

(5)

Měření charakteristik

Diody mají v různých  částech charakteristiky řádově značně odlišné vnitřní odpory. Přihlédneme-li tedy k vnitřním odporům měřících přístrojů, nelze proto měřit v jediném zapojení celou charakteristiku. Pro oblasti s vysokým dynamickým odporem proto používáme zapojení pro měření velkých odporů, pro oblasti s nízkým dynamickým odporem pak zapojení pro měření malých odporů.

Na obr.1 (též obr. 3, str. 78 v [1]) je zakresleno schéma obvodu pro měření velkých odporů (závěrný směr), změna pro malé odpory (propustný směr, okolí Zenerova napětí v závěrném směru) je znázorněna přerušovanou čarou.

Souřadnicový zapisovač

Zapisovač XY 4103 má dva nezávislé napěťové vstupy a psací zařízení, které se může pohybovat ve dvou kolmých směrech. Výchylka v jednom směru je úměrná napětí přiváděnému na svorky X, v druhém napětí na svorkách Y. Chceme-li některým ze vstupů měřit proud, musíme snímat napětí na odporu známé velikosti zapojeném sériově do obvodu (viz obr. 2, též obr.5, str. 80 v [1]).

Problematika měření VA charakteristik je stejná jako při měření bod po bodu.

| obr. 1: Měření charakteristik bod po bodu | obr. 2: Měření charakteristik zapisovačem |
| --- | --- |

Výsledky měření:

Tabulka č.1: Zenerova dioda v propustném směru

| U [V] | U [V] | I [A] | I [A] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,006 | 0,00 | 0,006 |
| 0,20 | 0,006 | 0,00 | 0,006 |
| 0,30 | 0,006 | 0,00 | 0,006 |
| 0,40 | 0,006 | 0,00 | 0,006 |
| 0,50 | 0,006 | 0,00 | 0,006 |
| 0,60 | 0,006 | 0,00 | 0,006 |
| 0,64 | 0,006 | 0,01 | 0,006 |
| 0,68 | 0,006 | 0,02 | 0,006 |
| 0,70 | 0,006 | 0,04 | 0,006 |
| 0,72 | 0,006 | 0,08 | 0,006 |
| 0,74 | 0,006 | 0,15 | 0,006 |
| 0,76 | 0,006 | 0,24 | 0,006 |
| 0,77 | 0,006 | 0,32 | 0,006 |
| 0,78 | 0,006 | 0,38 | 0,006 |
| 0,79 | 0,006 | 0,47 | 0,006 |
| 0,80 | 0,006 | 0,59 | 0,006 |
| 0,81 | 0,006 | 0,74 | 0,006 |

Použitý voltmetr a ampérmetr byl třídy přesnosti 0,5, použitý rozsah 1,2 V a 1,2 A.

Tabulka č.2: Zenerova dioda v závěrném směru

| U [V] | U [V] | I [A] | I [A] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,012 | 0,0 | 0,5 |
| 0,40 | 0,012 | 0,0 | 0,5 |
| 0,80 | 0,012 | 0,0 | 0,5 |
| 1,20 | 0,012 | 0,5 | 0,5 |
| 1,60 | 0,012 | 0,5 | 0,5 |
| 2,00 | 0,012 | 0,5 | 0,5 |
| 2,5 | 0,06 | 1,0 | 0,5 |
| 3,0 | 0,06 | 1,5 | 0,5 |
| 3,5 | 0,06 | 3,0 | 0,5 |
| 4,0 | 0,06 | 5,0 | 0,5 |
| 4,5 | 0,06 | 8,5 | 0,5 |
| 5,0 | 0,06 | 16,0 | 0,5 |
| 5,5 | 0,06 | 30,5 | 0,5 |
| 5,7 | 0,06 | 39 | 1 |
| 5,9 | 0,06 | 55 | 1 |
| 6,1 | 0,06 | 72 | 1 |
| 6,2 | 0,06 | 81 | 1 |
| 6,3 | 0,06 | 125 | 5 |
| 6,5 | 0,06 | 175 | 5 |
| 6,7 | 0,06 | 255 | 5 |
| 6,8 | 0,06 | 300 | 5 |
| 6,9 | 0,06 | 345 | 5 |

Použitý voltmetr byl třídy přesnosti 0,5, použitý rozsah 2,4 a 12 V. Použitý mikroampérmetr byl třídy přesnosti 1,  použité rozsahy 50, 100 a 500 A.

Tabulka č.3: Zenerova dioda v závěrném směru v okolí Zenerova napětí

| U [V] | U [V] | I [A] | I [A] |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,8 | 0,06 | 0,0014 | 0,00012 |
| 6,9 | 0,06 | 0,0042 | 0,00012 |
| 7,0 | 0,06 | 0,07 | 0,006 |
| 7,1 | 0,06 | 0,56 | 0,006 |
| 7,2 | 0,06 | 0,82 | 0,006 |
| 7,3 | 0,06 | 1,0 | 0,03 |
| 7,4 | 0,06 | 1,1 | 0,03 |
| 7,5 | 0,06 | 1,7 | 0,03 |
| 7,6 | 0,06 | 2,0 | 0,03 |

Použitý voltmetr a ampérmetr byly třídy přesnosti 0,5. Použitý rozsah voltmetru 12 V, ampérmetru 0,024 A, 0,24 A, 1,2 A a 6 A.

Dynamický vnitřní odpor (podle vzorce (4)):

propustný směr I0 = 240 mA  ri = (0,18 ( 0,05) 

závěrný směr    I0 = 560 mA  ri = (0,27 ( 0,11) 

Zenerovo napětí při proudu I0 = 560 mA  je UZ = (7,1 ( 0,06) V.

Stabilizační činitel určím podle vzorce (5). Hodnotu odporu RS určím tak, aby v pracovním bodě 560 mA, 7,1 V bylo na odporu napětí rovné rozdílu napětí zdroje U1 = 9 V a napětí na diodě UZ = 7,1 V. Takže 
RS = (U1 - UZ)/I0 = (3,4 ( 0,1) 

SU = (10,8 ( 4,3)

Diskuse:

Při měření jsem postupoval tak, že jsem si na voltmetru nastavil určitou hodnotu napětí a k ní jsem odečítal příslušnou hodnotu proudu. Z tohoto důvodu jsem úkol 3) vyhodnocoval ne pro hodnotu 200 mA v propustném směru (resp. 400 mA v závěrném), ale 240 mA v propustném (a 560 mA v závěrném). Stupnice použitého voltmetru je rozdělená na 120 dílků. Při rozsahu 1,2 V (resp. 12 V pro závěrný směr), při kterém bylo prováděno měření, tedy odpovídá jednomu dílku 0,01 V (resp. 0,1 V). Při měření jsem postupoval po krocích 1 (až 2) dílky na voltmetru v okolí chtěných proudů (200 resp. 400 mA) a tudíž i kdybych postupoval tak, že bych si na voltmetru nastavil požadovaný proud a k němu odečítal hodnotu napětí nedosáhl bych větší vetší přesnosti. Použitý způsob (i za cenu toho, že jsem nedodržel přesně zadání) považuji za přesnější, protože proud na ampérmetru jsem mohl určovat s daleko větší přesností než napětí na voltmetru. Bylo to dáno jednak menším rozsahem na ampérmetru při měření v závěrném směru, ale hlavně (pro oba směry) tím, že diody (včetně Zenerových) fungují jako stabilizační činitelé v obvodu (snaží se udržet konstantní napětí pro široké rozpětí proudů), což znamená, že při nepatrně malé změně napětí dojde k velké změně proudu. Kdybych nastavoval hodnotu proudu na voltmetru a k ní odečítal odpovídající hodnotu napětí, dostal bych , pro určité velikosti kroků v nastavování proudu, neměřitelné rozdíly v napětí. Vzhledem k tomu, že v určitém bodě charakteristiky dochází k enormně prudkému nárůstu proudu byl by tento jev v této oblasti velmi výrazný.

Při snaze lépe proměřit charakteristiku diody v závěrném směru jsem při měření překročil hranici maximálního ztrátového výkonu (zjištěno při zpracování). Daná hranice je zanesena v Grafu č.1, ve kterém je i voltampérová charakteristika Zenerovy diody a zatěžovací přímka pro U1 = 9 V. V závěrném směru je proud tekoucí přes diodu o 4 až 6 řádů menší než v propustném směru (a v okolí Zenerova napětí) a proto nejsou tyto hodnoty v grafu rozlišitelné od nuly. Při měření v okolí Zenerova napětí jsem přeměřil některé hodnoty v obou zapojeních, jak pro měření velkých odporů – závěrný směr, tak i pro měření malých odporů – propustný směr (stejné schéma bylo použito i při měření v okolí Zenerova napětí, protože je zde velká vodivost a tudíž malý odpor). Z těchto hodnot je patrné jakou chybu vnáší do měření změna metody (schématu). Tato chyba se projevuje nejvíce při takových hodnotách napětí, kde proud teprve začíná narůstat, protože zde dochází k přechodu mezi malým a velkým odporem.

Velká chyba v určení stabilizačního činitele je dána především velkou chybou v určení vnitřního odporu Zenerovy diody v závěrném směru. Ta je dána poměrně velkou relativní chybou při měření proudu použitého při výpočtu. Také použitý postup (jako (U0 a (I0 vzít dvě hodnoty z okolí zkoumaného bodu) evidentně neskýtá příliš přesný výsledek.

V-A charakteristiky vakuové a křemíkové diody jsou zakresleny pomocí zapisovače na přiložených papírech. Je zakreslena charakteristika zvlášť pro závěrný a zvlášť pro propustný směr. U vakuové diody je patrný nárůst proudu v závěrné části, blíží-li se napětí k nule (a nenulová hodnota proudu při nulové hodnotě přiloženého napětí). Je to způsobeno tím, že při žhavení vylétají některé elektrony z katody směrem k anodě. Je-li navíc přiloženo napětí v propustném směru, jsou elektrony odsávány k anodě (a tím se zvyšuje počet těch, které dorazí až k anodě, což odpovídá nárůstu proudu). Pokud je naopak dioda zapojena v závěrném směru, jsou elektrony vyletující z katody od anody odpuzovány a proud ustává. Z tohoto principu je patrné, že elektrony, které vlivem žhavení dosáhly dostatečné energie k opuštění prostoru u katody a směřují k anodě jsou s rostoucím napětí v závěrném směru více odpuzovány a tudíž se proud výrazně zmenšuje až na nulovou hodnotu od určité hodnoty napětí. Naproti tomu u křemíkové diody je proud v závěrném směru nulový (s ohledem na nastavení citlivosti zapisovače). Je to způsobeno jiným fyzikálním principem funkce této diody (P-N přechod při kontaktu dvou polovodičů s odlišným typem vodivosti). Je proto vhodnější k použití jako usměrňovací dioda. Ze záznamu je zřejmé, že stupeň usměrnění  je veliký (s ohledem na to, že podle citlivosti měření nemohu určit hodnotu proudu v závěrném směru, který se jeví nulový, nemohu udat číselnou hodnotu) a s rostoucím napětí dále roste (proud v propustném směru se zvyšuje mnohem rychleji než v závěrném). Toto platí jen do doby než napětí v závěrném směru nedosáhne kritické hodnoty a nedojde k destruktivnímu průrazu polovodičového přechodu  (na záznamu nebylo dosaženo) nebo pokud nevzroste teplota diody (vnějším ohřevem nebo jouleovým teplem) na hodnotu, kdy již výrazně ovlivňuje vodivost polovodiče.

Závěr:

Charakteristiky křemíkové a vakouvé diody jsou na přiložených papírech.

Charakteristika Zenerovy diody je vynesená v Grafu č. 1 (včetně zatěžovací přímky pro napětí zdroje U1 = 9 V). Její jednotlivé části jsou v Tabulkách 1-3.

Dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody:

propustný směr I0 = 240 mA  ri = (0,18 ( 0,05) 

závěrný směr    I0 = 560 mA  ri = (0,27 ( 0,11) 

Zenerovo napětí při proudu I0 = 560 mA  je UZ = (7,1 ( 0,06) V

Stabilizační činitel SU = (10,8 ( 4,3).

Použitá literatura:

1( Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II., SPN, Praha, 1989