Pracovní úkol:

- Změřte anodové charakteristiky triody EC(C)83. Mřížkové napětí Ug měňte od 0 do –2 V po krocích 0,5 V. Při měření nepřekračujte maximální anodovou ztrátu Pa = 0,2 W. Anodové napětí zvyšujte maximálně do 120 V.

- Změřte závislost zesílení A = Uvýst/Uvst (poměr výstupního napětí ke vstupnímu) triodového zesilovače na frekvenci pro Ug = -1 V, Ua = 120 V, Ra = 105 Ω a Ra = 5.103 Ω, Uvst = 0,3 V ve frekvenčním rozsahu 30 Hz - 100 kHz.

- Změřte závislost zesílení A na velikosti anodového odporu pro Ua = 120 V v rozsahu Ra = 5.103 - 105 Ω. Ug = -1 V při f = 1 kHz, Uvst = 0,3 V.

- Anodové charakteristiky zpracujte graficky. V grafu vyznačte oblast, kde by byla překročena anodová ztráta Pa = 0,2 W. Zakreslete rovněž zatěžovací přímky pro obě hodnoty anodového odporu Ra z úkolu 2. Určete odpovídající pracovní body a stanovte příslušné hodnoty zesílení a průběh frekvenčních charakteristik.

Teorie:

Trioda

je zesilovací elektronka se třemi elektrodami, anodou, mřížkou a katodou. Velikost anodového proudu lze řídit anodovým napětím, ale hlavně napětím mřížky vůči katodě. Vlastnosti triody jsou charakterizovány vnitřním odporem, strmostí a zesilovacím činitelem. Vnitřní odpor je definován vztahem:

(1)

a udává o kolik voltů se musí změnit anodové napětí, aby se, při konstantním napětí mřížky, změnil anodový proud o 1 V.

Strmost S je definována vztahem:

(2)

a udává, o kolik se změní anodový proud při změně napětí mřížky o 1V.

Zesilovací činitel ( udává, o kolik musíme změnit anodové napětí, pokud má po změně napětí mřížky zůstat anodový proud konstantní:

(3)

Převrácenou hodnotu (-–1=D nazýváme průnik. Charakteristické hodnoty triody splňují Barkkausenův vztah, zřejmý z definice veličin.

(4)

Závislost anodového proudu na mřížkovém a anodovém napětí lze vyjádřit třípolovinovým zákonem:

(5)

kde k je konstanta daná konfigurací elektrod.

Napěťové zesílení elektronky A je definované jako poměr změny napětí na anodě ke změně napětí na mřížce a platí pro něj vztah

(6)

kde Ra je anodový odpor elektronky.

Měření charakteristik triody

Schéma zapojení je zobrazeno v [1] na str. 99 (obr.2).Anodový proud je napájen ze stabilizovaného zdroje, napětí je regulováno potenciometrem r. Mřížkové napětí je odebíráno z akumulátoru, na mřížku je připojeno záporné napětí.

Měření zesílení zesilovače

Schéma zapojení je zobrazeno v [1] na str. 100 (obr.3). Frekvenční závislost měříme od nejnižších hodnot vzestupně, závislost na anodovém odporu od nejvyšších sestupně.

Výsledky měření:

Anodové charakteristiky triody

Třída přesnosti použitého voltmetru i ampérmetru je 0,5.

Tabulka 1: Anodové charakteristiky

|  | Ug = 0 V | Ug = –0,5 V | Ug = –1 V | Ug = –1,5 V | Ug = –2 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua [V] | Ia [mA] | Pa [mW] | Ia [mA] | Pa [mW] | Ia [mA] | Pa [mW] | Ia [mA] | Pa [mW] | Ia [mA] | Pa [mW] |
| 0 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0 | 0,000 | 0 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0 |
| 10 | 0,020 | 0 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0 |
| 20 | 0,055 | 1 | 0,010 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0 |
| 30 | 0,110 | 3 | 0,018 | 1 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0 |
| 40 | 0,200 | 8 | 0,040 | 2 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |
| 50 | 0,308 | 15 | 0,075 | 4 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |
| 60 | 0,455 | 27 | 0,130 | 8 | 0,010 | 1 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |
| 70 | 0,58 | 40 | 0,210 | 15 | 0,018 | 1 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |
| 80 | 0,80 | 64 | 0,315 | 25 | 0,033 | 3 | 0,004 | 0 | 0,003 | 0 |
| 90 | 0,95 | 86 | 0,430 | 39 | 0,060 | 5 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0 |
| 100 | 1,15 | 115 | 0,573 | 57 | 0,100 | 10 | 0,010 | 1 | 0,003 | 0 |
| 110 | 1,28 | 140 | 0,740 | 81 | 0,160 | 18 | 0,015 | 2 | 0,003 | 0 |
| 120 | 1,50 | 180 | 0,900 | 108 | 0,228 | 27 | 0,025 | 3 | 0,004 | 0 |

V tabulce je uvedena i hodnota anodové ztráty a je z ní patrné, že nebyla nikdy překročena hranice Pa = 0,2 W.

Frekvenční závislost zesílení zesilovače

Měření bylo prováděno s nastavením hodnot dle zadání. Třída přesnosti nízkofrekvenčního voltmetru 1,5.

Tabulka 2: Frekvenční závislost zesílení zesilovače

|  | Ra = 105 Ω | Ra = 5.103 Ω |
| --- | --- | --- |
| f [Hz] | Uvyst [V] | A | Uvyst [V] | A |
| 30 | 7,0 | 23,3 | 1,2 | 3,8 |
| 60 | 8,8 | 29,3 | 1,5 | 5,0 |
| 120 | 9,2 | 30,7 | 1,6 | 5,3 |
| 240 | 9,7 | 32,3 | 1,7 | 5,5 |
| 480 | 9,8 | 32,7 | 1,7 | 5,6 |
| 960 | 10,0 | 33,3 | 1,7 | 5,7 |
| 1900 | 9,8 | 32,5 | 1,7 | 5,6 |
| 4000 | 9,6 | 32,0 | 1,7 | 5,7 |
| 8000 | 9,0 | 30,0 | 1,8 | 5,8 |
| 16000 | 7,1 | 23,7 | 1,7 | 5,7 |
| 32000 | 4,6 | 15,3 | 1,8 | 5,9 |
| 64000 | 2,6 | 8,5 | 1,9 | 6,2 |
| 100000 | 1,6 | 5,3 | 2,0 | 6,5 |

Závislost zesílení na anodovém odporu

Tabulka 3: Závislost zesílení zesilovače na anodovém odporu

| Ra [k Ω] | Uvyst [V] | A |  | Ra [k Ω] | Uvyst [V] | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10,0 | 33,3 |  | 20 | 4,3 | 14,2 |
| 90 | 9,6 | 31,8 |  | 10 | 2,6 | 8,7 |
| 80 | 9,1 | 30,2 |  | 9 | 2,4 | 8,0 |
| 70 | 8,6 | 28,7 |  | 8 | 2,2 | 7,3 |
| 60 | 8,0 | 26,7 |  | 7 | 2,0 | 6,7 |
| 50 | 7,3 | 24,3 |  | 6 | 1,8 | 6,0 |
| 40 | 6,5 | 21,7 |  | 5 | 1,6 | 5,3 |
| 30 | 5,5 | 18,3 |  |  |  |  |

Pracovní body

Z grafu č.1 byly odečteny pracovní body pro zdroj anodového napětí 120 V a napětí mřížky –1 V.

Ra = 100 kΩ : Ua = 106 V,   Ia = 0,12 mA

Ra =    5 kΩ :  Ua = 119 V, Ia = 0,23 mA

Z grafu č.1 bylo dále odhadnuto zesílení v pracovních bodech:

Ra = 100 kΩ : A = 4

Ra =    5 kΩ :  A = 96

Hodnoty zesílení jsou poměrně značně přibližné vzhledem k metodě jejich získání z grafu (jako podíl změny anodového napětí ku změně napětí mřížky při konstantním anodovém proudu).

Diskuse:

Pro menší hodnoty mřížkového napětí se snižuje anodový proud, až pro Ug = -2 V je prakticky nulový (je na úrovni chyby přístroje a odečítání), může to být způsobeno tím, že záporná mřížka mezi katodou a anodou brání elektronům v průletu (odpuzuje je) a ty se potom nedostanou až k anodě. Od Ug = –1 V se mohlo měřit i pro větší anodová napětí než 120V, povolená anodová ztráta by nebyla překročena a získalo by se tak mnohem více použitelných hodnot.

Závěr:

Naměřené hodnoty pro anodové charakteristiky jsou shrnuty v Tabulce 1 a Grafu č.1, frekvenční závislost zesílení je v Tabulce 2 a Grafu č.2, závislost zesílení na anodovém odporu v Tabulce 3 a Grafu č.3.

Použitá literatura:

1( Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II., SPN, Praha, 1989