1. Pracovní úkoly

1. Změřte vlnovou délku zelené čáry spektra rtuti Michelsonovým interferometrem. Totéž proveďte pro vlnovou délku He–Ne laseru.

2. Změřte vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu Fabryho – Perotovým interferometrem.

3. Všechna měření proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí.

4. Stanovte chybu vlnové délky získané v úkolu 1 a 2 lineární regresí. V úkolu 1 diskutujte vliv zadaného převodního koeficientu pro posuv zrcadla u Michelsonova interferometru na systematickou chybu vlnové délky a hledejte jeho vhodnější velikost.

2. Teoretická část

Vlnovou délku zelené čáry spektra rtuti a vlnovou délku He-Ne laseru měříme pomocí Michelsonova interferometru, jehož schéma je zachyceno na obrázku 1. Paprsek ze zdroje světla dopadá pod úhlem 45 ° na polopropustné zrcadlo A a v bodě R se rozděluje na dva paprsky s přibližně stejnou intenzitou (paprsek částečně odražený 1, paprsek částečně prošlý 2). Paprsky 1 a 2 se odráží od zrcadel Z1 a Z2 a poté spolu po průchodu zrcadlem A interferují. Mějme zrcadlo Z1 umístěno na saních s mikrometrickým posuvem, pomocí nichž měníme jeho vzdálenost l od zrcadla A a tím zároveň dráhový rozdíl Δ interferujících paprsků vyjádřený vztahem

,								(1)

kde p označuje převodní poměr mezi mechanismem saní a změnou vzdálenosti l. V závislosti na dráhovém rozdílu dostaneme podmínku pro interferenční maxima [1]

,								(2)

kde k je celé číslo a λ značí vlnovou délku měřeného světla. Podmínka pro minima je tvaru [1]

.							(3)

Ze vztahů (1) a (2) obdržíme pro vlnovou délku výraz

,								(4)

v němž hledáme regresní koeficient

.									(5)

Vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu měříme pomocí Fabryho-Perotova interferometru, jehož schéma je zachyceno na obrázku 2. Měření s tímto přístrojem je založeno na interferenci paprsků vzniklých mnohonásobným odrazem mezi dvěma rovnoběžnými skleněnými polopropustnými deskami D1 a D2. Pomocí mikrometrického posuvu můžeme měnit vzdálenost d desek a tím zároveň i dráhový rozdíl Δ dvou sousedních paprsků, jenž je dán vztahem [1]

,								(6)

kde ψ představuje úhel dopadu paprsku na odrážející vrstvu skleněné desky. Interferenční maxima nastávají pro dráhové rozdíly dané vztahem (2), přičemž k zde udává řád interferenčního maxima. Při určité vzdálenosti d desek můžeme dosáhnout překrytí maxima 
k-tého řádu čáry o vlnové délce λ1 s maximem (k - 1)-ho řádu čáry o vlnové délce λ2. Označme l vzdálenost dvou míst, v nichž došlo k takovému překrytí, pak platí

,							(7)

odkud můžeme vyjádřit rozdíl obou vlnových délek [1]

,							(8)

kde λs značí průměr obou vlnových délek. Uvažujeme jeho tabulkovou hodnotu [2] λs = 589,3 nm.

obrázek 1					obrázek 2

3. Výsledky měření

Vlnovou délku rtuťové výbojky i vlnovou délku He-Ne laseru jsem měřil Michelsonovým interferometrem pomocí postupných měření. Otočným šroubem jsem měnil vzdálenost l posuvu mechanismu saní, odečet této hodnoty uvažuji s chybou danou přesností stupnice 0,01 mm. Odečet jsem prováděl vždy po padesáti odpozorovaných prošlých interferenčních proužcích. Naměřené hodnoty jsou pro rtuťovou výbojku i He-Ne laser uvedeny v tabulce 1.

tabulka 1 - Měření s Michelsonovým interferometrem

|  | Hg výbojka | He-Ne laser |  | Hg výbojka | He-Ne laser |  | Hg výbojka | He-Ne laser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | l [mm] | l [mm] | k | l [mm] | l [mm] | k | l [mm] | l [mm] |
| 0 | 16,50 | 16,50 | 350 | 17,00 | 17,05 | 700 | 17,51 | 17,60 |
| 50 | 16,58 | 16,58 | 400 | 17,07 | 17,12 | 750 | 17,59 | 17,68 |
| 100 | 16,63 | 16,66 | 450 | 17,15 | 17,21 | 800 | 17,66 | 17,76 |
| 150 | 16,70 | 16,75 | 500 | 17,24 | 17,29 | 850 | 17,73 | 17,84 |
|  | Hg výbojka | He-Ne laser |  | Hg výbojka | He-Ne laser |  | Hg výbojka | He-Ne laser |
| k | l [mm] | l [mm] | k | l [mm] | l [mm] | k | l [mm] | l [mm] |
| 200 | 16,77 | 16,83 | 550 | 17,30 | 17,36 | 900 | 17,80 | 17,94 |
| 250 | 16,85 | 16,91 | 600 | 17,37 | 17,44 | 950 | 17,87 | 18,01 |
| 300 | 16,91 | 16,99 | 650 | 17,45 | 17,52 | 1000 | 17,93 | 18,10 |

Na grafu 1 je vynesena závislost odečítané vzdálenosti l na počtu k pozorovaných interferenčních proužků. Chybové úsečky na grafu nejsou znázorněny, neboť jejich velikost je srovnatelná s velikostí datových bodů.

Naměřenými hodnotami jsou proloženy přímky lineární závislosti. Pomocí programu MS Excel získané hodnoty regresních koeficientů zavedených vztahem (5) činí pro jednotlivá měření aHg = (1,455 ± 0,008).10-6 m, aHe-Ne = (1,579 ± 0,007).10-6 m. Hodnota převodního poměru p se pohybuje v rozmezí p = 1 : 5 až p = 1 : 5,2 v závislosti na tom, v jaké části stupnice se pohybujeme. Při obou měřeních jsem začínal na stejné hodnotě vzdálenosti l, převodní poměr by tedy měl být stejný. Uvážím-li jeho hodnotu p = 1 : 5 a dosadím-li získané koeficienty aHg a aHe-Ne do vztahu (4), dostávám výsledné vlnové délky s jejich přenesenými chybami λHg = (582 ± 3) nm, λHe-Ne (632 ± 3) nm.

Vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu jsem měřil Fabryho-Perotovým interferometrem pomocí postupných měření. Zaznamenával jsem vzdálenosti d1 skleněných desek interferometru, při nichž se překrývala sousední maxima obou vlnových délek, a též vzdálenosti d2, v nichž byly mezery mezi maximy obou vlnových délek stejné, tedy tato situace odpovídala překrytí maxim jedné a minim druhé vlnové délky. Toto měření jsem zopakoval třikrát pro čtyři po sobě následující překrytí. Určení přesného místa překrytí maxim i překrytí maxim s minimy bylo velmi obtížné, chybu odečtu vzdáleností d1 a d2 proto odhaduji 0,03 mm. Naměřené hodnoty jsou pro všechna tři měření uvedeny v tabulce 2 a vyneseny na grafech 2 až 4.

tabulka 2 - Měření s Fabryho-Perotovým interferometrem

| 1. měření | 2. měření | 3. měření |
| --- | --- | --- |
| k | d1 [mm] | d2 [mm] | k | d1 [mm] | d2 [mm] | k | d1 [mm] | d2 [mm] |
| 1 | 1,76 | 1,95 | 1 | 1,77 | 1,97 | 1 | 1,75 | 1,98 |
| 2 | 2,10 | 2,26 | 2 | 2,10 | 2,27 | 2 | 2,11 | 2,30 |
| 3 | 2,41 | 2,58 | 3 | 2,41 | 2,57 | 3 | 2,44 | 2,59 |
| 4 | 2,72 | 2,89 | 4 | 2,71 | 2,86 | 4 | 2,69 | 2,88 |

Naměřenými hodnotami jsou proloženy přímky lineární závislosti. Chybové úsečky opět nejsou vyneseny, neboť je jejich velikost srovnatelná s velikostí datových bodů. Pomocí programu MS Excel získané regresní koeficienty udávají velikost vzdálenosti l mezi dvěma sousedními překrytími. Pro obě měření činí vzdálenosti l1 = (0,319 ± 0,005) mm, l2 = (0,314 ± 0,001) mm.

Při druhém měření činí hodnoty regresních koeficientů získané programem MS Excel pro jednotlivá měření l1 = (0,313 ± 0,005) mm, l2 = (0,297 ± 0,002) mm.

Hodnoty získané při třetím měření činí l1 = (0,315 ± 0,018) mm, l2 = (0,299 ± 0,005) mm. Ze zjištěných hodnot si můžeme povšimnout, že výsledky získané z určování překrytí maxim jsou pokaždé méně přesné než výsledky získané z určování překrytí maxim s minimy. Toto jsme mohli očekávat, neboť odhadování místa překrytí maxim bylo obtížnější a zjevně méně přesné než odhadování místa, ve kterém byly vzdálenosti mezi maximy obou vlnových délek shodné. V dalším tedy používám přesnější hodnoty získané z překryvů maxim s minimy. Výsledná hodnota vzdálenosti l určená aritmetickým průměrem ze všech tří měření činí l = (0,303 ± 0,006) mm. Dle vztahu (8) dopočítaná vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu činí s přenesenou chybou λ2 - λ1 = (0,57 ± 0,01) nm.

4. Diskuze

Tabulková hodnota [3] pro vlnovou délku zelené čáry spektra rtuti činí λHg = 579,06629 nm, při měření zjištěná hodnota λHg = (582 ± 3) nm se s tabulkovou hodnotou v rámci své chyby shoduje. Tabulková hodnota [4] pro vlnovou délku He-Ne laseru činí λHe-Ne = 632 nm, naměřil jsem hodnotu λHe-Ne = (632 ± 3) nm, jež je opět ve shodě s tabulkovou hodnotou. Mé měření tedy nepotvrdilo, že převodní koeficient pro posuv zrcadla vnáší do výsledků nějakou systematickou chybu, v udaném rozsahu se mi podařilo nalézt hodnotu tohoto koeficientu, pomocí níž dostávám vlnové délky zelené čáry spektra rtuti 
a He-Ne laseru, které se v rámci svých chyb shodují s tabulkovými hodnotami. Dle předpokladu, neboť jsem obě měření prováděl na stejné části stupnice, dosáhl jsem této shody se stejnou hodnotou převodního koeficientu pro rtuťovou výbojku i He-Ne laser. Mnohem větší problém při měření s Michelsonovým interferometrem spatřuji v obtížném počítání interferenčních proužků. Je velmi těžké udržet soustředěný zrak a navíc plynule otáčet mikrometrickým šroubem tak, aby bylo možno pozorovat plynulý posun interferenčních proužků a neudělat při počítání chybu. Šroub místy nešel lehce otáčet, což si vynucovalo násilnější otáčení, posléze s ním šlo pohybovat zase lehčeji, a takto tedy docházelo k tomu, že pozorované proužky někdy nepřecházely plynule, ale viděl jsem pouze skok a mohl jen odhadovat, kolik interferenčních proužků mi právě proběhlo před očima. Tyto problémy s ne zcela plynulým posunem proužků a jejich špatným počítáním jsem měl především u rtuťové výbojky, následné měření s He-Ne laserem mi již přišlo v tomto ohledu o mnoho méně problematické. Tímto problémem, jenž lze označit za hrubou chybu měření, si též vysvětluji, že výsledná hodnota vlnové délky u rtuťové výbojky se od tabelované liší o 0,5 %, avšak v rámci chyby se s ní již shoduje, zatímco u He-Ne laseru, kde jsem měl problémy s počítáním proužků mnohem menší, se výsledná hodnota s tabelovanou shoduje naprosto přesně.

Narozdíl od měření s Michelsonovým interferometrem je měření 
s Fabryho-Perotovým interferometrem velmi nepřesné. Určování míst, ve kterých se překryjí maxima, je velmí obtížné a je zatíženo velkou chybou. O něco přesnější, jak měření potvrdilo, je určování míst, v nichž se překrývají maxima jedné s minimy druhé vlnové délky. I toto je však stále poměrně nepřesné, což potvrzuje i získaný výsledek vzdálenosti spektrálních čar sodíkového dubletu, jenž se ani v rámci své chyby neshoduje s tabulkovou hodnotou [4], rozchází se s ní o 3 %. Tuto neshodu si vysvětluji tím, že jsem podhodnotil chybu při odečítání vzdáleností míst, kde docházelo k překryvu, neboť vzhledem ke skutečně obtížnému určování těchto míst byla tato chyba pravděpodobně větší.

5. Závěr

Michelsonovým interferometrem jsem změřil vlnovou délku zelené čáry spektra rtuti λHg = (582 ± 3) nm, tato hodnota se shoduje s tabulkovou [3], a vlnovou délku He-Ne laseru λHe-Ne (632 ± 3) nm, tato hodnota se shoduje s tabulkovou [4]. Fabryho-Perotovým interferometrem jsem změřil vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu 
λ2 - λ1 = (0,57 ± 0,01) nm, tato hodnota se rozchází s tabulkovou [4], což je rozebráno v diskuzi.

6. Použitá literatura

[1]	Pokyny k měření: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/mereni_308.pdf.

[2]	Kaye, G. W. C., Laby, T. H. Tables of physical and chemical constants. Londýn: Longmans, Green, and co., 1911.

[3]	Forsythe, W. E. Smithsonian Physical Tables. Norwich, New York: Knovel, 2003.

[4]	Brož, J. a kol. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: SNTL, 1980.

# Text boxes

k

l [mm]

k

d [mm]

k

d [mm]

k

d [mm]