Pracovná úloha:

- Zmerajte index  lomu a strednú disperziu priloženej kvapaliny v závislosti na koncentrácii.

- Zmerajte indexy lomu niektorých skiel.

- Zmerajte index lomu riadneho a mimoriadneho lúča priloženého dvojlomného materiálu v závislosti na smere šírenia svetla.

- Meranie bodu 3. a 4. spracujte graficky a stanovte, či sa jedná o kladný, alebo záporný jednoosý kryštáľ.

- Pri všetkých nameraných hodnôt indexu lomu a strednej disperzii určte chybu nepriameho merania.

Teória:

Pri meraní indexu lomu prostredia môžeme použiť totálneho odrazu, ktorý nastáva pre paprsky idúce z opticky hustejšieho do opticky redšieho prostrdia, kt. majú uhol od kolmice dopadu väčší než istý medzný uhol αm. Ak pozorujeme paprsky prešlé z prostredia opticky hustejšieho do prostredia opticky redšieho, vidíme v ďalekohľade rozhranie svetla a tieňu, Ktoré presne zodpovedá medznému uhlu. Pre medzný uhol platí:

(1)

, kde n1 je prostredie opticky hustejšie a n2 je index lomu prostredia optcky redšieho.

K meraniu úlohy 1 používame dvojhranolový refraktometer Abbeovho typu. Po kvapnutí vzorky medzi hanoly refraktometru a ich správnom nastavení je možné priamo odčítavať indexy lomu. Pri požití nechromatického svetla (polychramatické) bude kvôli disperzii rozhranie farebné a rozmazané. Ku kompenzácii používamu dva Amiciho priamohľadné hranoly. Pre strednú disperziu roztoku Δ platí:

(2)

, kde C je počet dielikov opčíttaných z refraktometru. A a B sú konštanty, ktoré sa dajú zistiť v [1].

Úlohy 2 až 4 sa premeriavajú pomocou Abbeovhopolkruhového refraktometru. Meriam opäť relatívny index lomu pre styk dvoch optických prostredí a odčítavam medzný uhol totálneho odrazu. Meranie prebeiha tak, že na pologuli z flintového skla s indexom n1 položím vzorku s indexom lomu n2  a osvetlím ho monochromatickým svetlom. Medzný uhol odčítam ďalekohľadom s vláknovým krížom na otočnom ramene so stupnicou.

Meranie:

Neskôr som si pripravila 10 kádiniek s rozkokmi glycerolu a destilovanej vody v pomere 0% až 100% vždy po 10%. Potom som podľa pokynov vždy kvapla malé množstvo roztoku na spodný hranol a oba k stebe pritlačila. Meranie pre každú konentrácieu som robila dva krát, pre dve rôzne natočenia kompenzátoru. Pre lepšie určenie chyby som roztok 60 % a 100% merala trikrát nezávisle na sebe. Namerané a vypočítané hodnoty uvádza tabuľka č.1. Z nameraných hodnôt vychádza chyba určenia indexu lomu  na 8,1*10-4. Chybu spôsobenú nedokonalou prípravou roztokov je 3,0*10-3. výsledná chyba (po sčítaní oboch chýb v kvadrátoch) je 3,1*10-3. Pre koncentráciu 0% a 100% sa efekt nedokonalej prípravy neuplatňuje, preto je chyba iba 0,001.

Chyba odčítania dielikov je odhadom asi 0,5 dieliku.

Tabuľka č.1

| c[%] | npravo | nľavo | nstredná | σstredná | Cpravo | Cľavo | Cstredná | Δ | σΔ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,3310 | 1,3323 | 1,3317 | 0,0010 | 42,2 | 41,0 | 41,60 | 0,00673 | 0,00068 |
| 10 | 1,3360 | 1,3360 | 1,3360 | 0,0021 | 41,8 | 41,4 | 41,60 | 0,00673 | 0,00068 |
| 20 | 1,3540 | 1,3358 | 1,3449 | 0,0033 | 40,5 | 41,1 | 40,80 | 0,00784 | 0,00068 |
| 30 | 1,3780 | 1,3776 | 1,3778 | 0,0033 | 42,1 | 41,9 | 42,00 | 0,00639 | 0,00068 |
| 40 | 1,3782 | 1,3790 | 1,3786 | 0,0033 | 42,2 | 42,5 | 42,35 | 0,00594 | 0,00068 |
| 50 | 1,3780 | 1,3781 | 1,3781 | 0,0033 | 41,5 | 41,8 | 41,65 | 0,00685 | 0,00067 |
| 60 | 1,3791 | 1,3792 | 1,3792 | 0,0033 | 42,0 | 41,9 | 41,95 | 0,00646 | 0,00068 |
| 60 | 1,3810 | 1,3811 | 1,3811 | 0,0033 | 42,6 | 42,5 | 42,55 | 0,00579 | 0,00068 |
| 60 | 1,3787 | 1,3785 | 1,3786 | 0,0033 | 41,8 | 42,0 | 41,90 | 0,00652 | 0,00068 |
| 70 | 1,4188 | 1,4185 | 1,4187 | 0,0033 | 41,8 | 41,4 | 41,60 | 0,00736 | 0,00067 |
| 80 | 1,4392 | 1,4391 | 1,4392 | 0,0033 | 41,1 | 41,8 | 41,45 | 0,00788 | 0,00068 |
| 90 | 1,4519 | 1,4519 | 1,4519 | 0,0033 | 43,0 | 41,9 | 42,45 | 0,00698 | 0,00068 |
| 100 | 1,4705 | 1,4703 | 1,4704 | 0,0010 | 42,0 | 41,6 | 41,80 | 0,00788 | 0,00068 |
| 100 | 1,4696 | 1,4696 | 1,4696 | 0,0010 | 42,4 | 42,1 | 42,25 | 0,00762 | 0,00068 |
| 100 | 1,4705 | 1,4701 | 1,4703 | 0,0010 | 42,0 | 41,5 | 41,75 | 0,00821 | 0,00068 |

V grafoch č.1 a č.2 je vykreslená závislosť indexu lomu na koncentrácii a závislosť strednej disperzii na koncentrácii:

Graf č.1

Graf č.2

Ako ďalšie som merala medzné uhly pre tri rôzne druhy skla. Úlohu som merala pre priechod monochromatického svetla pologuľou. Chybu aritmetického primeru pre natočenie odhodujem na 0,5º. Výsledky merania udáva tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

| Φ[º] |  | 1/2guľa[º] |  | n=1,5160 |  | Simax[º] |  | Pyrex[º] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 35,0 |  | 59,8 |  | 58,1 |  | 57,2 |
| 90 |  | 34,2 |  | 59,6 |  | 57,5 |  | 57,0 |
| 180 |  | 33,5 |  | 59,1 |  | 57,5 |  | 57,5 |
| 270 |  | 34,5 |  | 59,4 |  | 57,6 |  | 57,6 |
| Priemer |  | 34,3 |  | 59,42 |  | 57,68 |  | 57,33 |
| Index lomu |  | 1,775 |  | 1,528 |  | 1,491 |  | 1,494 |
| Chyba n |  | 0,014 |  | 0,012 |  | 0,015 |  | 0,014 |

Zmerala som aj dvojlomný kremeň a medzné uhly pre riadny a mimoriadny paprsok. Chybu namerania otočenia uhlu odhadujem na 0,3º. Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke č.3 a graficky spracované v grafe č.3.

Stredná hodnota indexu lomu ordinárneho paprsku je:

n0 = (1,558±0,009)

Tabuľka č.3

| Ψ[º] | Φ[º] | ne | σne | Φ[º] | no | σno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 62,10 | 1,5683 | 0,0029 | 62,10 | 1,5683 | 0,0029 |
| 20 | 62,0 | 1,5668 | 0,0029 | 62,0 | 1,5668 | 0,0029 |
| 40 | 62,0 | 1,5668 | 0,0029 | 61,7 | 1,5610 | 0,0029 |
| 60 | 62,0 | 1,5668 | 0,0029 | 61,5 | 1,5595 | 0,0029 |
| 80 | 62,0 | 1,5668 | 0,0029 | 61,2 | 1,5535 | 0,0029 |
| 100 | 61,8 | 1,5654 | 0,0029 | 60,9 | 1,5520 | 0,0029 |
| 120 | 61,1 | 1,5639 | 0,0029 | 60,9 | 1,5505 | 0,0029 |
| 140 | 61,1 | 1,5535 | 0,0030 | 60,8 | 1,5490 | 0,0029 |
| 160 | 61,0 | 1,5520 | 0,0030 | 61,0 | 1,5520 | 0,0030 |
| 180 | 60,8 | 1,5490 | 0,0030 | 60,8 | 1,5490 | 0,0030 |
| 200 | 61,1 | 1,5535 | 0,0030 | 61,0 | 1,5520 | 0,0030 |
| 220 | 61,1 | 1,5535 | 0,0030 | 61,0 | 1,5520 | 0,0030 |
| 240 | 61,2 | 1,5550 | 0,0030 | 61,1 | 1,5535 | 0,0030 |
| 260 | 62,2 | 1,5697 | 0,0029 | 61,6 | 1,5610 | 0,0030 |
| 280 | 62,5 | 1,5740 | 0,0029 | 61,9 | 1,5654 | 0,0029 |
| 300 | 62,55 | 1,548 | 0,0029 | 62,0 | 1,5668 | 0,0029 |
| 320 | 62,5 | 1,5740 | 0,0029 | 62,1 | 1,5683 | 0,0029 |
| 340 | 62,2 | 1,5697 | 0,0029 | 62,1 | 1,5683 | 0,0029 |

Graf č.3

Diskusia:

Meranie indexu lomu roztoku glycerolu a destilovanej vody v závislosti na koncentrácii dáva uspokojivé výsledky. Na chybe určenia indexu lomu sa podielajú dva efekty: nepresné nastavenie refraktometru a nedokonale pripravené roztoky. V mojom prípade si myslím, že najviac celé meranie zaťažila chyba nepresne pripravených roztokov, pretože nebolo možné určiť koncentráciu presne. Z pipety neustále odkvapkávala tekutina. Okrem toho sa aj rozhranie tieňu a svetla určovalo ťažko, nedokázala som odhadnúť presne kde sa ešte uplatňujú farebné efekty a kde už nie.

Nameraný index lomu pologule refraktormetru súhlasí v rámci chyby s tabelovanou hodnotou. Rovnako tak aj ostatné merané sklá.

Riadny index lomu kremeňa je podľa tabuliek 1,544, čo sa trochu odlišuje od hodnoty nameranej mnou. vysvetľujem si to či už nepresným odčítaním dielikov na stupnice (malé rozlíšenie), alebo tým, že kremeň bol síce vybrúsený, ale po neustálom čistení na ňom mohli ostať mikroskopické nečistoty, ktoré mohli ovplivniť výsledky merania. Závislosť ordinárneho a extraordinárneho paprsku má mať sínusový priebeh s posunutím o π, čo na mojom grafe nie je presné, ale viditeľné.

Nameraný index lomu pre mimoriadny paprsok je väčší ako pre riadny paprsok, preto usudzujem, že ide o pozitívny dvojlomný materiál.

Záver:

Namerané závislosti indexu lomu a strednej disperzi na koncentrácii majú rastúcu tendenciu. Zmerané indexy lomu skiel súhlasia v rámci chyby s tabelovanými hodnotami. Riadny index lomu kremeňa sa mierne líši od tabeovanej hodnoty. Zistila som, že kremeň je pozitívny dvojlomný materiál.

Literatúra:

[1] Fyzikálne praktikum III, I. Pelant, J. Fiala, J. Pospíšil, J. Fähnrich, Praha 1993