Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum  III.

Úloha č. 11

Název: STÁČENÍ POLARIZAČNÍ ROVINY

Pracovala: Jana Hrudíková         stud.sk.: 12           dne: 23.2.2006

Odevzdala dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 10 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 4 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 |  |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

1.     		 Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku glukozy v rozmezí 0 – 500 g/l.  Pro jednu zvolenou koncentraci proveďte 5 měření úhlu stočení polarizační roviny. Jednu vámi vybranou nenulovou koncentraci glukózy namíchejte třikrát a změřte úhel stočení polarizační roviny. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci. Do grafu vyneste také odhad chyby úhlu stočení polarizační roviny a koncentrace. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchylku.

2.	  Změřte Verdetovu konstantu benzenu.

Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z těchto dat vypočtěte střední hodnotu Verdetovy konstanty a její standardní odchylku.

Teorie:

Při průchodu lineárně polarizovaného světla některými prostředími dochází ke stáčení polarizační roviny. Tento jev se nazývá optická aktivita. Pozorujeme ji u některých krystalických materiálů a organických kapalin. Opticky aktivní látky ( např. glukóza) mají takovou strukturu, jejíž bodová grupa symetrie obsahuje šroubovou osu, což se projeví stáčením lineárně polarizovaného světla. Úhel stočení polarizační roviny závisí na délce d, kterou vlna v roztoku proběhne , na koncentraci látky c a  měrné stáčivosti opticky aktivního roztoku . Obecně platí vztah

.                                                                    (1)

Schéma používaného polarimetru je v [1] na str. 63, obr. 5,8.

Některé další látky ( např. benzen) jsou samy o sobě neaktivní, ale po vložení do magnetického pole se stávají opticky aktivními. Tento jev se nazývá Faradayův. Je způsoben odlišným indexem lomu pro levotočivou a pravotočivou složku světla, což způsobuje fázový posun a stočení roviny polarizace. Úhel stočení α závisí lineárně na velikosti magnetické indukce B vnějšího pole podle vztahu

,                                                                    (2)

kde V je Verdetova konstanta a d dráha, kterou světlo v látce proběhne.

Magnetická indukce B ve vztahu (2) představuje střední hodnotu magnetické indukce uvnitř kyvety. Magnetické pole na ose solenoidu délky l, jehož tloušťku vinutí nelze zanedbat vůči poloměru, je ve vzdálenosti a od středu rovno

,      (3)

kde N je počet závitů solenoidu,  I je proud procházející solenoidem,  r1 je vnitřní a r2 je vnější poloměr solenoidu. Střední hodnotu indukce v kyvetě délky k vypočítám jako

(4)

Vypracování:

1. Závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku glukózy v rozmezí 0 – 500 g/l.

Z výchozího roztoku o koncentraci 500 g/l  jsem připravila roztoky těchto koncentrací: 100, 200, 300 a  400 g/l . Roztok o koncentraci 200 g/l jsem připravila třikrát. Polarimetrem jsem měřila úhel stočení polarizační roviny. Pro každou  z  koncentrací jsem provedla 5 měření. Délka kyvety byla d = 1dm.

Chybu úhlu α jsem určila jako standardní směrodatnou odchylku z 5 provedených měření. Tato chyba je 2%. Chybu koncentrace jsem určila z výsledků tří měření, které jsem provedla pro třikrát namíchanou koncentraci  200 g/l jako standardní směrodatnou odchylku. Tato chyba je 5%.

Pro každou koncentraci jsem vypočítala měrnou stáčivost ρ podle vztahu ( 1 ). Vzhledem k tomu, že nulové koncentraci zřejmě odpovídá nulová hodnota úhlu stočení polarizační roviny, jsem posunula změřené hodnoty úhlů stočení, které do vztahu ( 1 ) dosazuji, o 0,76° , což je úhel, který odpovídal nulové koncentraci glukózy. Střední hodnota měrné stáčivosti je

ρ = ( 49 ± 5 ) 10-3 dm2g-1

Kdybych využila výsledků regresní analýzy, mohla bych vypočítat ρ jako ρ = A / d, kde A je směrnice přímky, kterou program proložil naměřenými hodnotami. Směrnice A udává poměr α/c.

ρ = ( 54 ± 1 ) 10-3 dm2g-1

Naměřené a vypočtené hodnoty jsou v tabulce 1 a v grafu 1.Naměřené hodnoty jsem proložila přímkou.

| c [ g / l ] | α1 [ ° ] | α 2 [ ° ] | α 3 [ ° ] | α 4 [ ° ] | α 5 [ ° ] | α [ ° ] | ρ.10-3[ dm2g-1 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0,80 | -0,64 | -0,82 | -0,74 | -0,79 | -0,76 ± 0,06 | - |
| 100 | 3,15 | 3,14 | 3,10 | 3,16 | 3,25 | 3,16 ± 0,05 | 32 ± 2 |
| 200 | 10,02 | 10,12 | 10,10 | 10,20 | 10,00 | 10,09 ± 0,07 | 50 ± 4 |
| 200 | 11,10 | 11,28 | 11,32 | 11,24 | 11,06 | 11,20 ± 0,10 | 56 ± 4 |
| 200 | 10,56 | 10,48 | 10,60 | 10,42 | 10,45 | 10,50 ± 0,07 | 53 ± 4 |
| 300 | 14,90 | 15,00 | 14,84 | 14,85 | 14,90 | 14,90 ± 0,06 | 50 ± 4 |
| 400 | 21,19 | 21,25 | 21,28 | 21,20 | 21,05 | 21,19 ± 0,08 | 53 ± 4 |
| 500 | 26,50 | 26,55 | 26,62 | 26,48 | 26,55 | 26,54 ± 0,05 | 53 ± 4 |

Tabulka 1: Měrná stáčivost glukózy

Lineární regrese provedená programem Micronal Origin :

α = A c + B, kde program určil konstanty A a B:

A = 0,00536 ± 0,000191

B = - 1, 04678 ± 0,53596

A statistické údaje:

R = 0,99645

SD = 0,80748

2. Verdetova konstanta benzenu

Parametry solenoidu jsou N = 3045, l = 250 mm, r1 = 30 mm, r2 = 56 mm. Délka kyvety s benzenem je d = 200 mm.Schéma uspořádání je v [ 1 ] na str. 168, obr. 5.1. Měřila jsem v rozmezí proudu 0 – 3 A po 0,5 A pro obě polarity proudu. Proud jsem měřila ampérmetrem s třídou přesnosti 0,5 na rozsazích 1,2 a 6 V. Pro každou hodnotu proudu jsem prováděla 2 měření. Ze vztahů ( 3 ) a ( 4 ) jsem  určila střední hodnoty magnetické indukce B pro jednotlivé proudy.       Nulové hodnotě magnetické indukce zřejmě odpovídá nulový úhel stočení polarizační roviny, proto jsem od naměřených úhlů ά  odečetla úhel ά0 = 12,975°. Z naměřených hodnot jsem podle vztahu ( 2 ) vypočítala Verdetovu konstantu benzenu pro každou hodnotu magnetické indukce.

Chyba určení Verdetovy konstanty je dána zejména odhadem správného úhlu natočení polarizačních filtrů – tuto chybu odhaduji s ohledem na dvojí měření pro každou hodnotu proudu maximálně na 2%. Proti této chybě je chyba ampérmetru zanedbatelná.

Střední hodnota Verdetovy konstanty je

V = ( 493 ± 50 ) T-1m-1

Její chybu jsem určila jako standardní směrodatnou odchylku navýšenou navíc o 2% s ohledem na určení úhlu α.

Kdybych však využila výsledků regresní analýzy, mohla bych vypočítat ρ jako ρ = a / d, kde a je směrnice přímky, kterou program proložil naměřenými hodnotami. Směrnice a udává poměr α/ B.

V = ( 478 ± 8 ) T-1m-1

Naměřené a vypočtené hodnoty jsou v tabulce 2 a v grafu 2. Naměřenými hodnotami jsem proložila přímku.

| I [ A ] | B [ mT ] | ά 1 [ ° ] | ά 2 [ ° ] | ά [ ° ] | α [ ° ] | V [ T-1m-1 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,0 | -41,1 | 9,02 | 9,04 | 9,03 | -3,945 | 480 |
| -2,5 | -34,3 | 9,85 | 9,57 | 9,71 | -3,265 | 476 |
| -2,0 | -27,4 | 10,40 | 10,36 | 10,38 | -2,595 | 474 |
| -1,5 | -20,6 | 11,06 | 11,04 | 11,05 | -1,925 | 467 |
| -1,0 | -13,7 | 11,60 | 11,68 | 11,64 | -1,335 | 487 |
| -0,5 | -6,9 | 12,06 | 12,26 | 12,16 | -0,815 | 591 |
| 0,0 | 0,0 | 13,00 | 12,95 | 12,98 | 0,005 | 0 |
| 0,5 | 6,9 | 13,55 | 13,70 | 13,63 | 0,655 | 475 |
| 1,0 | 13,7 | 14,10 | 14,52 | 14,31 | 1,335 | 487 |
| 1,5 | 20,6 | 15,42 | 15,23 | 15,33 | 2,355 | 572 |
| 2,0 | 27,4 | 15,70 | 15,68 | 15,69 | 2,715 | 495 |
| 2,5 | 34,3 | 15,98 | 16,20 | 16,09 | 3,115 | 454 |
| 3,0 | 41,1 | 16,75 | 16,81 | 16,78 | 3,805 | 463 |

Tabulka 2 : Určení Verdetovy konstanty

Lineární regrese provedená programem Micronal Origin :

α = a B + b, kde program určil konstanty a a b:

A = 0,09562 ± 0,00156

B = 12,98308 ± 0,03991

A statistické údaje:

R = 0,99855

SD = 0,14391

Diskuse:

1. měření potvrdilo lineární závislost úhlu stočení polarizační roviny na koncentraci glukózy předpokládanou podle vztahů ( 1 ).

Největším zdrojem chyb byla koncentrace roztoků, která byla způsobena mojí manipulací s pipetou, která má přesnost mnohem větší než mnou zjištěných 5%. Další chybou bylo odhadnutí správného natočení polarizačního filtru v polarimetru, kdy jsem stanovovala úhel, pro který nastala rovnost intenzit v obou půlkruzích. Toto určování je subjektivní a po delším dívání do polarimetru dochází k větším chybám. Do standardní odchylky měrné otáčivosti se promítá rozptyl naměřených hodnot.Její relativní chyba je 10%.

2. měření potvrdilo lineární závislost úhlu stočení polarizační roviny na magnetické indukci předpokládanou podle vztahu ( 2 ).

Chybu opět vnášelo určení úhlu stočení. Zadané parametry solenoidu byly zadány bez chyby. Výsledná standardní odchylka Verdetovy konstanty je dána zejména rozptylem naměřených hodnot. Její relativní chyba je 10%.

Tabelované hodnoty měrné otáčivosti glukózy a Verdetovy konstanty se mi najít nepodařilo, naměřené hodnoty tedy nemám s čím porovnat.

V zadání bylo uvedeno, že máme určit střední hodnoty ρ a V a jejich standardní odchylky. Za vhodnější však považuji určit tyto veličiny provedením lineární regrese a dopočítáním podle (1) a (2). Příslušné chyby uvedené u takto získaných výsledků jsou menší, protože se jedná jen o chyby proložení naměřených hodnot přímkou. Nejsou započítány další chyby, ke kterým došlo při měření.

Závěr:

Naučila jsem se měřit pomocí kruhového polarimetru polostínovou metodou.

Změřila jsem závislost stočení polarizační roviny na koncentraci roztoku glukózy a na magnetické indukci.

Určila jsem měrnou stáčivost pro použitou sodíkovou výbojku ( vlnová délka 589,3 nm):

ρ = ( 49 ± 5 ) 10-3 dm2g-1

a Verdetovu konstantu:

V = ( 493 ± 50 ) T-1m-1

Jedná se o střední hodnoty příslušných veličin a jejich standardní odchylky.

Literatura:

[ 1 ] Pelant, I. a kol.: Fyzikální praktikum III., UK, Praha 1993

[ 2 ] http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/311.htm

Snad u všech jednotek chybí °