Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum II.

Úloha č. 3

Název: Vlastnosti rentgenového záření

Pracovala: Jana Hrudíková        stud.sk.: 12          dne: 6.4. 2006

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 10 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 4 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 |  |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

- Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

- Proměřte úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci krystalu.

- Proměřte spektrum rentgenového záření při konstantním anodovém napětí rentgenky

Ua = 20 kV.

- Z mezní hodnoty energie spojitého spektra určete Planckovu konstantu, porovnejte s tabelovanou hodnotou. Určete vlnové délky čar Kα, Kβ (porovnejte s tabelovanými hodnotami), spočtěte jejich vlnočty a odpovídající energetické rozdíly vyjádřete v keV. Určete konstanty stínění.

# Teorie:

### Rentgenové záření

vzniká v rentgenové trubici (rentgence) – evakuované baňce, v níž jsou umístěny dvě elektrody – katoda a anoda. Elektrony emitované z katody žhavené elektrickým proudem, jsou urychlovány anodovým napětím Ua, po dopadu na anodu vzniká rentgenové záření.

Vzniklé rentgenové záření má dvě složky: brzdné záření vznikající při brzdění elektronů v elektrických polích atomových jader materiálu anody, a charakteristické záření, které vzniká při přechodu elektronů na vyšší energetické hladiny nebo při ionizaci a následném zaplnění uvolněných hladin elektrony z vyšších energetických hladin v atomech materiálu anody.

Spektrum brzdného záření je spojité s minimální vlnovou délkou

,							(1)

kde h je Planckova konstanta, c je rychlost světla, e elementární náboj a Ua napětí, připojené na elektrody.

Spektrum brzdného záření je diskrétní. Podle Bohrovy teorie platí pro fotony vzniklé při přechodu mezi hladinami i a j vztah:

,					(2)

kde R je Rydbergova konstanta, Z atomové číslo prvku, s konstanta stínění, ni a nj jsou hlavní kvantová čísla hladin, mezi kterými se přeskok realizuje. V úloze pozorovaným čarám Kα, Kβ přísluší přechody 2 → 1, resp. 3 → 1.

### Difrakce rentgenového záření na krystalu

Rentgenové paprsky se odrážejí (ve zjednodušeném modelu) od jednotlivých rovin krystalové mřížky. K maximálnímu zesílení vln dojde při interferenci odražených paprsků se stejnou fází. Platí Braggova podmínka pro úhel θ:

,						(3)

kde d je vzdálenost atomových rovin, celé číslo k je řád interferenčního maxima a λ je vlnová délka záření. Mimo tento maximální úhel jde intenzita záření velice rychle k nule.

### Vzdálenost hlavních rovin krystalu

Krystal LiF tvoří kubickou plošně-centrovanou mřížku. Vzdálenost atomových rovin můžeme  vyjádřit jako:

,						(4)

kde MLiF je relativní molekulová hmotnost fluoridu lithného, ρ je jeho střední hustota a NA je Avogadrova konstanta.

Výsledky měření:

### Vzdálenost hlavních rovin krystalu LiF

Nejdříve jsme určila vzdálenost atomových rovin krystalu LiF: d ze znalosti těchto údajů:

hustota LiF: ρ = 2601 kg.m-3,

molární hmotnost LiF: MLiF = 25,939 g.mol-1,

Avogadrova konstanta: NA = 6,023.1023 mol-1.

Podle vztahu (4) je vzdálenost atomových rovin:  d = 2,023.10-10 m = 2,023.10-10  Å

### Závislost intenzity difraktovaného záření při pevné orientaci krystalu

Měření jsem prováděla na školním rentgenovém přístroji Phywe. Difraktované záření vystupující z krystalu detekoval Geiger-Müllerovým počítač. Zaznamenával  počet částic za dobu 40 s (značím N). Tento počet je přímo úměrný intenzitě rentgenového záření. Rozptyl hodnot je dán Poissonovým rozdělením- střední kvadratická odchylka σN  je .

Anodové napětí Ua zjistíme z proudu mikroampérmetrem. Mikroampérmetr je zapojený na svorky přístroje. Využíváme dělič napětí, složený z přesných odporů 100 MΩ a 100 kΩ. Při zanedbání vnitřního odporu ampérmetru platí Ua = R.I. Byl použit ampérmetr třídy 1,5 na rozsahu 0,6 mA.  Pro všechna měření byl nastaven proud:

I = (0,200 ( 0,009) mA, což odpovídá anodovému napětí

Ua = (20,0 ( 0,9) kV s relativní chybou 4,5 %.

Výsledky měření intenzity při pevné orientaci krystalu θ = 14° v závislosti na úhlu natočení detektoru φ. Chybu určení všech úhlů odhaduji na 0,3°. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1 a graficky v grafu 1. Vzhledem k tomu, že ve výpočtech nezáleží na absolutní intenzitě záření, je v grafech vynesena intenzita relativní In = I / Imax ~ N / Nmax

Zjištěné maximum této závislosti je pro φ = ( 28,0 ± 0,3)°, což potvrzuje analogii zákona odrazu z optiky pro rentgenové záření.

| φ [°] | N | σN | N/Nmax | φ [°] | N | σN | N / Nmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 128 | 11 | 0,0238 | 29,0 | 4109 | 64 | 0,7649 |
| 12,0 | 126 | 11 | 0,0235 | 29,5 | 2597 | 51 | 0,4834 |
| 14,0 | 106 | 10 | 0,0197 | 30,0 | 1459 | 38 | 0,2716 |
| 16,0 | 94 | 10 | 0,0175 | 30,5 | 562 | 24 | 0,1046 |
| 18,0 | 106 | 10 | 0,0197 | 31,0 | 198 | 14 | 0,0369 |
| 20,0 | 102 | 10 | 0,0190 | 31,5 | 118 | 11 | 0,0220 |
| 22,0 | 122 | 11 | 0,0227 | 32,0 | 88 | 9 | 0,0164 |
| 24,0 | 134 | 12 | 0,0249 | 34,0 | 90 | 9 | 0,0168 |
| 25,0 | 144 | 12 | 0,0268 | 36,0 | 92 | 10 | 0,0171 |
| 25,5 | 172 | 13 | 0,0320 | 38,0 | 96 | 10 | 0,0179 |
| 26,0 | 412 | 20 | 0,0767 | 40,0 | 96 | 10 | 0,0179 |
| 26,5 | 1436 | 38 | 0,2673 | 42,0 | 74 | 9 | 0,0138 |
| 27,0 | 3672 | 61 | 0,6835 | 44,0 | 86 | 9 | 0,0160 |
| 27,5 | 5203 | 72 | 0,9685 | 46,0 | 68 | 8 | 0,0127 |
| 28,0 | 5372 | 73 | 1,0000 | 48,0 | 86 | 9 | 0,0160 |
| 28,5 | 4771 | 69 | 0,8881 | 50,0 | 64 | 8 | 0,0119 |

Tabulka 1:Úhlová závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci krystalu

### Závislost intenzity difraktovaného záření na úhlu natočení krystalu

Měnila jsme úhel natočení krystalu θ a zároveň bylo nutné měnit i úhel natočení detektoru tak, abych vždy pozorovala maximum intenzity ( tedy o 2 θ ). Během pokusu bylo zachováno konstantní napětí 20kV. V tabulce 2 jsou uvedeny naměřené hodnoty. Příslušné vlnové délky jsem vypočítala podle vztahu (3) pro k = 1. Spektrum záření rentgenky zachycuje  graf 2.

| θ [°] | λ [Å] | σλ [Å] | N | σN | N/Nmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 0,35 | 0,04 | 156 | 12 | 0,0049 |
| 5,5 | 0,39 | 0,04 | 160 | 13 | 0,0050 |
| 6,0 | 0,42 | 0,04 | 152 | 12 | 0,0048 |
| 6,5 | 0,46 | 0,04 | 158 | 13 | 0,0050 |
| 7,0 | 0,49 | 0,04 | 190 | 14 | 0,0060 |
| 7,5 | 0,53 | 0,04 | 142 | 12 | 0,0045 |
| 8,0 | 0,56 | 0,03 | 132 | 11 | 0,0041 |
| 8,5 | 0,60 | 0,03 | 254 | 16 | 0,0080 |
| 9,0 | 0,63 | 0,03 | 1526 | 39 | 0,0479 |
| 9,5 | 0,67 | 0,03 | 3226 | 57 | 0,1013 |
| 10,0 | 0,70 | 0,03 | 4489 | 67 | 0,1409 |
| 10,5 | 0,74 | 0,03 | 5205 | 72 | 0,1634 |
| 11,0 | 0,77 | 0,03 | 5586 | 75 | 0,1753 |
| 11,5 | 0,81 | 0,03 | 5998 | 77 | 0,1883 |
| 12,0 | 0,84 | 0,03 | 5886 | 77 | 0,1848 |
| 12,5 | 0,88 | 0,03 | 5761 | 76 | 0,1808 |
| 13,0 | 0,91 | 0,03 | 5861 | 77 | 0,1840 |
| 13,5 | 0,94 | 0,03 | 5425 | 74 | 0,1703 |
| 14,0 | 0,98 | 0,03 | 4745 | 69 | 0,1489 |
| 14,5 | 1,01 | 0,03 | 4235 | 65 | 0,1329 |
| 15,0 | 1,05 | 0,03 | 4143 | 64 | 0,1300 |
| 15,5 | 1,08 | 0,03 | 3926 | 63 | 0,1232 |
| 16,0 | 1,12 | 0,03 | 3559 | 60 | 0,1117 |
| 16,5 | 1,15 | 0,03 | 3279 | 57 | 0,1029 |
| 17,0 | 1,18 | 0,03 | 2940 | 54 | 0,0923 |
| 17,5 | 1,22 | 0,03 | 2725 | 52 | 0,0855 |
| 18,0 | 1,25 | 0,03 | 2500 | 50 | 0,0785 |
| 18,5 | 1,28 | 0,03 | 2444 | 49 | 0,0767 |
| 19,0 | 1,32 | 0,03 | 231 | 15 | 0,0073 |
| 19,5 | 1,35 | 0,03 | 2156 | 46 | 0,0677 |
| 20,0 | 1,38 | 0,03 | 4179 | 65 | 0,1312 |
| θ [°] | λ [Å] | σλ [Å] | N | σN | N/Nmax |
| 21,0 | 1,45 | 0,03 | 2602 | 51 | 0,0817 |
| 21,5 | 1,48 | 0,03 | 1886 | 43 | 0,0592 |
| 22,0 | 1,52 | 0,03 | 2473 | 50 | 0,0776 |
| 22,5 | 1,55 | 0,03 | 31859 | 178 | 1,0000 |
| 23,0 | 1,58 | 0,03 | 19227 | 139 | 0,6035 |
| 23,5 | 1,61 | 0,03 | 1315 | 36 | 0,0413 |
| 24,0 | 1,65 | 0,03 | 1076 | 33 | 0,0338 |
| 24,5 | 1,68 | 0,03 | 1050 | 32 | 0,0330 |
| 25,0 | 1,71 | 0,03 | 930 | 30 | 0,0292 |
| 25,5 | 1,74 | 0,03 | 852 | 29 | 0,0267 |
| 26,0 | 1,77 | 0,03 | 740 | 27 | 0,0232 |
| 26,5 | 1,81 | 0,03 | 644 | 25 | 0,0202 |
| 27,0 | 1,84 | 0,03 | 686 | 26 | 0,0215 |
| 27,5 | 1,87 | 0,03 | 560 | 24 | 0,0176 |
| 28,0 | 1,90 | 0,03 | 496 | 22 | 0,0156 |
| 28,5 | 1,93 | 0,03 | 518 | 23 | 0,0163 |
| 29,0 | 1,96 | 0,03 | 422 | 21 | 0,0132 |
| 29,5 | 1,99 | 0,03 | 374 | 19 | 0,0117 |
| 30,0 | 2,02 | 0,03 | 434 | 21 | 0,0136 |

Z grafu 2 jsem určila mezní vlnovou délku:

λm = (0,62 ± 0,03) Ǻ s relativní chybou 5 %.

Podle vztahu (1) je Planckova konstanta:

h = (6,6  ± 0,6 ).10-34 J.s s relativní chybou 9%.

Výrazné maximum intenzity záření nastává pro

λα = (1,55 ± 0,04) Ǻ s relativní chybou 3%. ( odpovídá K α )

λβ = (1,38 ± 0,04) Ǻ s relativní chybou 3%. ( odpovídá K β )

Těmto hodnotám odpovídají vlnočty:

να = 1 / λα = ( 6,5 ± 0,2 ).109 m-1 s relativní chybou 3%.

νβ = ( 7,2 ± 0,2 ).109 m-1 s relativní chybou 3%.

Jeden foton charakteristického záření má energii (použiju-li tabulkové hodnoty Planckovy konstanty h = 6,626.10-34 J.s)

Eα = = ( 8,0 ± 0,2) keV s relativní chybou 3%.

Eβ = ( 9,0 ± 0,3) keV s relativní chybou 3%.

Konstanty stínění jsem určila pomocí vztahu (2), kde Rydbergova konstanta je

R = 1,0973731.107 m-1, atomové číslo mědi je 29 a čarám K α a K β  přísluší přechody 2-1 a 3-1:

sα = ( 0,89 ± 0,03 ) s relativní chybou 3%.

sβ = ( 1,83 ± 0,05 ) s relativní chybou 3%.

Diskuse:

Vzdálenost hlavních atomárních rovin krystalu LiF určena výpočtem d = 2,023Å se přibližně shoduje s tabelovanou hodnotou [3]: dteor = 2,00865 Å.

Úhlová závislost intenzity difraktovaného záření při pevné orientaci krystalu  (θ = 14°) odpovídá teoretickým předpokladům (viz graf 1). Maximum intenzity jsem  zjistila pro φ = 28°, což odpovídá zákonu odrazu (nultý řád difrakce).

Naměřené spektrum rentgenu bobře odpovídá předpokladům. V grafu 3 je vidět spojité brzdné záření zleva ostře omezené minimální vlnovou délkou , dále jsou pak patrny dva píky charakteristického záření měděné anody.

Proměřené spektrum rentgenového záření odpovídá teorii (viz graf  2). V grafu 2 je vidět spojité brzdné záření zleva ostře omezené minimální vlnovou délkou λm = (0,62 ± 0,03) Ǻ, dále jsou pak patrny dva píky charakteristického záření měděné anody. Změřené vlnové délky spektrálních čar λα = (1,55 ± 0,04) Ǻ a λβ = (1,38 ± 0,04) Ǻ dobře odpovídají tabelovaným hodnotám

λα tab. = 1,540562 Ǻ  a λβ tab. = 1,392218 Ǻ.

Zjištěná hodnota Planckovy konstanty h = (6,6 ( 0,6).10-34 J.s se dobře shoduje s tabelovanou hodnotou htab. = 6,626.10-34 J.s.Mnou zjištěná hodnota je však zatížena vysokou relativní chybou - 9%, která je způsobena nepřesným odečtem λm.

Největším zdrojem chyby bylo nepřesné určení úhlů φ a θ ( Na stupnici úhloměru jsou vyznačeny pouze celé stupně. V oblasti píků a v oblasti λm by bylo třeba provést jemnější měření ) a při určování Planckovy konstanty nepřesné určení anodového napětí (třída přesnosti přístroje 1.5%).

# Závěr:

Určila jsem vzdálenost hlavních atomových rovin krystalu LiF:

d = 2,023Å

Proměřila jsem úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci krystalu ( Graf 1). Maximum  intenzity odpovídá dvojnásobnému úhlu natočení detektoru, než je úhel natočení krystalu.

Proměřila jsem spektrum rentgenového záření při konstantním anodovém napětí 20 kV

( Graf 2). Určila jsem:

mezní vlnovou délku  λm = (0,62 ± 0,03) Ǻ,

Planckovu konstantu h = (6,6 ( 0,6).10-34 J.s,

vlnové délky čar Kα, Kβ λα = (1,55 ± 0,04) Ǻ a λβ = (1,38 ± 0,04) Ǻ,

jejich vlnočty να = ( 6,5 ± 0,2 ).109 m-1  a νβ = ( 7,2 ± 0,2 ).109 m-1

a konstanty stínění sα = ( 0,89 ± 0,03 ) a sβ = ( 1,83 ± 0,05 ).

Literatura:

[1] Pelant ,I.a kol.: Fyzikální praktikum III. Optika, Karolinum, Praha 1993

[2] Brož ,J. a kol. : Základy fysikálních měření, SPN, Praha 1967

[3] Brož, J. a kol: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha, 1980