Pracovní úkol:

- Změřte absorpční spektrum roztoků kalmagitu s koncentracemi c0, c0/2, c0/4 při pH = 10 v celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky.

- Měření z bodu 1. pro koncentraci c0/2 doplňte proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace, které navíc obsahují 5.10-5 mol/l a 25.10-5 mol/l síranu hořečnatého MgSO4. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete isobestické body.

- Proveďte odhad chyby transmitance a určete chybu nepřímého měření absorpčního koeficientu.

Teorie:

Transmitance

K popisu ztrát světla při jeho průchodu látkou se zavádí transmitance  vztahem:

(1)

kde (t je světelný tok prošlý látkou a (0  světelný tok dopadající na látku.

Část světla se přitom ztrácí odrazem na povrchu látky. Jestliže tyto ztráty v (1) neuvažujeme nazýváme tuto veličinu vnitřní transmitancí (i, její doplněk do jedničky je pak absorptance. Prochází-li monochromatické světlo vrstvou homogenní absorbující látkou, klesá vnitřní transmitance  s tloušťkou vrstvy podle Lambertova zákona:

(2)

kde ( (resp. (n) je absorpční koeficient (dekadický resp. přirozený) obecně závislý na vlnové délce světla a fyzikálním stavu vyšetřované látky, l je tloušťka vrstvy.

Absorbance

Je záporně vzatý dekadický logaritmus transmitance:

(3)

kde A je absorbance.

V případě, že roztok obsahuje více absorbujících látek platí vztah :

(4)

kde (i je molární absorpční koeficient a ci látková koncentrace (počet molů na jednotku objemu).

Lambertův - Beerův zákon

Je-li absorpce čistého rozpouštědla pro danou vlnovou délku zanedbatelná a není-li koncentrace c rozpuštěné látky příliš vysoká, takže jednotlivé absorbující molekuly se neovlivňují, je absorbance při dané tloušťce vrstvy l přímo úměrná koncentraci c. Vztah (2) lze pak přepsat :

(5)

kde ( je molární absorpční koeficient, c látková koncentrace a l tloušťka vrstvy.

Absorpční spektrum

Je závislost absorpce (např. pomocí absorbance) na vlnové délce. V námi popisovaném případě nastává v roztoku rovnováha [Ka – kalmagit (viz [1] str.143)] :

Při námi měřených vlnových délkách absorbuje KaOH2– a KaOMg–. Pro absorbanci platí :

Kde hranaté závorky značí koncentraci.

Pro vlnové délky (, při kterých , nezávisí A na „komplexaci“ kalmagitu, ale pouze na jeho celkové koncentraci. Tyto vlnové délky ( můžeme určit graficky jako body, kde se protínají křivky A((). Tyto body nazýváme isobestické. Kvalitativně očekávaný tvar absorpčního spektra v závislosti na koncentraci je např. v [1] str. 141.

Výsledky měření

Tabulka 1: Složení měřených roztoků (v ml)

| Roztok č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c0 | c0/2 | c0/4 | c0/2 + 5·10-5 mol/l | c0/2 + 25·10-5 mol/l |
| kalmagit | 5 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 2,5 |
| MgSO4 (5·10-5 mol/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| pufr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| destilovaná voda | 4 | 6,5 | 7,75 | 5,5 | 1,5 |

Tabulka č.2: Šířky kyvet

| Kyveta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šířka [cm] | 1,000 | 0,998 | 0,994 | 1,000 | 0,994 |

Naměřené hodnoty transmitance při daných vlnových délkách jsou uvedeny v Tabulce 3, požité roztoky jsou uvedeny v Tabulce 1.Chybu σ( uvažuji 2 % (dle údajů na spektrofotometru je třídy přesnosti 2).

Tabulka 3: Vnitřní transmitance a absorbance roztoků

| Roztok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( [nm] | 1 [%] | A1 |  2 [%] | A2 |  3 [%] | A3 |  4 [%] | A4 |  5 [%] | A5 |
| 400 | 28 | 0,553 | 54 | 0,268 | 78 | 0,108 | 62 | 0,208 | 63 | 0,201 |
| 420 | 39 | 0,409 | 65 | 0,187 | 82 | 0,086 | 62 | 0,208 | 62 | 0,208 |
| 440 | 42 | 0,377 | 67 | 0,174 | 82 | 0,086 | 57 | 0,244 | 56 | 0,252 |
| 460 | 40 | 0,398 | 65 | 0,187 | 82 | 0,086 | 49 | 0,310 | 46 | 0,337 |
| 480 | 36 | 0,444 | 62 | 0,208 | 79 | 0,102 | 37 | 0,432 | 34 | 0,469 |
| 500 | 25 | 0,602 | 52 | 0,284 | 74 | 0,131 | 22 | 0,658 | 20 | 0,699 |
| 520 | 13 | 0,886 | 40 | 0,398 | 66 | 0,180 | 15 | 0,824 | 14 | 0,854 |
| 540 | 7 | 1,155 | 30 | 0,523 | 59 | 0,229 | 14 | 0,854 | 13 | 0,886 |
| 560 | 5 | 1,301 | 21 | 0,678 | 57 | 0,244 | 25 | 0,602 | 26 | 0,585 |
| 580 | 3 | 1,523 | 21 | 0,678 | 52 | 0,284 | 43 | 0,367 | 51 | 0,292 |
| 600 | 2 | 1,699 | 19 | 0,721 | 51 | 0,292 | 59 | 0,229 | 75 | 0,125 |
| 620 | 2 | 1,699 | 20 | 0,699 | 51 | 0,292 | 66 | 0,180 | 86 | 0,066 |
| 640 | 3 | 1,523 | 24 | 0,620 | 55 | 0,260 | 70 | 0,155 | 91 | 0,041 |
| 660 | 9 | 1,046 | 36 | 0,444 | 65 | 0,187 | 77 | 0,114 | 94 | 0,027 |
| 680 | 31 | 0,509 | 60 | 0,222 | 80 | 0,097 | 86 | 0,066 | 96 | 0,018 |
| 700 | 63 | 0,201 | 81 | 0,092 | 91 | 0,041 | 94 | 0,027 | 98 | 0,009 |
| 720 | 81 | 0,092 | 90 | 0,046 | 96 | 0,018 | 97 | 0,013 | 99 | 0,004 |

Tabulka 4: Absorpční koeficienty (dekadické) pro vybrané vlnové délky

| Roztok | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  [nm] |  [m–1] |  [m–1] |  [m–1] |  [m–1] |  [m–1] |  [m–1] |
| 440 | 38 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1 |
| 560 | 130 | 17 | 68 | 4 | 25 | 2 |
| 680 | 51 | 3 | 22 | 2 | 10 | 1 |

Vlnové délky byly vybrány tak, aby byl, pokud možno rovnoměrně, zastoupen celý obor viditelného světla. Absorpční koeficient byl počítán dle vztahu (2) pro dekadický absorpční koeficient, jeho chyba je spočítána na základě chyby měření transmitance ( = 2 %) na základě vztahu pro přenos chyb (neuvažuji chybu v určení  šířky kyvety). Molární absorpční koeficient (vystupující ve vztahu (10)), je možné vypočíst z absorpčního koeficientu vydělením konstantou c. Protože jsou koncentrace roztoků v poměrech c0, c0/2 a c0/4, je možné očekávat poměr absorpčních koeficientů v Tabulce 4 4:2:1.

Na osu x je vynesen podíl c/c0 udávající relativní koncentraci kalmagitu (c0 je vzorek č.1). Dále jsou vyneseny i chybové úsečky (podle Tabulky 4).

Z grafu č.3 je patrný jeden isobestický bod (iso1 = (555 ( 5) nm, a druhý, který by se při uvážení chyb a způsobu sestrojení křivek dal také označit za isobestický (iso2 = (415 ( 10) nm. Polohy bodů i chyby byly určeny z Grafu č.3 po jeho zvětšení.

Diskuse:

Roztoky kalmagitu různé koncentrace měly podle vizuálního pozorování modrou barvu s různými odstíny sytosti (nejsytější pro největší koncentraci) čemuž odpovídá i Graf č.1, kde mají absorpční spektra podobný průběh, jen jsou vzájemně posunutá o konstantu a maximum transmitance se nachází v modré části spektra. Pro měření transmitance největší koncentrace kalmagitu má požitý spektrofotometr nevhodný rozsah. Velikost měřené hodnoty je v oblasti kolem 600 nm srovnatelná s chybou přístroje (relativní chyba je tak blízká 100%). Absorpční koeficienty (Tabulka 4) nesplňují očekávaný vzájemný poměr (ani v rámci uvažovaných chyb), také z Grafu č.2 je patrno, že se jednotlivé křivky neprotínají v počátku (to by odpovídalo nulové absorpci při nulové koncentraci), ale v oblasti kolem 0,05 c/c0 . Svědčí to o rozporu s teorií nebo o chybě v měření, jež nebyla uvažována. Protože teorie byla v jiných pracích mnohokráte potvrzena (např. jiné protokoly), je třeba najít chybu. Tato chyba má evidentně systematický charakter (přímky se dle očekávání protínají přibližně v jednom bodě, ale tento bod neleží v počátku). Může to být způsobeno chybou při přípravě roztoků, eventuelně změnou ve složení roztoků během měření (některá složka se mohla odpařovat – např. amoniak obsažený v pufru– a tím měnit absorpční vlastnosti roztoků). Druhá možnost je velmi málo pravděpodobná, protože chyba se nezvětšovala s časem (jak by se dalo očekávat při vypařování). Byla větší pro střední vlnové délky (kolem 560 nm), ale to může být způsobeno větší chybou v měření transmitance prvního roztoku (viz výše). Vlastnosti roztoků jsou závislé na mnoha faktorech (přesné složení, teplota…) a čistotě kyvet. Některý z těchto faktorů měl zřejmě při měření nepříznivý vliv.

V Grafu č.3 je pozorovatelný nárůst transmitance při větších vlnových délkách, což je v souhlasu s pozorovanou načervenalou barvou roztoků obsahujících síran hořečnatý. Rozdíly v absorpčním spektru roztoků obsahujících síran hořečnatý, ze kterých by se dala určovat koncentrace (alespoň odhadem) jsou při delších vlnových délkách, při kratších jsou obě křivky téměř totožné.

Závěr:

Složení jednotlivých roztoků je uvedeno v Tabulce 1. V Tabulce 3 jsou potom naměřené transmitance (a dopočtené absorbance). Absorpční spektrum roztoků kalmagitu je vyneseno do Grafu č.1.

Pro vybrané vlnové délky byly spočítány absorpční koeficienty, ale Lambert - Beerův zákon se potvrdit nepodařilo ani v rámci uvažovaných chyb (Graf č.2).

Měření roztoků obsahujících síran hořečnatý je též uvedeno v Tabulce 1 a graficky zpracovánu v Grafu č.3. Byly nalezeny dva isobestické body (iso1 = (555 ( 5) nm

(iso2 = (415 ( 10) nm

Použitá literatura:

- Pelant, I. a kol.: Fyzikální praktikum III - Optika, MATFYZPRESS, Praha 2001