Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum II.

Úloha č. 19

Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Pracovala: Jana Hrudíková        stud.sk.: 12          dne: 16.3. 2006

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 10 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 4 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 |  |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

1)  Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku.

2)  Závislost n(p) zpracujte graficky. Vyneste také závislost λ(n). Proveďte lineární regresi závislosti n(p), stanovte chybu parametrů získaných lineární regresí.

3)  Porovnáním tabelovaného n15,p0  a změřeného nt,p0  stanovte teplotu laboratoře (včetně chyby).

Teorie:

Jaminův interferometr ( na obr. 1) lze použít jako interferenční refraktometr.

Skládá se ze dvou planparalelních desek, které mají pokovené zadní stěny. Dopadající monochromatický paprsek se částečně odráží a částečně lomí. Rozdělené paprsky  procházejí dvěma kyvetami T1 a T2 s různými látkami (plyny). V dalekohledu D zaostřeném na nekonečno pozorujeme interferenční kroužky stejného sklonu.

Optický dráhový rozdíl paprsků δ0 je dán vztahem:

,			                       	(1)

kde N je index lomu použitého poloodrazného materiálu, d je tloušťka jeho vrstvy a β1 a β2 jsou úhly natočení odrazných planparalelních desek.

Vložíme-li do drah obou paprsků dvě stejné kyvety T1 a T2 o délce l, naplněné plyny o indexech lomu N1 a N0, změní se dráhový rozdíl z δ0 na δ1:

(2)

Změní-li se index lomu v první kyvetě, např. změnou tlaku z hodnoty N1 na N2, bude dráhový rozdíl :

(3)

Změna dráhového rozdílu je pak dána vztahem :

(4)

Obr.1: Jaminův interferometr

Při pozorování prošlých interferenčních proužků při postupném, dostatečně pomalém  zvyšování tlaku se optická dráha prodlouží o

,					                        	(4)

kde k je počet kroužků prošlých nitkovým křížem dalekohledu a λ je vlnová délka použitého světla.

Známe-li jednu z hodnot indexu lomu, lze druhou vypočítat pomocí vztahů (3) a (4) :

(5)

Pokud považujeme kyvetu na začátku pokusu za prázdnou (index lomu vakua je 1), můžeme tento vztah upravit na:

(6)

Index lomu závisí na tlaku a teplotě, což je dáno tím, že se změnou těchto veličin se mění počet částic, se kterými musí světlo interagovat. Teplota t závisí na indexu lomu a tlaku dle vztahu:

(7)

kde n(15, p0 ) -1= 2,78.10-4 je index lomu při 15°C a normálním tlaku p0 =101325 Pa a

γ =3,66.10-3 K-1 je konstanta.

Pokud prochází monochromatické světlo prostředím o indexu lomu N, změní se jeho vlnová délka λ oproti vlnové délce λ0 ve vakuu podle vztahu:

(8)

Vypracování:

Měření jsem prováděla za teploty 23,5 °C ( tato teplota  byla stejná na počátku i konci měření) a atmosférického tlaku 995 hPa. Vlnová délka použitého světla byla λO = (589,3 ± 0,3) nm. Délka kyvet byla l = 50cm.

Čtyřikrát jsem proměřila závislost indexu lomu vzduchu na tlaku. Postupovala jsem tak, že jsem osvětlila interferometr zdrojem kvazimonochromatického světla. Z kyvety jsem vyčerpala vzduch na mezní tlak dosažitelný použitou vývěvou ( lze v tomto smyslu považovat za vakuum). Odpojila jsem kohoutem K1 vývěvu od trubice a kohoutem K2 připouštěla pomalu vzduch a současně počítala proužky, které prošly středem nitkového kříže dalekohledu. Po projití deseti kroužků jsem zastavila připouštění a po ustálení interferenčního obrazce odečetla příslušný tlak pi. Tímto způsobem jsem pokračovala až do chvíle, kdy se tlak v trubici téměř vyrovnal atmosférickému v T .

Tlak vzduchu jsem měřila digitálním tlakoměrem. Chybu tohoto měření odhaduji na 1 hPa (poslední ukazovaná cifra). Chybu určení počtu kroužků odhaduji na O,25 kroužků. Naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulce č.1. a zakresleny do grafů č.1- 4. Podle vztahu (6) jsem vypočítala index lomu N, který je uveden také v tabulce 1.

| počet kroužků k | p1 [hPa] | p2 [hPa] | p3 [hPa] | p4 [hPa] | N | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1,000000 | 589,3000 |
| 10 | 45 | 44 | 49 | 48 | 1,000012 | 589,2931 |
| 20 | 91 | 90 | 91 | 91 | 1,000024 | 589,2861 |
| 30 | 137 | 134 | 133 | 137 | 1,000035 | 589,2792 |
| 40 | 186 | 178 | 176 | 182 | 1,000047 | 589,2722 |
| 50 | 228 | 222 | 224 | 226 | 1,000059 | 589,2653 |
| 60 | 274 | 267 | 267 | 271 | 1,000071 | 589,2583 |
| 70 | 313 | 312 | 313 | 315 | 1,000083 | 589,2514 |
| 80 | 357 | 355 | 353 | 357 | 1,000094 | 589,2444 |
| 90 | 403 | 400 | 404 | 403 | 1,000110 | 589,2375 |
| 100 | 446 | 444 | 449 | 450 | 1,000120 | 589,2306 |
| 110 | 493 | 490 | 491 | 494 | 1,000130 | 589,2236 |
| 120 | 531 | 530 | 535 | 538 | 1,000140 | 589,2167 |
| 130 | 577 | 574 | 578 | 579 | 1,000150 | 589,2097 |
| 140 | 616 | 614 | 618 | 620 | 1,000170 | 589,2028 |
| 150 | 666 | 656 | 657 | 663 | 1,000180 | 589,1958 |
| 160 | 704 | 698 | 700 | 703 | 1,000190 | 589,1889 |
| 170 | 747 | 742 | 744 | 744 | 1,000200 | 589,1820 |
| 180 | 791 | 785 | 787 | 789 | 1,000210 | 589,1750 |
| 190 | 841 | 829 | 831 | 833 | 1,000220 | 589,1681 |
| 200 | 884 | 870 | 874 | 876 | 1,000240 | 589,1611 |
| 210 | 929 | 912 | 917 | 918 | 1,000250 | 589,1542 |
| 220 | 969 | 956 | 960 | 963 | 1,000260 | 589,1472 |
| 225 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1,000270 | 589,1438 |

Tab.č.1: Závislost tlaku p v kyvetě na počtu prošlých kroužků pro čtyři nezávislá měření. N vyjadřuje index lomu pro daný počet kružků spočítaný dle vztahu (6) , λ je vlnová délka v závislosti na vypočítaném indexu lomu

Jednotlivé závislosti jsem zpracovala pomocí lineární regrese v programu Origin. Závislosti jsou proloženy přímkou s předpisem  N = 1 + ap. Koeficienty a lineární regrese jsou:

a1 =  (2,702 ( 0,016) .10-9 Pa-1

a2 =  (2,726 ( 0,017). 10-9 Pa-1

a3 =  (2,721 ( 0,016) .10-9 Pa-1

a4 =  (2,721 ( 0,016) .10-9 Pa-1

Výsledný koeficient a uvažuji jako  průměr naměřených hodnot :

a1 =  (2,71 ( 0,02) .10-9 Pa-1

Teplota místnosti určená podle vztahu (7) je t = ( 19 ( 1 ) °C.

Závislost vlnové délky na indexu lomu vypočítaná podle vztahu (8), kde λO = (589,3 ± 0,3) nm,  hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1 a je vynesena v grafu 5.

# Diskuse:

Všechny změřené závislosti jsou lineární ( grafy 1-5). Směrnice a v grafech závislosti indexu lomu na tlaku  je podle tabulek a = 2,655.10-9 Pa-1 s relativní chybou 1% se s touto hodnotou neshoduje ani v rámci své chyby. V této chybě však není zahrnuta aproximace ve vztahu (6), kde jsem dosadila N1 = 1, tedy index lomu odpovídající vakuu. V kyvetě vakuum nebylo.Použitá rotační vývěva dokáže odčerpat vzduch z Yvety na tlak 1 Pa, což je ovšem o 2 řády nižší, než jsme schopni zaregistrovat. V kyvetě tedy vakuum nebylo. Použitá aproximace je tedy oprávněná, i když ne zcela přesná.

Dále jsem zanedbala změnu vlnové délky při rostoucím tlaku. Ve vztahu (6) uvažuji vlnovou délku λO pro vakuum. I zde jsem tedy použila aproximaci.

Zřetelným zdrojem chyb bylo nesprávné odečítání procházejících interferenčních kroužků. Předpokládám, že během každého ze čtyř měření došlo k přehlédnutí minimálně jednoho či dvou nadbytečných kroužků. Tato chyba se projeví v posunutí všech dalších měřených hodnot, tedy ve zvýšení směrnice a.Rozptyl naměřených hodnot a je i přesto velmi malý - 1%.

Index lomu může být závislý na dalších faktorech, jako např. vlhkost vzduchu, které jsem při měření a při určení chyby měření nezohlednila. Skutečná chyba měření bude vyšší, než jsme uvedla.

Teplota vypočtená podle vztahu (8) t = (19 ( 1 ) °C se ani v rámci chyby neshoduje se změřenou teplotou místnosti  t = 23,5°C. I zde se však dá předpokládat, že v určení chyby měření hrají roli již zmíněné faktory a uvedená chyba měření je podhodnocená.

# Závěr:

Proměřila jsem závislost indexu lomu vzduchu na tlaku. Ověřila jsem linearitu této závislosti ( grafy 1-4). Provedla jsem lineární regresi ve tvaru n = 1 + ap a určila směrnici

a = ( 2,71 ± 0,02 ).10-9 Pa-1 .

Do grafu 5 jsem vynesla závislost vlnové délky na indexu lomu.

Určila jsem teplotu t = ( 19 ± 1 ) °C.

# Literatura:

[1] Pelant, I. a kol.: Fyzikální praktikum III., UK, Praha 1993

[2] Brož, J. a kol: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

Směrnice proložené přímky a1 =  (2,702 ( 0,016) .10-9 Pa-1

Směrnice proložené přímky a2 =  (2,726 ( 0,017). 10-9 Pa-1

Směrnice proložené přímky a3 =  (2,721 ( 0,016) .10-9 Pa-1

Směrnice proložené přímky a4 =  (2,721 ( 0,016) .10-9 Pa-1