Pracovní úkol:

- Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku.

- Závislost n(p) zpracujte graficky. Vyneste také závislost λ(n). Proveďte lineární regresi závislosti n(p), stanovte chybu parametrů získaných lineární regresí.

- Porovnáním tabelovaného n15,p0 a změřeného nt,p0 stanovte teplotu laboratoře (včetně chyby).

Teorie:

Jaminův interferometr, v uspořádání na obr. 1, lze použít jako interferenční refraktometr :

obr.1

Skládá se ze dvou planparalelních desek, které mají zadní stěny pokoveny. Monochromatický paprsek se částečně odráží a částečně lomí. Do dalekohledu pak vstupují paprsky s dráhovým rozdílem :

(1)

Význam jednotlivých symbolů je zřejmý z obr.1. Ve speciálním případě, kdy jsou obě desky rovnoběžné, je dráhový rozdíl roven nule. Polohu desek P1, P2 lze měnit stavěcími šrouby, čímž lze měnit směr a řád pozorovaným proužků. Kromě toho bývá přístroj vybaven Jaminovým kompenzátorem H tvořeným dvěma planparalelními destičkami otočných kolem vodorovné osy. Tímto kompenzátorem lze též pohodlně měnit dráhový rozdíl a tím i řád pozorovaných paprsků.

Do drah obou paprsků jsou vloženy dvě stejné kyvety T1 a T2 o délce l, naplněné plyny o indexech lomu n1 a n0. Byl-li dráhový rozdíl paprsků před vložením kyvet (0, bude po vložení kyvet :

(2)

Změní-li se index lomu v první kyvetě, změnou tlaku, z hodnoty N1 na N2, bude dráhový rozdíl :

(3)

Změna dráhového rozdílu je pak dána vztahem :

(4)

Probíhá-li tato změna spojitě a dostatečně pomalu, lze změnu dráhového rozdílu ( stanovit z počtu k proužků, které přitom prošli nitkovým křížem dalekohledu :

(5)

Známe-li jednu z hodnot indexu lomu, lze druhou vypočítat pomocí vztahů (4) a (5) :

(6a)

resp. pokud N1 = 1, když je v kyvetě 1 vyčerpaný vzduch, lze vtah (6a) přepsat do tvaru :

(6b)

kde n je index lomu při tlaku p, k  počet proužků prošlých nitkovým křížem při změně tlaku na p, l – délka kyvety.

Pro vlnový vektor platí následující rovnosti:

(7)

Odkud můžeme vyjádřit vlnovou délku světla v prostředí o indexu lomu n  (s přihlédnutím k ω = 2πf ):

(8)

kde c0 je rychlost světla ve vakuu a f je frekvence použitého světla. Frekvenci světla f můžeme určit ze znalosti vlnové délky světla použitého zdroje (v tabulkách) pomocí vztahu (8):

(9)

kde λ0 je vlnová délka světla použitého zdroje ve vakuu. Výsledný vztah tedy bude:

(10)

Pro index lomu vzduchu n při teplotě t a tlaku p platí vztah (dle 3) ) :

(11)

kde n(15,p0) – 1 = 277,0·10-6 pro (0 = 600 nm a n(15,p0) – 1 = 277,8·10-6 (0 = 550 nm, p0 = 101,325 kPa, ( = 0,003670 K-1. Máme-li vlnovou délku světla (0 = 589,3 nm zpřesníme hodnotu n(15,p0) – 1 lineární aproximací na n(15,p0) – 1 = 277,2·10-6. Ze vztahu (11) můžeme vyjádřit teplotu t:

(12)

Výsledky měření:

Tabulka 1: Výsledky měření

| Měření | 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet proužků | p [hPa] | n | p [hPa] | n | p [hPa] | n | λ [nm] |
| 0 | 5 | 1,0000013 | 0 | 1,0000000 | 0 | 1,0000000 | 589,300 |
| 5 | 28 | 1,0000072 | 23 | 1,0000059 | 23 | 1,0000059 | 589,297 |
| 10 | 51 | 1,0000131 | 46 | 1,0000118 | 46 | 1,0000118 | 589,293 |
| 15 | 75 | 1,0000190 | 69 | 1,0000177 | 68 | 1,0000177 | 589,290 |
| 20 | 101 | 1,0000249 | 92 | 1,0000236 | 91 | 1,0000236 | 589,286 |
| 25 | 125 | 1,0000307 | 115 | 1,0000295 | 114 | 1,0000295 | 589,283 |
| 30 | 148 | 1,0000366 | 138 | 1,0000354 | 137 | 1,0000354 | 589,279 |
| 35 | 170 | 1,0000425 | 161 | 1,0000413 | 160 | 1,0000413 | 589,276 |
| 40 | 194 | 1,0000484 | 183 | 1,0000471 | 183 | 1,0000471 | 589,272 |
| 45 | 216 | 1,0000543 | 207 | 1,0000530 | 206 | 1,0000530 | 589,269 |
| 50 | 239 | 1,0000602 | 229 | 1,0000589 | 229 | 1,0000589 | 589,265 |
| 55 | 261 | 1,0000661 | 252 | 1,0000648 | 252 | 1,0000648 | 589,262 |
| 60 | 281 | 1,0000720 | 275 | 1,0000707 | 275 | 1,0000707 | 589,258 |
| 65 | 302 | 1,0000779 | 298 | 1,0000766 | 297 | 1,0000766 | 589,255 |
| 70 | 325 | 1,0000838 | 320 | 1,0000825 | 320 | 1,0000825 | 589,251 |
| 75 | 348 | 1,0000897 | 344 | 1,0000884 | 343 | 1,0000884 | 589,248 |
| 80 | 371 | 1,0000956 | 366 | 1,0000943 | 366 | 1,0000943 | 589,244 |
| 85 | 394 | 1,0001015 | 390 | 1,0001002 | 389 | 1,0001002 | 589,241 |
| 90 | 417 | 1,0001074 | 412 | 1,0001061 | 411 | 1,0001061 | 589,237 |
| 95 | 440 | 1,0001132 | 435 | 1,0001120 | 435 | 1,0001120 | 589,234 |
| 100 | 462 | 1,0001191 | 458 | 1,0001179 | 457 | 1,0001179 | 589,231 |
| 105 | 485 | 1,0001250 | 481 | 1,0001238 | 480 | 1,0001238 | 589,227 |
| 110 | 508 | 1,0001309 | 504 | 1,0001296 | 503 | 1,0001296 | 589,224 |
| 115 | 531 | 1,0001368 | 526 | 1,0001355 | 526 | 1,0001355 | 589,220 |
| 120 | 553 | 1,0001427 | 549 | 1,0001414 | 549 | 1,0001414 | 589,217 |
| 125 | 577 | 1,0001486 | 572 | 1,0001473 | 571 | 1,0001473 | 589,213 |
| 130 | 599 | 1,0001545 | 594 | 1,0001532 | 594 | 1,0001532 | 589,210 |
| 135 | 622 | 1,0001604 | 617 | 1,0001591 | 617 | 1,0001591 | 589,206 |
| 140 | 644 | 1,0001663 | 640 | 1,0001650 | 640 | 1,0001650 | 589,203 |
| 145 | 667 | 1,0001722 | 663 | 1,0001709 | 663 | 1,0001709 | 589,199 |
| 150 | 690 | 1,0001781 | 686 | 1,0001768 | 686 | 1,0001768 | 589,196 |
| 155 | 713 | 1,0001840 | 709 | 1,0001827 | 709 | 1,0001827 | 589,192 |
| 160 | 736 | 1,0001899 | 732 | 1,0001886 | 731 | 1,0001886 | 589,189 |
| 165 | 759 | 1,0001957 | 754 | 1,0001945 | 754 | 1,0001945 | 589,185 |
| 170 | 783 | 1,0002016 | 777 | 1,0002004 | 777 | 1,0002004 | 589,182 |
| 175 | 804 | 1,0002075 | 800 | 1,0002063 | 800 | 1,0002063 | 589,178 |
| 180 | 827 | 1,0002134 | 823 | 1,0002121 | 823 | 1,0002121 | 589,175 |
| 185 | 850 | 1,0002193 | 845 | 1,0002180 | 845 | 1,0002180 | 589,172 |
| 190 | 873 | 1,0002252 | 869 | 1,0002239 | 868 | 1,0002239 | 589,168 |
| 195 | 896 | 1,0002311 | 891 | 1,0002298 | 892 | 1,0002298 | 589,165 |
| 200 | 918 | 1,0002370 | 914 | 1,0002357 | 915 | 1,0002357 | 589,161 |
| 205 | 941 | 1,0002429 | 937 | 1,0002416 | 937 | 1,0002416 | 589,158 |
| 210 | 964 | 1,0002488 | 960 | 1,0002475 | 960 | 1,0002475 | 589,154 |
| 215 | 987 | 1,0002547 | 983 | 1,0002534 | 983 | 1,0002534 | 589,151 |
| 220 | 1010 | 1,0002606 | 1005 | 1,0002593 | 1006 | 1,0002593 | 589,147 |
| 221 | ------ | -------- | 1011 | 1,0002605 | 1011 | 1,0002605 | 589,147 |

Vlnová délka použitého světla : ( = 589,3 nm

Délka kyvety : l = 0,5 m

Teplota v laboratoři: tt = (23,5 ( 0,25) °C

Měření jsem provedl celkem třikrát. Tlak jsem zaznamenával vždy po projití 5 kroužků. Chybu v určení kroužků (při odpočítávání pěti) odhaduji na 0,25 kroužku (není možné při odečítní tlaku nastavit vždy stejné místo kroužku na střed nitkového kříže). Tato chyba způsobuje chybu v určení indexu lomu přibližně 6·10-8. Chybu v určení tlaku odhaduji na 0,5 hPa (polovina nejmenší hodnoty udávané manometrem).

Z Tabulky 1 je patrné, že při měření č. 1 došlo k závažné chybě. Ta spočívá v tom, že měření nebylo prováděno od nulového tlaku, ale až od tlaku poněkud vyššího. Není tedy možné pro výpočet použít rovnici (6b), ale je nutné použít rovnici (6a) (protože při nenulovám tlaku nemůžeme předpokládat, že je v trubici vakuum a tedy index lomu n1 je tam vyšší než 1). Tímto vznikne jen posun v hodnotách, ale předpokládanou lineární závislost indexu lomu na tlaku potvrzuje i toto měření. Index lomu n1 je pro výpočet neznámý, ale můžeme ho odhadnout z ostatních dvou měření, tato hodnota je n1 = 1,00000128 a je použita pro výpočet hodnot indexu lomu při prvním měření (případná chyba z tohoto postupu by se projevila jen vertikálním posunem všech hodnot v grafu, ale na tvar samotné závislosti nebude mít vliv).

V grafu je na svislou osu vynesena veličina označená Δn. Vznikla z indexu lomu podle rovnice Δn = (n – 1) ·105. Je zavedená pro lepší přehlednost grafů. protože index lomu světla ve vzduchu se od indexu lomu světla ve vakuu liší až na čtvrtém desetinném místě. Jedná se tedy jen o změnu měřítka osy.

Pro lineární regresi byla použita závislost n = n0 + kp (n0 je index lomu světla ve vakuu, k je konstanta vyjadřující závislost mezi indexem lomu a tlakem). Lineární regrese byla provedena programem Gnuplot. Při zpracování meření č.1 byli získány následující hodnoty: n0 = (0,999999 ( 1,3·10-7)

k   = (2,59081·10-7 ( 2,2·10-10) hPa-1

n0 = (1 ( 3,3·10-8)

k  = (2,58027·10-7 ( 5,5·10-11) hPa-1

n0 = (1 ( 2,8·10-8)

k  = (2,57803·10-7 ( 4,7·10-11) hPa-1

Pro sestrojení závislosti λ(n) jsem použil index lomu z druhého měření (neliší se od třetího) a vlnovou délku jsem dopočítal ze vztahu (10) (pro λ0 = 589,3 nm). Tyto hodnoty jsou též uvedeny v Tabulce 1. V grafu je opět použita pro změnu měřítka veličina Δn (viz poznámka pod Grafem č.1).

Z indexu lomu určím teplotu pomocí vztahu (12). Její chybu určím z chyby měření tlaku (σp = 0,5 hPa) a z chyby v určení indexu lomu (σn = 1·10-7) podle postupu v literatuře 2), s uvážením možné chyby vzniklé tím, že v tabulkách nebyla uvedena přesně ta vlnová délka, se kterou se měření provádělo a jež podle odhadu činí 0,8 °C (z krajních hodnot v tabulce).

t = (33 ( 1) °C

Diskuse:

Užíváme-li pro výpočet vzorce (6b) (tj. předpokládáme v kyvetě vakuum), může takto vnést do výsledku systematickou chybu (podobně jako při měření č.1). Uvádí se, že použitá rotační vývěva čerpá kyvety až na tlak 1Pa, což je o 2 řády méně, než je schopen registrovat použitý manometr, a proto předpokládám, že je možné tuto chybu úplně zanedbat.

Jiný druh systematické chyby (již méně zanedbatelný) je do výsledku vnesen následujícím postupem. V rovnici (6b) se pro výpočet používá vlnová délka světla zdroje ( = 589,3 nm (není to u ní explicitně uvedeno, ale předpokládám, že je to vlnová délka ve vakuu). Vlnová délka ve vakuu se od vlnové délky ve vzduchu liší (vztah (10)).  Měření probíhá ve vzduchu, a tedy vlnová délka interferujících svazků není ( uváděná v tabulkách, ale poněkud jiná hodnota (podle (10)). Pro získání představy o velikosti této chyby použiji změřený index lomu (s tabulkovou hodnotou (), podle vztahu (10) zjistím skutečnou hodnotu vlnové délky a pužiji pro vztah (6b). Rozdíl oproti původnímu postupu je v řádově 5·10-8.

Uvážím-li ještě chybu způsobenou nepřesností v odečtu kroužků dostanu přesnost měření v řádu 10-7.

Index lomu světla je závislý na mnoha faktorech, např: teplota vzduchu, tlak, přesné složení (složení vzduchu může mírně fluktuovat ot střední hodnoty, obzvláště se to projeví u obsahu vody – vlhkosti). Vzhledem k postupu napouštění vzduchu (prstem jsem zakrýval otvor v napouštěcím ventilu a mírným pohybem připouštěl vzduch) lze předpokládat, že složení tohoto vzduchu bude odlišné od složení normálního (hlavně co se obsahu vlhkosti týče).  Protože byl tento vzduch (při tomto způsobu napouštění) odsáván z těsné blízkosti prstu, kde je jeho teplota blízká teplotě tělesné (s ohledem na to, že se jedná o periferní část těla je tato teplota nižší než 37 °C, a ještě se snižuje kontaktem s chladnějšími částmi aparatury) lze očekávat, že bude jeho teplota vyšší než teplota v laboratoři. Tomu nasvědčuje i srovnání této teploty s teplotou naměřenou teploměrem (t = 33°C a  tt = 23,5 °C).

Závěr:

Závislost indexu lomu na tlaku je shrnuta v Tabulce 1 a graficky zpracována v Grafech č.1-3 (parametry z regrese jsou uvedeny vždy pod příslušným grafem. Graf č.4 je závislost vlnové délky na indexu lomu (číselně též v Tabulce 1).

Teplota v laboratoři byla tt = 23,5 °C, teplota v kyvetě byla t = (33 ( 1) °C.

Použitá literatura:

- Pelant, I. a kol.: Fyzikální praktikum III - Optika, MATFYZPRESS, Praha 2001

- Englich, J.: Zpracování výsledků fyzikálních měření, Praha 2000

- Brož, J. a kol.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980