Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum 3

Úloha č. 19

Název:  Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Pracoval: Mária Šoltésová        stud.sk.: F-14         dne: 11.4.2006

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 10 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 4 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 |  |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

# Pracovná úloha:

- Zmerajte závislosť indexu lomu vzduchu na tlaku N(p).

- Závislosť N(p) spracujte graficky. Vyneste tiež závislosť vlnovej dĺžky sodíkovej výbojky na indexe lomu vzduchu.

- Porovnaním tabuľkového  a zmeraného  stanovte teplotu laboratória (vrátane chyby).

# Teoretická časť:

Na meranie indexu lomu možno použiť Jaminov interferometer, ktorého usporiadanie je zobrazené na obr. 1 [1].  Skladá sa z dvoch planparalelných dosiek P1 a P2 s rovnakou hrúbkou d. Ak dopadá na interferometer monochromatický lúč, čiastočne sa odráža ako lúč 1' a čiastočne sa láme ako lúč 1''. Tieto dva lúče dopadajú na druhú dosku, kde sa analogicky odrážajú a lámu. Po výstupe z dosky P2 vstupujú oba lúče do ďalekohľadu D s dráhovým rozdielom

|  | (1) |
| --- | --- |

kde β1 je uhol dopadu lomeného lúča 1'' na dosku P1 a β2 je uhol dopadu lúča 1' na zadnú stenu dosky P2. V prípade, že sú dosky rovnobežné, je dráhový rozdiel nulový. Ak osvetlíme dosky plošným zdrojom monochromatického svetla, môžeme v ďalekohľade pozorovať prúžky rovnakého sklonu.

Obrázok 1: Jaminov interferometer

Pri dostatočnej hrúbke dosiek môžeme do dráhy lúčov 1' a 1'' vložiť kyvety T1 a T2 s dĺžkou l naplnené plynom s indexmi lomu N1 a N0. Dráhový rozdiel po vložení kyviet bude

| , | (2) |
| --- | --- |

kde δ0 je dráhový rozdiel pre vložením. Zmenou tlaku vzduchu v kyvete T1 spôsobíme zmenu indexu lomu z N1 na N2. Dráhový rozdiel bude

| . | (3) |
| --- | --- |

Zmena dráhového rozdielu je potom daná vzťahom

| , | (4) |
| --- | --- |

súvisí so zmenou indexu lomu v kyvete T1. Ak prebieha zmena tlaku dostatočne pomaly, môžeme zmenu dráhového rozdielu δ určiť z počtu prúžkov k, ktoré prešli nitkovým krížom ďalekohľadu ako

| . | (5) |
| --- | --- |

Ak poznáme hodnotu indexu lomu N1, môžeme podľa vzťahov (4) a (5) určiť hodnotu N2 ako

| . | (6) |
| --- | --- |

Závislosť indexu lomu na tlaku je daná vzťahom

| , | (7) |
| --- | --- |

kde a je konštanta úmernosti charakteristická pre skúmané prostredie. Vlnová dĺžka závisí na indexe lomu N podľa vzťahu

| , | (8) |
| --- | --- |

kde λ0 je vlnová dĺžka vo vákuu.

Pre zmenu indexu lomu s teplotou platí vzťah

|  | (9) |
| --- | --- |

kde γ = 3670.10-6 K-1, p0 = 101,325 kPa. Zo vzťahu (9) určíme teplotu plynu so známym indexom lomu a tlakom ako

| . | (10) |
| --- | --- |

# Výsledky meraní:

Na osvetlenie systému bola použitá sodíková výbojka, vlnová dĺžka vyžarovaného svetla bola λ = (589,30 ± 0,05) nm (za normálnych podmienok: tlak vzduchu  Pa, teplota vzduchu t = 15°C), chybu zadanej hodnoty vlnovej dĺžky odhadujeme ako polovicu posledného platného miesta. Príslušný index lomu vzduchu podľa [1] je , hodnotu uvažujeme na dve platné cifry, predpokladáme, že chyba nie je väčšia ako polovica poslednej platnej cifry.

Pomocou vývevy sme vyčerpali vzduch zo skúmanej kyvety. Kohútikom sme pomaly zvyšovali tlak v kyvete. Zvyšovanie tlaku spôsobovalo pohyb interferenčných prúžkov, pre každých 10 prúžkov prejdených krížom ďalekohľadu sme odčítali hodnotu tlaku v kyvete na digitálnom manometri. Chybu merania manometrom odhadujeme na polovicu najmenšieho dielika, ktorý bol 0,5 hPa, chybu počítania prúžkov odhadujeme na 0,5 prúžku (vzhľadom k nenulovej hrúbke prúžkov).

Index lomu sme určili podľa vzťahu (6), ako počiatočný stav uvažujeme vyčerpanú kyvetu, teda N1 = 1. Dĺžka kyvety je udávaná v [1] ako l = 50 cm, jej chybu nie je explicitne udaná, uvažujeme preto, že nie je väčšia ako 0,5 cm. Namerané hodnoty tlaku v závislosti na prejdenom počte prúžkov k a vypočítané hodnoty indexu lomu N sú uvedené v tabuľke 1, chyba N je určená prenesením chýb veličín vystupujúcich vo vzťahu (6).

Tabuľka 1: Namerané hodnoty tlaku v závislosti na počte prúžkov

| k | (N – 1).106 | p [hPa] | p [hPa] | p [hPa] | p [hPa] | p [hPa] | p [hPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 ± 0,5 | 12 ± 1 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 |
| 20 ± 0,5 | 24 ± 1 | 92 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 |
| 30 ± 0,5 | 35 ± 1 | 134 | 132 | 135 | 134 | 132 | 134 |
| 40 ± 0,5 | 47 ± 1 | 179 | 179 | 177 | 180 | 179 | 176 |
| 50 ± 0,5 | 59 ± 1 | 224 | 223 | 224 | 228 | 224 | 223 |
| 60 ± 0,5 | 71 ± 1 | 269 | 268 | 268 | 270 | 268 | 265 |
| 70 ± 0,5 | 83 ± 1 | 309 | 312 | 309 | 316 | 312 | 311 |
| 80 ± 0,5 | 94 ± 1 | 349 | 357 | 356 | 361 | 354 | 356 |
| 90 ± 0,5 | 106 ± 1 | 398 | 400 | 398 | 403 | 399 | 400 |
| 100 ± 0,5 | 118 ± 1 | 441 | 441 | 445 | 449 | 445 | 444 |
| 110 ± 0,5 | 130 ± 1 | 482 | 490 | 490 | 494 | 490 | 490 |
| 120 ± 0,5 | 141 ± 2 | 529 | 535 | 530 | 533 | 531 | 534 |
| 130 ± 0,5 | 153 ± 2 | 575 | 579 | 578 | 584 | 578 | 579 |
| 140 ± 0,5 | 165 ± 2 | 619 | 623 | 623 | 621 | 622 | 623 |
| 150 ± 0,5 | 177 ± 2 | 655 | 668 | 668 | 669 | 667 | 667 |
| 160 ± 0,5 | 189 ± 2 | 702 | 712 | 712 | 716 | 711 | 711 |
| 170 ± 0,5 | 200 ± 2 | 746 | 750 | 756 | 764 | 756 | 756 |
| 180 ± 0,5 | 212 ± 2 | 791 | 792 | 800 | 805 | 801 | 800 |
| 190 ± 0,5 | 224 ± 2 | 835 | 834 | 843 |  | 840 | 844 |
| 200 ± 0,5 | 236 ± 2 |  |  | 885 |  | 884 | 891 |
| 210 ± 0,5 | 248 ± 3 |  |  | 927 |  | 928 | 937 |
| 220 ± 0,5 | 259 ± 3 |  |  | 968 |  | 970 | 981 |

Na namerané závislosti sme fitovali lineárne funkcie v tvare , parametre a a b určené lineárnou regresiou sú uvedené v tabuľke 2, udávaná chyba je odchýlka určená z  lineárnej regresie. Výsledná smernica je určená ako vážený priemer jednotlivých smerníc

Pa-1,

chyba je určená ako odchýlka váženého priemeru.

Tabuľka 2: Parametre a a b pre jednotlivé merania

| a.109 [Pa-1] | b.107 |
| --- | --- |
| 2,692 ± 0,006 | -7 ± 3 |
| 2,669 ± 0,007 | -5 ± 3 |
| 2,666 ± 0,005 | -5 ± 3 |
| 2,639 ± 0,006 | -4 ± 3 |
| 2,666 ± 0,004 | -5 ± 2 |
| 2,646 ± 0,003 | 2 ± 1 |

Parameter a určuje smernicu závislosti, parameter b určuje nepresnosť v určení indexu lomu pri prvom meraní, napríklad v dôsledku nenulového tlaku na začiatku merania. Smernica závislosti nie je ovplyvnená týmto posunutím hodnôt, preto tento parameter ďalej neuvažujeme. Závislosti indexu lomu na tlaku pre všetkých 6 meraní sú vynesené v grafoch 1 – 6, veľkosť zobrazených bodov približne zodpovedá veľkosti chyby indexu lomu z tabuľky 1.

Graf 1: Závislosť indexu lomu na tlaku, meranie 1

Graf 2: Závislosť indexu lomu na tlaku, meranie 2

Graf 3: Závislosť indexu lomu na tlaku, meranie 3

Graf 4: Závislosť indexu lomu na tlaku, meranie 4

Graf 5: Závislosť indexu lomu na tlaku, meranie 5

Graf 6: Závislosť indexu lomu na tlaku, meranie 6

Podľa vzťahu (8) zo známej hodnoty λ za normálnych podmienok sme vypočítali vlnovú dĺžku svetla vo vákuu λ0 ako

nm,

chybu sme určili z chyby zadanej hodnoty λ. Závislosť vlnovej dĺžky na indexe lomu podľa vzťahu (8) je vynesená v grafe 7, body označujú indexy lomu, pre ktoré sme spravili meranie. Chybové úsečky v grafe označujú chybu určenú prenesením chyby λ0.

Graf 7: Závislosť vlnovej dĺžky na indexe lomu

Zmerali sme teplotu v laboratóriu ortuťovým teplomerom ako  °C, zmerali sme tlak v laboratóriu digitálnym manometrom ako  hPa. Index lomu pri tomto tlaku sme určili podľa vzťahu (7) ako

,

chyba je určená prenesením chýb veličín vystupujúcich v tomto vzťahu (tlak p, smernica a). Teplotu v trubici sme určili pomocou vzťahu (10) ako

°C,

chyba je určená prenesením chýb veličín vystupujúcich v tomto vzťahu (indexy lomu Nt,p – 1 a – 1, tlak p).

# Diskusia:

Vpúšťanie vzduchu do kyvety vyžadovalo opatrnú manipuláciu, bolo obtiažne zastaviť prívod vzduchu presne v rovnakom mieste prúžku pri každom meraní, preto odhadujeme chybu odčítania prúžkov na 0,5 prúžku. Chyba v počítaní prúžkov mohla vniknúť takisto nepozornosťou, keby sme namiesto 10 napočítali iný počet prúžkov. Z toho dôvodu sme robili 6 meraní, hodnoty všetkých meraní sa približne zhodujú, takže výrazný vplyv podobnej chyby nepredpokladáme.

Index lomu vzduchu pre vlnovú dĺžku 600 nm je v tabuľkách udávaný ako za normálneho tlaku a teploty, vzhľadom k tomu, že sme pracovali s vlnovou dĺžkou sodíkového dubletu λ = (589,30 ± 0,05) a takisto ohľadom na fakt, že v laboratóriu nebol normálny tlak ani teplota, vo výpočtoch používame hodnotu indexu lomu s odchýlkou odhadnutou ako polovica posledného platného miesta.

Závislosť indexu lomu na tlaku (grafy 1 – 6) je podľa predpokladu lineárna. Smernica lineárnej závislosti  Pa-1 bola určená ako vážený priemer smerníc jednotlivých meraní. Fitovaním závislosti tvaru  (namiesto (7)) sme zistili, že koeficienty b sú nenulové, čo zodpovedá faktu, že meranie sme začínali pri nenulovom tlaku v kyvete. Bolo to spôsobené netesnosťou aparatúry – aj pri zatvorenom kohútiku tlak v kyvete stúpal. Tento fakt však neovplyvňuje výrazne tvar ani smernicu závislosti.

Závislosť vlnovej dĺžky sodíkovej čiary na indexe lomu vzduchu (graf 7) je lineárna a tým potvrdzuje vzťah (8). Chyba vynesená v grafe 7 sa môže zdať vysoká, v skutočnosti neprevyšuje 0,009%.

Teplota vzduchu v trubici určená podľa vzťahu (10) vyšla mierne vyššia ako zmeraná teplota vzduchu v laboratóriu, čo mohlo byť spôsobené zahrievaním trubice vplyvom prechádzajúceho svetla.

# Záver:

Namerali sme závislosť indexu lomu na tlaku vzduchu (grafy 1 – 6), smernica závislosti je

Pa-1.

Zmerali sme závislosť vlnovej dĺžky na indexe lomu vzduchu (graf 7). Určili sme teplotu vzduchu v kyvete z nameraného indexu lomu ako

°C.

# Literatúra:

[1] Študijný text k úlohe č. 19 s priloženými tabuľkovými hodnotami niektorých veličín, dostupný pri úlohe v praktiku