Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum IV

Úloha č. 	A9

Název: 	Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty

Pracovala:        Jana Hrudíková          stud.sk.: FOF   dne: 30.10. 2006

Odevzdala dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 10 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 4 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 |  |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

- Změřte voltampérové charakteristiky fotonek GKE, GKV.

- Rozborem charakteristik zjistěte, která z nich je vakuová a která je plynem plněná.

- Změřte VA charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí.

- Zpracováním výsledků měření určete hodnotu Planckovy konstanty.

Teorie:

Rozlišujeme vnitřní fotoefekt ( dopadajícím elektromagnetickým zářením jsou emitovány nosiče náboje, které zůstávají uvnitř látky) a vnější fotoefekt ( vlivem elektromagnetického záření jsou emitovány elektrony z povrchu elektrody). V této úloze se zabýváme výhradně vnějším fotoefektem.

Fotonka je  zařízení využívající vnějšího fotoelektrického jevu. Bývá to skleněná baňka vyčerpaná na vysoké vakuum  nebo plněná plynem . Má-li anoda vůči katodě kladné napětí U (zapojení v propustném směru), tak závisí proud I na napětí U podobně jako u diody se žhavenou katodou: při malých napětích je proud omezován prostorovým nábojem a roste s rostoucím napětím. Pro vakuové fotonky dostáváme při vyšších napětích oblast nasyceného proudu, kde se proud s rostoucím napětím téměř nemění. U plynových fotonek při vyšších napětích dochází k lavinové ionizaci a proud narůstá.

Určení Planckovy konstanty  je založeno na Einsteinově vztahu , který

Dává do souvislosti kinetickou energii emitovaných elektronů  , frekvenci dopadajícího elektromagnetického záření , Planckovu konstantu a výstupní práci  ,což je energie potřebná pro uvolnění elektronu z katody

(1)

Planckovu konstantu je možné určit ze směrnice závislosti .

Hodnotu  lze stanovit proměřením proudu fotonky při záporných napětích (zapojení v závěrném směru) anody vůči katodě. Elektrony( pouze ty, které mají dostatečnou kinetickou energii, aby překonali potenciálový rozdíl mezi katodou a anodou) dopadají na anodu. Při zvyšování napětí tento proud slábne a vymizí při dosažení kritické hodnoty napětí Uo, při které již žádné elektrony na anodu nedopadají. Kritickou hodnotu Uo určíme proměřením

V-A charakteristiky. Je-li kromě katody osvětlena také anoda, je třeba při určování kritické hodnoty Uo brát v úvahu proud příslušející elektronům uvolněným z anody Ia.

V praxi ovšem nebude zlom charakteristiky při hodnotě U0 zcela ostrý, takže hodnotu U0 získáme extrapolací charakteristiky k nulové hodnotě proudu. Platí vztah

(2)

Protože veličiny K a A jsou nezávislé na frekvenci dopadajícího záření, je možné ze závislosti U0 = U0(v) a použitím tabulkové hodnoty e určit Planckovu konstantu pomocí lineární regrese ze vztahu (2). Hledám konstantu k ( ) ze vztahu

U0(ν) = aν + b,                                                                              (3)

kde  .

Pro všechna měření jsem použila obvod zakreslený na obr.1.

Obr.1:  Zapojení pro měření V-A charakteristik

Vypracování:

Nejdříve jsem proměřila V-A charakteristiky 2 fotonek (GKV a GKE) v propustném směru. Měření bylo prováděno s filtrem HG Mon 546.Naměřené hodnoty jsou zapsány v tabulce 1 a vyneseny do grafu 1.

Třída přesnosti voltmetru byla 2 , měření na pikoampérmetru bylo nastaveno na 2 desetinná místa, číslice na dalších místech již přeskakovaly vlivem nestabilit.   V tabulce 1 jednotlivé chyby měření  a ΔI neuvádím. Nemají zásadní vliv na tvar příslušné V-A charakteristiky. Úkolem je pouze posoudit, která z fotonek je vakuová a která plynová.

Podle grafu 1 jsem určila fotonku GKV jako vakuovou a fotonku GKE jako plynovou

( viz popis tvaru V-A charakteristik v teorii).

| GKV | GKE |
| --- | --- |
| U [ V ] | I [ nA ] | U [ V ] | I [ nA ] |
| 1 | 1,70 | 1 | 5,97 |
| 2 | 5,30 | 2 | 8,70 |
| 3 | 6,60 | 3 | 10,00 |
| 4 | 7,40 | 5 | 12,17 |
| 5 | 8,70 | 7 | 13,74 |
| 6 | 9,70 | 8 | 13,80 |
| 7 | 10,14 | 9 | 14,30 |
| 9 | 11,35 | 10 | 14,80 |
| 10 | 11,83 | 12 | 15,50 |
| 11 | 12,58 | 14 | 16,00 |
| 13 | 13,31 | 16 | 16,20 |
| 14 | 13,75 | 18 | 16,40 |
| 15 | 14,30 | 20 | 16,80 |
| 16 | 14,74 | 22 | 17,08 |
| 18 | 15,50 | 24 | 17,45 |
| 20 | 16,20 | 26 | 18,05 |
| 22 | 16,60 | 28 | 18,46 |
| 24 | 16,93 | 30 | 18,90 |
| 26 | 17,13 | 32 | 19,60 |
| 28 | 17,44 | 35 | 21,00 |
| 29 | 17,80 | 37 | 22,10 |
| 30 | 18,80 | 40 | 23,50 |
| 33 | 19,28 | 43 | 24,40 |
| 38 | 19,60 | 45 | 26,10 |
| 42 | 19,70 | 48 | 27,40 |
| 44 | 19,90 | 50 | 28,00 |
| 48 | 20,00 | 52 | 29,80 |
| 52 | 20,20 | 55 | 31,50 |
| 57 | 20,50 | 57 | 33,60 |
|  |  | 60 | 35,20 |

Tabulka 1: Voltampérové charakteristiky fotonek GKV a GKE

Dále jsem proměřovala V-A charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí za použití 5 různých filtrů. Každý z nich propouštěl jinou vlnovou délku λ , tedy záření o frekvenci . Naměřené hodnoty  U a I uvádím v tabulce 2.

( V této části úlohy jsou všechny hodnoty U záporné- měřím v závěrném směru, přestože znaménko – explicitně nepíšu).

| Mon 365(nm) ν1 = 8,22.1014Hz | Mon 405(nm) ν 2 = 7,41.1014Hz | Mon 436(nm) ν 3 = 6,88.1014Hz | Mon 546(nm) ν 4 = 5,49.1014Hz | Mon 577/79(nm) ν 5 = 5,19.1014Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U[V] | I[pA] | U[V] | I[pA] | U[V] | I[pA] | U[V] | I[pA] | U[V] | I[pA] |
| 0,9 | 615 | 0,58 | 337 | 0,58 | 475 | 0,4 | 380 | 0,4 | 146 |
| 1 | 500 | 0,76 | 226 | 0,72 | 336 | 0,35 | 310 | 0,44 | 120 |
| 1,1 | 407 | 0,9 | 158 | 0,84 | 223 | 0,3 | 245 | 0,48 | 98 |
| 1,2 | 303 | 1 | 116 | 0,96 | 153 | 0,25 | 205 | 0,56 | 44 |
| 1,3 | 235 | 1,12 | 74 | 1,08 | 90 | 0,2 | 170 | 0,6 | 35 |
| 1,4 | 169 | 1,24 | 47 | 1,16 | 55 | 0,15 | 105 | 0,63 | 24 |
| 1,5 | 126 | 1,36 | 25 | 1,24 | 33 | 0,1 | 77 | 0,64 | 18 |
| 1,6 | 77 | 1,44 | 7 | 1,36 | 0 | 0,86 | 0 | 0,68 | 8 |
| 1,74 | 38 | 1,53 | 0 | 1,44 | -14 | 0,9 | -15 | 0,71 | 0 |
| 1,85 | 0 | 1,6 | -9 | 1,54 | -25 | 1 | -40 | 0,74 | -4 |
| 2 | -10 | 1,7 | -16 | 1,66 | -29 | 1,1 | -50 | 0,79 | -9 |
| 2,5 | -34 | 1,8 | -20 | 1,8 | -36 | 1,2 | -57 | 0,82 | -11 |
| 3 | -40 | 1,9 | -23 | 1,9 | -37 | 1,3 | -60 | 0,89 | -15 |
| 3,5 | -44 | 2 | -23 | 2 | -39 | 1,4 | -60 | 0,95 | -17 |
| 4 | -45 | 2,1 | -25 | 2,1 | -40 |  |  | 1,01 | -18 |
|  |  | 2,5 | -26 |  |  |  |  | 1,06 | -20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 | -21 |

Tabulka 2: V-A charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí pro různé filtry

U použité fotonky nebylo možné odstranit malou fotoemisi anody. Tento jev lze omezit malým osvětlením fotonky, ale v oblasti malé citlivosti fotonky (žlutá oblast) se přece projeví. Při extrapolaci na nulovou hodnotu Ia je proto třeba přihlédnout k tomuto. Přibližný tvar závislosti Ia = Ia(Ua) je na obr.2. Čárkovaně je vyznačena nasycená hodnota proudu Is tekoucího od anody ke katodě. Tuto hodnotu nutno zjistit u každé charakteristiky zvlášť. Předpokládáme-li, že v rozhodující části charakteristiky A, B je tento proud již nasycen, je možno extrapolovat závislost Ia = Ia(Ua) k hodnotě -Is. Je tedy tředa provést rozbor přesnosti extrapolace pro každou charakteristiku zvlášť. Provedení extrapolace je znázorněno v grafech 2 až 6, hodnoty nasyceného proudu Is a kritického napětí Uo pro jednotlivé filtry v závislosti na vlnové délce λ jsou zapsány v tabulce 3 ( pro poslední filtr Mon 577/79 uvažuju λ = 578nm

Obr. 2: Přibližný tvar závislosti Ia = Ia(Ua)

| λ [nm] | ν [1014 Hz] | UO [V] | IS [pA] |
| --- | --- | --- | --- |
| 365 | 8,22 | 1,839 | -45 |
| 405 | 7,41 | 1,510 | -26 |
| 436 | 6,88 | 1,351 | -40 |
| 546 | 5,49 | 0,860 | -60 |
| 578 | 5,19 | 0,706 | -21 |

Tabulka 3 : Závislost hodnoty kritického napětí UO na vlnové délce λ

Z grafů 2 až 6 jsem určila hodnoty kritického napětí UO. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3 a vyneseny v závislosti na frekvenci ( do grafu 7. Chybu určení kritického napětí jsem určila odhadem chyby odečtení z grafu na 0,2 V, chyba daná použitým měřícím přístrojem je proti této chybě zanedbatelná.

Naměřenými body proměřené závislosti UO(ν) jsem v programu Micronal Origin proložila přímku popsanou rovnicí: U0 = a( ν + b . Zjištěné parametry jsou :                             a = (0,364( 0,009) (10-14V

b = (-1,16 ( 0,06) (10-14 V

Uvedené chyby jsou statistické chyby určené programem Micronal Origin . Pomocí parametru a mohu dopočítat Planckovu konstantu podle vzorce h = ae, kde e = 1,602.10-19C je elementární náboj:

h = (5,83 ( 0,14) (10-34Js

Jako chyba v určení Planckovy konstanty zde zapsaná chyba vypočtená ze statistické chyby koeficientu a. Do celkové chyby je nutné zahrnout chyby určení příslušných kritických napětí U0. Chybu všech extrapolací odhaduji na ΔU0 = 0,2 V . Pak

h = (5,8 ( 0,8) (10-34Js

Diskuse:

Změřené V-A charakteristiky fotonek GKV a GKE dobře odpovídají  teoretickým předpokladům (obr. 1 v [1]). Bylo lehce rozpoznatelné, která fotonka je která. U vakuové fotonky je možné pozorovat při vyšších napětích oblast nasyceného proudu, kde se proud s rostoucím napětím téměř nemění. U plynové fotonky při vyšších napětích dochází k lavinové ionizaci a proud narůstá.

Mnou určená hodnota Planckovy konstanty h = (5, 8 ( 0,8) (10-34Js se v rámci chyby shoduje s tabulkovou hodnotou h = 6,626 (10-34 J(s , a to právě na hranici své chyby. Změřená hodnota se od tabulkové liší o 12% . Hlavní vliv na chybu měření má určení hodnot  IS a dále kritických napětí U0.

Závěr:

Proměřila jsem V-A charakteristiky fotonek GKV a GKE ( tabulka 1, graf 1)  Zjistila jsem, že fotonka GKV je vakuová a fotonka GKE plněná plynem.

Změřila jsemV-A charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí s různými filtry ( tabulka 2, grafy 2-6).

Extrapolací těchto charakteristik jsem získala hodnoty kritického napětí U0 pro různé vlnové délky dopadajícího světla. Za předpokladu, že platí Einsteinův vztah jsem lineární regresí těchto hodnot určila hodnotu Planckovy konstanty:

h = (5,8 ( 0,8) (10-34Js.

Literatura :

[1] studijní text k úloze A9 ( na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp)

[2] Brož , J. a kol.: Fyzikální a matematické tabulky., SNTL , Praha,  1980