# Pracovní úkol:

- Z rotačně - vibračního spektra oxidu uhelnatého určete rozměr jeho molekuly.

- Porovnejte charakter jednotlivých absorpčních pásů oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a vodních par.

- Určete, která folie je polyetylenová a která polypropylenová.

- Proměřte propustnost a odrazivost skleněné destičky, případně dalších vzorků                    ( safíru), které budou k dispozici.

Teorie:

Infračervená spektroskopie je založena na interakci oscilujícího elektromagnetického pole s molekulami ( popř. strukturními skupinami látky) a absorpce energie pole může nastat pouze při změně elektrického dipólového momentu molekuly při změně vibračního stavu  a v případě, že se frekvence vibrací molekuly a pole shodují.

Infračervená spektroskopie tedy měří přechodové energie mezi rotačními, vibračními a deformačními stavy.  Molekula absorbuje foton o určité energii a o tuto energi změní svůj stav. V případě vibračně­rotačních přechodů se k energii fotonu přidává část rotační energie na přechod na vibračně-excitovaný stav, nebo naopak absorbovaná enegie z fotonu je použita ke zvýšení vibračního i rotačního stavu. Tím vznikne několik skupin peaků. Obálka skupiny peaků znázorňuje rozložení jednotlivých rotačních stavů a závisí tedy na  Boltzmanově rozdělení (na energii stavů, jejich degeneraci a teplotě). Tvar obálky je určen vztahem:

(1)

Pásy ve skupině lze očíslovat pomocí čísla J, které souvisí s kvantováním momentu hybnosti. Nižší vlnočty od středu ke kraji v pásu P číslujeme od 1 a vyšší vlnočty od středu ke kraji v pásu R od 0 pro molekulu CO. Pás Q v případě CO chybí, protože k příslušným změnám rotačního kvantového čísla zde nedochází.Energie jednotlivých přechodů  PJ (nižší vlnočty) a R J (vyšší vlnočty) získáme podle vztahu(h = 6,626 (10-34 J(s):

E = h c ν                                                                      (2)

Uvažujeme­li závislost

(3)

jako funkci (2J + 1) 2 a proložíme-li ji přímkou, můžeme získat parametry D 1 a B 1 popisující excitovaný stav molekuly. Stejně tak ze závislosti

(4) získáme parametry základního stavu molekuly. Z parametru B pak určíme moment setrvačnosti molekuly I :

(5) a z toho pak rozměr molekuly r 0 :

,                                                                     (6)

kde

U organických látek vidíme jen vibrační a deformační pásy, protože se neměří v plynném stavu a jejich molekuly tedy nerotují. Zpracovávají se tak, že se v jejich spektrech hledají vibrace jejich charakteristických skupin atomů.

U většiny látek se měří infračervené spektrum v propustnosti, u některých látek to však není možné,  protože příliš absorbují, měří se tedy spektrum v odrazivosti. Tady jsou ale absorpční pásy poněkud posunuty a jsou jinak intenzivní.

Výsledky měření :

1.

Proměřila jsem spektrum CO . Toto spektrum bylo porovnáno s pozadím vzduchu. Při měření CO byl pak vzduch nádobkou s CO odstraněn z dráhy paprsku, proto byly z naměřeného spektra odečteny pásy molekul ve vzduchu-ve spektru vznikly záporné peaky. Uvažovala jsem pouze peaky odpovídající  přechodům CO ( obr.1). Ze změřeného spektra CO jsem vybrala peaky odpovídající vibračně­rotačním přechodům (spektrum obsahovalo i další peaky s mnohem menší intenzitou) a přiřadila k nim odpovídající čísla J . Chyba určení vlnočtu je 0,4 cm-1. Navíc PC je schopen zpracovat I ( δ ) jen v diskrétních hodnotách  δ, proto obálková křivka sice odpovídá vztahu (1), ale jsou tam viditelné odchylky od ní.

Z naměřených vlnočtů  jsem určila podle (2) hodnoty PJ  a RJ . Nižší vlnočty od středu ke kraji v pásu P číslujeme J od 1 a vyšší vlnočty od středu ke kraji v pásu R od 0 pro molekulu CO. Pás Q v případě CO chybí, protože k příslušným změnám rotačního kvantového čísla zde nedochází.

Naměřené hodnoty a příslušné hodnoty levých stran rovnic (3) a (4) uvádím

v tabulce 1. Do grafu 1 jsem vynesla závislosti levých stran rovnic (3) a (4) na ( 2J + 1)2.

Obě závislosti jsme proložila přímkou a provedla na ně lineární regresi typu              f(x) = a + bx .Všechny uvedené chyby jsou chyby statistické určené programem Micronal Origin.

Pro závislost typu (3) jsem dostala pro excitovaný stav molekuly CO tyto koeficienty:

a = ( 114436 ± 498 ).107

b = - (267968 ± 47362).

Porovnáním se vztahem (3) dostávám :

D1 = -b = (267968 ± 47362)

B1 = ½ ( a + 3D1) = (57218 ± 2490).106

Ze vztahů (5) a (6) dostávám r1= = ( 1,135 ± 0,022).10-10m.

Podobně pro závislost podle vztahu (4) dostávám pro základní stav molekuly CO tyto výsledky:

a = ( 115484 ± 509 ).107

b = - (273201 ± 48412).

Porovnáním se vztahem (4) dostávám :

D0 = -b = (273201 ± 48412)

B0 = ½ ( a + 3D0) = (57742 ± 2545).106

r0 = ( 1,129 ± 0,021).10-10m.

| J | νP [cm-1 ] | νR[cm-1 ] | P/h .1013 [s-2 ] | R/h . 1013 [s-2 ] | () /h 1011 [s-2 ] | () / h 1011 [s-2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 2147,3 |  | 6,4419 |  |  |
| 1 | 2139,6 | 2151,1 | 6,4188 | 6,4533 | 1,1500 | 1,1600 |
| 2 | 2135,7 | 2154,8 | 6,4071 | 6,4644 | 1,1460 | 1,1580 |
| 3 | 2131,8 | 2158,5 | 6,3954 | 6,4755 | 1,1443 | 1,1529 |
| 4 | 2127,9 | 2162,2 | 6,3837 | 6,4866 | 1,1433 | 1,1533 |
| 5 | 2123,9 | 2165,8 | 6,3717 | 6,4974 | 1,1427 | 1,1536 |
| 6 | 2119,9 | 2169,4 | 6,3597 | 6,5082 | 1,1423 | 1,1538 |
| 7 | 2115,8 | 2173,0 | 6,3474 | 6,5190 | 1,1440 | 1,1540 |
| 8 | 2111,7 | 2176,5 | 6,3351 | 6,5295 | 1,1435 | 1,1541 |
| 9 | 2107,6 | 2180,0 | 6,3228 | 6,5400 | 1,1432 | 1,1526 |
| 10 | 2103,5 | 2183,4 | 6,3105 | 6,5502 | 1,1414 | 1,1529 |
| 11 | 2099,3 | 2186,8 | 6,2979 | 6,5604 | 1,1413 | 1,1517 |
| 12 | 2095,1 | 2190,2 | 6,2853 | 6,5706 | 1,1412 | 1,1520 |
| 13 | 2090,8 | 2193,6 | 6,2724 | 6,5808 | 1,1422 | 1,1522 |
| 14 | 2086,5 | 2196,9 | 6,2595 | 6,5907 | 1,1421 | 1,1524 |
| 15 | 2082,2 | 2200,1 | 6,2466 | 6,6003 | 1,1410 | 1,1526 |
| 16 | 2077,8 | 2203,4 | 6,2334 | 6,6102 | 1,1418 | 1,1509 |
| 17 | 2073,5 | 2206,6 | 6,2205 | 6,6198 | 1,1409 | 1,1520 |
| 18 | 2069,0 | 2209,7 | 6,2070 | 6,6291 | 1,1408 | 1,1514 |
| 19 | 2064,6 | 2212,8 | 6,1938 | 6,6384 | 1,1400 | 1,1515 |
| 20 | 2060,0 | 2215,9 | 6,1800 | 6,6477 | 1,1407 | 1,1502 |
| 21 | 2055,6 | 2219,0 | 6,1668 | 6,6570 | 1,1400 | 1,1498 |
| 22 | 2051,1 | 2222,0 | 6,1533 | 6,6660 | 1,1393 | 1,1500 |
| 23 | 2046,5 | 2224,9 | 6,1395 | 6,6747 | 1,1387 | 1,1489 |
| 24 | 2041,9 |  | 6,1260 |  |  |  |

Tabulka 1: Spektrum CO

2.

Dále bylo proměřeno spektrum vzduchu .Nejdříve jsme proměřili závislost detekovaného střídavého signálu na dráhovém rozdílu ( šlo o vzdálenost zrcátek). Šlo o závislost tvaru:

která byla lehce aperiodická ( nemáme ideálně bodový detektor apod.). Silná postranní falešná maxima vzniklá kvůli konečné dráze zrcátek byla potlačena postupem zvaným apodizace           ( apodizačních funkcí je několik typů). Na tohle byla provedena fourierova transformace s využitím vztahu I (0) = . Výsledek je zakreslen na obr.2. Podle Wienova posunovacího zákona ve tvaru λT =konst očekáváme maxima okolo 2,5μm, což odpovídá 4000 cm-1 ( Srovnáváme se Sluncem, které má teplotu okolo 6000K a vyzařuje na 600nm, náš zdroj má teplotu okolo 1500K). Chemici však často měří okolo 8-10 μm, proto je přístroj uzpůsoben tak, aby maximum bylo v tomto místě.

Zatímco CO má poměrně úzký shluk vibračně-rotačních pásů, tak u CO2 (, který je těžší) jsou rotační pásy blíže u sebe a hůře rozlišitelné ( nahoře jsou víc oříznuty). Na obr.2 se vyskytuje pás vzniklý díky asymetrickým kmitům molekuly v oblasti okolo 2400cm-1. V oblasti okolo 670 cm-1 je pás Q výrazný ( jedná se zde o nelineární kmity). Za naměřené spektrum v oblasti okolo 1500 cm-1 je zodpovědná nelineární molekula vody, která je poměrně komplikovaná. Pásy vody jsou velmi široké, vibračně- i deformačně-rotační.

3.

Byly změřeny spektra 3folií- tlusté polyetylenové( obr.4) a polypropylenové (obr.3) a mikrotenového sáčku(obr.5). Nejdříve byl proměřen signál bez vzorku (pozadí), pak až vzorky ( bylo použito 30skenů, které byly zprůměrňovány).

Polypropylen obsahující skupinu (-(CH2-CH(CH3)-)n-) měl ve spektru oproti polyetylenu, který obsahuje skupinu (-(CH2)n-), navíc pásy pocházející od skupiny CH3- dobře viditelné jsou ty v deformační oblasti okolo 1000 cm-1. Skupina CH se ve spektru příliš neprojeví. V obou případech jsou okolo 1470 cm-1 vidět tzv.nůžky a v oblasti okolo 2800 cm-1 valenční kmity ( symetrické a antisymetrické). Mikrotenový sáček byl identifikován jako polyetylen. Vzhledem k tomu, že se jedná o tenčí vzorek, je možné pozorovat rozštěpení u valenčních kmitů- symetrické jsou v oblasti 2850 cm-1 a antisymetrické přes 2900 cm-1.

4.

Byla proměřeno propustnost a odrazivost skla ( Obr.6) a dalšího vzorku- safíru (Obr.7). Na obr. 6 je možné pozorovat zejména na kraji drobné interference na skle (jsou tam OH skupiny jako příměs). Sklo je tvořeno zejména SiO2 – je zde výraznější nábojové rozdělení, absorpční pás  v propustnosti je intenzivnější než v odrazivosti. U safíru, což je krystal Al2O3 ,jsou oba absorpční pásy srovnatelně intenzivní díky tomu, že v tomto krystalu je uspořádání na dálku.

Diskuze:

Chyby měření vibračně­rotačního spektra CO byly způsobeny především nedostatečným rozlišením spektrometru, který není primárně určen pro měření plynů                    ( rotačních spekter). Došlo tak k určitému ovlivnění naměřených hodnot poloh i intenzit peaků. Tuto chybu nedokážu však přesně odhadnout, u změřených rozměrů molekuly CO uvádím pouze chybu statistickou určenou programem Micronal Origin. Rozměr molekuly CO  je podle očekávání větší v excitovaném stavu.

Závěr:

Určila jsem rozměr molekuly CO v základním a excitovaném stavu:

r 1 = ( 1,135 ± 0,022).10-10m.

r 0 = ( 1,129 ± 0,021).10-10m.

CO má jen relativně úzký shluk vibračně­rotačních pásů, chybí pás Q. Pásy CO 2 jsou také relativně úzké, ale už se objevily i pásy deformací molekuly (změny vazebního úhlu). Pásy vody ve vzduchu jsou oproti nim velmi široké, vibračně­ i deformačně­rotační. Mají vyšší vlnočet, protože atomy v molekule H2O jsou lehčí.

Poměřila jsem spektra popypropylenové a polyetylenové folie. Mikrotenový sáček jsem určila jako polyetylenový (nemá ve spektru pásy skupiny CH 3 ).

Sklo absorbuje okolo 1000 cm -1 . Absorpční pás v propustnosti byl mnohem výraznější než  v odrazivosti. U safíru (absorpce kolem 700 cm -1 ) byly absorpční pásy v propustnosti a v odrazivosti srovnatelně intenzivní .

Literatura :

[1] studijní text k úloze A20 ( na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp)