Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

#### Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika

Úloha č. ...III....

Název: .. Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu…

Pracoval: .................................... stud.sk.: ................... dne: .....4.4.2006....

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 9 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 5 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 | 18 |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

- Pro tři vodorovné trubice s různými poloměry kruhového průřezu, které jsou opatřeny manometry, naměřte závislost objemového průtoku Qv na úbytku statického tlaku (p na vyšetřované délce trubice l ve směru proudění.

- Sestrojte grafy závislosti Qv=Qv(Δp). Do grafu také zakreslete teoretické křivky této závislosti plynoucí z Poisseuillovy rovnice.

- Sestrojte graf závislosti k=k(Re), kde k je součinitel odporu trubice a Re je Reynoldsovo číslo.

Teorie:

Při studiu proudění viskózní kapaliny sledujeme průtok kapaliny různými trubicemi při stoupající rychlosti proudění. Vhodně zvolené trubice nám umožňují studium laminárního, přechodového i turbulentního proudění.

Vodorovná skleněná trubice o vnitřním poloměru r je ve vzdálenosti l od svého ústí opatřena manometrickou trubicí. Úbytek statického tlaku Δp na délce l je úměrný výšce h vodního sloupce v manometrické trubici. Platí

Δp = hρg                                                        (1)

kde ρ je hustota kapaliny a g je místní tíhové zrychlení.

Pro závislost objemového průtoku Qv na Δp  v trubici o průřezu r na úseku délky l platí při průtoku kapaliny viskozity η  Poisseuillova rovnice [1]:

(2)

Proudění kapaliny lze charakterizovat bezrozměrným Reynoldsovým číslem Re [1]:

(3)

Pro koeficient odporu trubice k platí:

(4)

Pro laminární proudění, tj. pro hodnotu Re přibližně do 1000, dostaneme teoretickou závislost součinitele odporu trubice na Reynoldsově čísle ve tvaru:

(5)

Pro turbulentní proudění je tato závislost vyjádřena přibližně vztahem:

(6)

Pomůcky:

3 aparatury- trubice s manometrem, připojené ke zdroji destilované vody, různé odměrné válce, stopky (nejmenší dílek stupnice- 2s), teploměr, pásové(0,1 mm) a posuvné (0,01 mm) měřítko, odpadní miska

Pracovní postup:

Měření se provádělo pro 3 trubice různého průměru. Kohoutkem od nádrže s destilovanou vodou se regulovala rychlost přitékající vody, tedy i statický tlak. Pro různé hodnoty tlaku se změřil objem, který protekl trubicí za časový úsek.

Výsledky měření:

Podmínky v laboratoři:

Teplota … 23,1°C

Relativní vlhkost … 33,6%

Tlak … 988,2 hPa

Tíhové zrychlení g=9,81 ms-2

Hustota[3] a viskozita [4] destilované vody při 22°C :

=997,86 kgm-3

η=9,55.10-4 kgm-1s-1

Výsledky jsou udávány:

Veličiny určované přímou metodou: aritmetický průměr ( střední kvadratická chyba [2], včetně započítání chyby měřidla.U veličin měřených pouze jednou odpovídá chyba polovině nejmenšího dílku stupnice. Vypočítané hodnoty jsou udány se střední chybou [2].

Chyba u časových údajů se započítáním reakční doby experimentátora t=0,22s

Dílek na stupnici manometru- 1mm.

Tabulka 1:

Parametry trubic:

| číslo | l [cm] | l [cm] | d [mm] | d [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,7 | 0,05 | 3,33 | 0,06 |
| 2 | 25,1 | 0,05 | 2,07 | 0,06 |
| 3 | 25,0 | 0,05 | 2,79 | 0,19 |

Tabulka 2,3,4:

Naměřené a vypočtené hodnoty pro trubici 1,2,3

p=4,9 Pa

Teoretické Qv ... plynoucí z (2)

Graf 1,2,3:

Závislost objemového průtoku na úbytku statického tlaku pro trubici 1,2,3

Metodou lineární regrese [5] jsem určila koeficient c:

Qv =c. Δp

a odtud jsem určila poloměr trubice.

Tabulka 5:

Koeficienty úměrnosti a upravený poloměr trubic

| Trubice | c [m4s kg-1] | c [m4s kg-1] | r [mm] | r [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,190E-08 | 1,2E-10 | 1,545 | 0,016 |
| 2 | 1,9602E-09 | 2,0E-12 | 1,0459 | 0,0023 |
| 3 | 6,123E-09 | 4,9E-11 | 1,389 | 0,016 |

Graf 4:

Závislost součinitele odporu trubice na Reynoldsově čísle

Diskuse:

Během zpracovávání jsem za laminární proudění považovala hodnoty příslušící měřením s konstantní výškou sloupce vody v manometru.

Při určování koeficientu úměrnosti metodou lineární regrese byly zpracovány pouze odchylky objemového průtoku, nikoli tlaku.

Chybové úsečky nejsou v grafech 1-3 zaneseny, protože by nebyly znatelné.

Při sestrojování grafu 4 byla u všech trubic vynechána 1. a 2. hodnota, aby byl graf lépe čitelný.

Pro výpočet tlaku byla jako výška sloupce v manometru při kolísání hladiny brána průměrná hodnota, ačkoli častěji byla hodnota nižší, měření tím bylo nepřesné.

Jak je vidět z tabulek, rovnice (2) není ani přibližně splněna pro přechodové a turbulentní proudění, avšak porovnáním hodnot v tabulkách 3 a 4 je patrné, že pro tyto trubice je v rámci chyby splněna rovnice (2) v oblasti lam. proud.

Závislost (5), jak patrno z grafu, odpovídá pro všechna měření v rámci laminárního proudění, pro trubici 3 i v přechodovém proudění.

U trubice 1 se hodnoty nelaminárního proudění odklonily od křivky (5), ale neztotožnily se ani s křivkou odpovídající závislosti (6).

Za předpokladu, že proudění přestalo být laminární v okamžiku, kdy sloupec vody v manometru začal oscilovat, můžeme určit kritické hodnoty Re pro vyšetřované trubice.

1… Re=1370

2… Re=1300

3… Re=1540

Závěr:

Číselné výsledky viz. tabulky.

Poiseillova rovnice ověřena pro laminární proudění v trubici 2 a 3.

Závislost (5) odpovídá ve všech trubicích, (6) nikoli.

Literatura:

[1] Klasická mechanika II., A.Havránek, UK, 2003

[2] Základy fysikálních měření, J. Brož, SNP, 1967

[3] Matematické, fyzikální, chemické tabulky, SNP, 1983

[4] http://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm

# [5] J.Englich, Zpracování výsledků fyzikálních měření, Praha, 2000