### Pracovní úkol

- Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

- Sestrojte graf této závislosti.

Teorie:

Povrchové napětí je ( definováno jako síla působící kolmo na jednotkovou délku každého myšleného řezu povrchem látky. Jeho hodnota závisí na tom, s jakým plynem je povrch kapaliny ve styku, závisí na teplotě a čistotě kapaliny. Látky snižující povrchové napětí se nazývají povrchově aktivní.

Odtrhávací metoda je založena na měření síly F, potřebné k vytažení tenkého drátku délky l z kapaliny. Drátek je při vytahování držen povrchovou blankou kapaliny silou

2F = 2(l	(1)

Pro měření této síly využíváme torzní váhy, které umožňují s dostatečnou citlivostí nastavit zatížení drátku. Nejdříve na vahách odečteme sílu P1, která odpovídá ustálené poloze drátku těsně pod hladinou kapaliny, poté nalezneme sílu P2, která odpovídá okamžiku, kdy se drátek právě odtrhne. Rozdíl těchto dvou hodnot odpovídá síle 2F (drátek je držen ze dvou stran). Hodnota povrchového napětí tedy je

(2)

Přesnější vztah pro určení povrchového napětí s ohledem na tloušťku drátu je podle Lenarda:

(3)

kde r je poloměr drátu, ( hustota kapaliny a g je tíhové zrychlení.

Výsledky měření:

# Podmínky v laboratoři: teplota: (25,3 (  0,4) (C

vlhkost:  (38,7 ( 2,5) %

tlak: (981,7 ( 2,0) hPa

Délka a průměr drátku:

Tabulka 1: Rozměry drátku

| i | l [cm] |  | d [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,925 |  | 0,59 |
| 2 | 1,93 |  | 0,59 |
| 3 | 1,915 |  | 0,59 |
| 4 | 1,925 |  | 0,60 |
| 5 | 1,93 |  | 0,59 |
|  | l = ( 1,93( 0,05 ( cm |  | d = ( 0,592 ( 0,005 ( mm |

Velikost chyby měření délky drátu je udána mnoha faktory. Především není jasné, která délka se má na rámečku měřit (vnější či vnitřní), dále je tu způsob přiletování drátku k rámečku, který také pozmění jednak délku jednak i průměr a tvar drátku v místě letování a také povrchové vlastnosti drátku. Drátek také nebyl dokonale rovný, ale víceméně mírně zahnutý do oblouku.

Měření síly:

Protože torzní váhy neměří sílu, ale hmotnost zprostředkovávající dané silové působení, můžeme v rovnicích (2) a (3) nahradit výraz (P2 – P1) výrazem (m2 – m1)g , kde m1 a m2 jsou hmotnosti odpovídající silám P1 a P2 změřené na vahách. Jako hmotnost m1 bereme hmotnost vyváženého rámečku na vzduchu (do níž nejsou zahrnuty hmotnosti pomocných závažíček, která byla na rameni vah umístěna po celou dobu měření a tudíž neměla vliv na rozdíl (m2 – m1), který je rozhodující). V této hodnotě se sice neuvažuje archimédovský vztlak působící na rámeček (ten na základě přibližné velikost rámečku odhaduji na 10 mg a zahrnuji ho do chyby měření), ale na druhou stranu působí na svislé hrany rámečku v kapalině také jisté povrchové napětí, které by měřenou hodnotu zkreslovalo. Hodnota m1 tedy je m1 = ( 73 ( 10 ) mg.

Tabulka 2: Hmotnost potřebná k odtržení drátku při různých koncentracích

| i | koncentrace lihu [%] | m2 [mg] | průměr m2 [mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 156 | 156,3 |
| 2 |  | 157 |  |
| 3 |  | 156 |  |
| 4 | 50 | 204 | 204,3 |
| 5 |  | 205 |  |
| 6 |  | 204 |  |
| 7 | 25 | 234 | 234,0 |
| 8 |  | 233 |  |
| 9 |  | 235 |  |
| 10 | 12,5 | 285 | 285,3 |
| 11 |  | 285 |  |
| 12 |  | 286 |  |
| 13 | 6,25 | 321 | 322,7 |
| 14 |  | 323 |  |
| 15 |  | 324 |  |
| 16 | 3,12 | 352 | 352,7 |
| 17 |  | 353 |  |
| 18 |  | 353 |  |
| 19 | 1,56 | 373 | 373,0 |
| 20 |  | 372 |  |
| 21 |  | 374 |  |
| 22 | 0,78 | 384 | 384,7 |
| 23 |  | 385 |  |
| 24 |  | 385 |  |
| 25 | 0 | 407 | 407,3 |
| 26 |  | 407 |  |
| 27 |  | 408 |  |

Chyba v určení hodnoty m2 je 1,0 mg  (z přesnosti vah).

Při rozpouštění lihu ve vodě docházelo k uvolňování tepla a tím i zahřívání vzorku. V tabulce 3 jsou shrnuty naměřené hodnoty (teplota vzorku, rozdíl měřených hmotností) a hodnoty povrchového napětí podle vztahů (2) a (3). Hustota kapaliny (potřebná při použití Lenardova vzorce (3)) byla určena na základě objemového podílu lihu a vody v roztoku. Teplotní závislost hustoty, při ohřevu vzorku rozpouštěcím teplem byla započítána jako chyba hustoty o velikost ( 2 kgm–3. σ je povrchové napětí vypočítané podle vzorce (2), σl je povrchové napětí podle Lenarda (3).

Tabulka 3: Povrchové napětí

| i | clihu [%] | ρ [kgm–3] | t [°C] | m2 – m1 [mg] | σ [10–3Nm–1] | σσ [10–3Nm–1] | σl [10–3Nm–1] | σσl [10–3Nm–1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 790 | 24 | 83,33 | 21,23 | 0,28 | 15,93 | 0,25 |
| 2 | 50 | 894 | 30 | 131,33 | 33,46 | 0,28 | 26,40 | 0,32 |
| 3 | 25 | 945 | 29 | 161,00 | 41,02 | 0,28 | 32,98 | 0,37 |
| 4 | 12,5 | 971 | 27 | 212,33 | 54,10 | 0,30 | 44,77 | 0,43 |
| 5 | 6,25 | 984 | 26 | 249,67 | 63,62 | 0,31 | 53,44 | 0,48 |
| 6 | 3,12 | 991 | 25,5 | 279,67 | 71,26 | 0,32 | 60,46 | 0,52 |
| 7 | 1,56 | 994 | 25,5 | 300,00 | 76,44 | 0,33 | 65,25 | 0,54 |
| 8 | 0,78 | 995 | 25 | 311,67 | 79,41 | 0,34 | 68,00 | 0,55 |
| 9 | 0 | 997 | 24 | 334,33 | 85,19 | 0,34 | 73,37 | 0,58 |

Diskuse:

Tabulková hodnota povrchového napětí vody při pokojové teplotě je σv = 0,073 N.m-1 a ethanolu σe=0,022 N.m-1, Pro vodu tedy dostáváme dobrou shodu při použití Lenardovy korekce a pro líh zase bez jejího použití. Tento rozdíl může být způsoben tím, že tabulková hodnota je udávána pro ethanol, ale k měření se používá denaturovaný líh, který obsahuje ethanol, vodu a denaturační přípravek (většinou methanol, benzín…) a všechny tyto látky ovlivňují hodnotu povrchového napětí neodhadnutelným způsobem (protože přesné složení použitého lihu je neznámé).

Velkou roli zde hraje i to, že vlivem rozpouštěcího tepla se měnila teplota vzorku, a prakticky každé měření bylo prováděno při jiné teplotě vzorku. Uvedené hodnoty povrchového napětí tedy přísluší daným hodnotám teploty, ale tento aspekt se v grafu závislosti povrchového napětí neuvažuje (zahrnutím tohoto bychom museli buď přepočítávat povrchové napětí na jednu teplotu nebo vyrobit graf dvou proměnných, který se na dvourozměrný papír špatně znázorňuje a navíc pro něj není dostatek hodnot). Teplota ovlivňuje i hustotu kapaliny a rozměry drátu a rámečku (teplotní roztažností). Odstranění teplotního vlivu by bylo možné udržováním vzorku na pevně dané teplotě (jeho ochlazením po každém zředění).

Líh je těkavá látka a v průběhu měření se vypařuje, což mění jeho koncentraci v roztoku. Nejvýrazněji se to projeví při vytahování drátku, kdy se povrchová blanka natahuje a ztenčuje, roste její povrch a prudce se zvyšuje výpar lihu z této povrchové vrstvy, kde se tímto může výrazně měnit koncentrace (lze očekávat mírně vyšší hodnotu povrchového napětí, protože klesá koncentrace povrchově aktivní látky a tudíž se více bude projevovat povrchové napětí vody. Výpar lihu také závisí na teplotě.

Měření může být také ovlivněno případnými nečistotami na rámečku či v kádince a povrchovými vlastnostmi drátku  (smáčivost či nesmáčivost v kapalině, drsnost povrchu – může snadněji protrhnout blanku).

Pro přesnější určení hustoty by bylo vhodné použít pyknometrické metody, jež by zároveň eliminovala teplotní závislost hustoty.

Závěr:

Závislost povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky je shrnuta v Tabulce 3 a graficky znázorněna Grafem č.1.

Použitá literatura:

1( Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha, 1983.

2( Slavínská, Stulíková, Vostrý : Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989.

3) J. Mikulčák, B. Klimeš a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky. SPN, Praha 1970.