### Pracovní úkol

- Měřením na rotačním viskozimetru Rheotest 2 zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

- Určete viskozitu newtonovské kapaliny.

- Pro glycerin změřte teplotní závislost dynamické viskosity η v oboru teplot od 18°C do 40°C

- Graficky znázorněte závislost τ = f (Dr) a η = f (T)

- Určete pyknometrickou metodou hustotu glycerinu a stanovte odpovídající podíl vody v glycerinu.

Teorie:

Reologické chování látek

Chování viskózní tekutiny lze popsat závislostí mezi smykovým napětím τr a rychlostí smykové deformaceDr . Závislost mezi τr a Dr  se nazývá rovnicí toku

τr = f(Dr)	 (1)

Jestliže tekutina splňuje Newtonův viskózní zákon, tj. závislost je lineární,

τr = ηDr 	 (2)

nazýváme takovou látku newtonovskou tekutinou. Dynamická viskozita tekutiny η je pro newtonovskou

tekutinu nezávislá na deformační rychlosti a můžeme ji určit z grafu závislosti τr (Dr).

Kapalinám, pro které přímá úměrnost mezi napětím a rychlostí deformace (2) není splněna, říkáme

nenewtonovské. V případě nenewtonovské kapaliny můžeme předpokládat, že závislost τr a Dr je dána

mocninnou funkcí (tzv. Ostwaldova-de Waeleova rovnice toku). Potom

(3)

kde η0 a n jsou konstanty charakterizující chování kapaliny.

Rotační viskozimetr

K měření viskozity v této úloze používáme rotační viskozimetr Rheotest 2. Přístroj umožňuje (např. v

uspořádání dvou souosých válců, vnitřní se otáčí) měření τr (pomocí mechanicko-elektrického měniče

umístěného na ose; elektrický proud úměrný momentu síly je snímán ručkovým galvanometrem umístě-

ným na panelu připojeném k přístroji) a nastavení Dr nastavením převodu (odpovídající Dr zjistíme z

tabulek pro přístroj). Dále máme možnost měnit teplotu pracovního prostoru (a měřit ji).

Hodnotu τr určíme jako

τr = α z 	 (4)

kde α je hodnota odečtena z galvanometru a z je konstanta dána konfigurací přístroje.

Teplotní závislost

Pro newtonovskou kapalinu je závislost viskozity na teplotě vyjádřena vztahem

( = A . exp(B/T)  	 (5)

kde A a B jsou konstanty. Ty lze zjistit zlogaritmováním vztahu a proložením přímky

ln(() = ln(A) + B . 1/T  	 (6)

Pyknometrická metoda

Pyknometrická metoda spočívá ve srovnání hmotnosti m2 známé kapaliny (o hustotě (0) s hmotností m3 stejného objemu měřené kapaliny. Pyknometr nám zajistí přesně stejný objem, jeho hmotnost je m1. Pro hustotu zkoumané kapaliny platí

(7)

Hodnotu (  zjistíme z tabulek pro danou teplotu měření. Ze zjištěné hustoty glycerinu určíme jeho koncentraci a z ní viskozitu. Údaje z tabulek u experimentu:

Tabulka 1: Hustota a viskozita glycerinových roztoků

| koncentrace [%] | 84 | 85 |
| --- | --- | --- |
| ( [kg.m-3] | 1219.90 | 1222.95 |
| ( (200C) [mPa.s] | 99,6 | 112,6 |
| ( (250C) [mPa.s] | 72,2 | 81,5 |

Výsledky měření:

# Podmínky v laboratoři: teplota: (24,1 ( 0,5)(C

vlhkost:  (36,4 ( 2,5) %

tlak: (1002,3 ( 2,0) hPa

Frekvence sítě, kterou je řízena rychlost otáčení válců, byla po celou dobu neměnná a přesně 50Hz. Měření bylo prováděno v uspořádaní souosých válců S/S1. Pro toto uspořádání je množství měřené kapaliny 25 ml. Teplota v měřené oblasti byla udržována na t = (24,50 ( 0,05) °C.

## 1( Naměřené hodnoty

Tabulka 2: Škrob

| i | převod | Dr [s-1] | z [Pa/dílek] | ( [dílků] | (r [Pa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1b | 1,5 | 0,578 | 16 | 9,25 |
| 2 | 2b | 2,7 | 0,578 | 17 | 9,83 |
| 3 | 1a | 3,0 | 0,578 | 17 | 9,83 |
| 4 | 3b | 4,5 | 0,578 | 18 | 10,40 |
| 5 | 2a | 5,4 | 0,578 | 18 | 10,40 |
| 6 | 4b | 8,1 | 0,578 | 19 | 10,98 |
| 7 | 3a | 9,0 | 0,578 | 20 | 11,56 |
| 8 | 5b | 13,5 | 0,578 | 21 | 12,14 |
| 9 | 4a | 16,2 | 0,578 | 23 | 13,29 |
| 10 | 6b | 24,3 | 0,578 | 26 | 15,03 |
| 11 | 5a | 27,0 | 0,578 | 27 | 15,61 |
| 12 | 7b | 40,5 | 0,578 | 31 | 17,92 |
| 13 | 6a | 48,6 | 0,578 | 34 | 19,65 |
| 14 | 8b | 72,9 | 0,578 | 41 | 23,70 |
| 15 | 7a | 81,0 | 0,578 | 44 | 25,43 |
| 16 | 9b | 121,5 | 0,578 | 54 | 31,21 |
| 17 | 8a | 145,8 | 0,578 | 60 | 34,68 |
| 18 | 10b | 218,7 | 0,578 | 76 | 43,93 |
| 19 | 9a | 243,0 | 0,578 | 81 | 46,82 |
| 20 | 11b | 364,5 | 5,84 | 10 | 58,40 |
| 21 | 10a | 437,4 | 5,84 | 12 | 70,08 |
| 22 | 12b | 656,0 | 5,84 | 15 | 87,60 |
| 23 | 11a | 729,0 | 5,84 | 16 | 93,44 |
| 24 | 12a | 1312,0 | 5,84 | 25 | 146,00 |

Ze srovnání dvojic Dr a (r i z grafu jasně plyne, že škrob není newtonovská kapalina. Je to způsobeno strukturou této látky – tvoří ji dlouhé organické molekuly, které mění své uspořádání při změnách rychlosti deformace.

Tabulka 3: Glycerin

| i | převod | Dr [s-1] | z [Pa/dílek] | ( [dílků] | (r [Pa] | η (i) [Pa.s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6b | 24,3 | 0,578 | 5 | 2,89 | 0,119 |
| 2 | 5a | 27,0 | 0,578 | 6 | 3,47 | 0,128 |
| 3 | 7b | 40,5 | 0,578 | 8 | 4,62 | 0,114 |
| 4 | 6a | 48,6 | 0,578 | 9 | 5,20 | 0,107 |
| 5 | 8b | 72,9 | 0,578 | 14 | 8,09 | 0,111 |
| 6 | 7a | 81,0 | 0,578 | 16 | 9,25 | 0,114 |
| 7 | 9b | 121,5 | 0,578 | 23 | 13,29 | 0,109 |
| 8 | 8a | 145,8 | 0,578 | 28 | 16,18 | 0,111 |
| 9 | 10b | 218,7 | 0,578 | 42 | 24,28 | 0,111 |
| 10 | 9a | 243,0 | 0,578 | 46 | 26,59 | 0,109 |
| 11 | 11b | 364,5 | 0,578 | 70 | 40,46 | 0,111 |
| 12 | 10a | 437,4 | 0,578 | 84 | 48,55 | 0,111 |
| 13 | 12b | 656,0 | 5,84 | 12 | 70,08 | 0,107 |
| 14 | 11a | 729,0 | 5,84 | 13 | 75,92 | 0,104 |
| 15 | 12a | 1312,0 | 5,84 | 24 | 140,16 | 0,107 |

Z dílčích hodnot ( vyplývá, že glycerin je newtonovská kapalina. V dalším zpracování budu jako chybu τr brát 1,5*z (třída přesnosti 1,5 , rozsah 100 dílků).

Viskozita glycerinu: z lineární regrese

η = (0,107 ( 0,001) Pa.s

Tabulka 4: Teplotní závislost viskozity glycerinu

| i | Dr [s-1] | T [0C] | ( [dílky] | (r [Pa] | η (i) [Pa.s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 243 | 18,0 | 71 | 41,04 | 0,169 |
| 2 | 243 | 18,5 | 70 | 40,46 | 0,167 |
| 3 | 243 | 19,0 | 69 | 39,88 | 0,164 |
| 4 | 243 | 19,5 | 67 | 38,73 | 0,159 |
| 5 | 243 | 20,0 | 65 | 37,57 | 0,155 |
| 6 | 243 | 20,5 | 62 | 35,84 | 0,147 |
| 7 | 243 | 21,0 | 60 | 34,68 | 0,143 |
| 8 | 243 | 21,5 | 58 | 33,52 | 0,138 |
| 9 | 243 | 22,0 | 56 | 32,37 | 0,133 |
| 10 | 243 | 22,5 | 55 | 31,79 | 0,131 |
| 11 | 243 | 23,0 | 53 | 30,63 | 0,126 |
| 12 | 243 | 23,5 | 52 | 30,06 | 0,124 |
| 13 | 243 | 24,0 | 50 | 28,90 | 0,119 |
| 14 | 243 | 24,5 | 49 | 28,32 | 0,117 |
| 15 | 243 | 25,0 | 48 | 27,74 | 0,114 |
| 16 | 243 | 25,5 | 47 | 27,17 | 0,112 |
| 17 | 243 | 26,0 | 45 | 26,01 | 0,107 |
| 18 | 243 | 26,5 | 43 | 24,85 | 0,102 |
| 19 | 243 | 27,0 | 42 | 24,28 | 0,100 |
| 20 | 243 | 27,5 | 41 | 23,70 | 0,098 |
| 21 | 243 | 28,0 | 39 | 22,54 | 0,093 |
| 22 | 243 | 28,5 | 38 | 21,96 | 0,090 |
| 23 | 243 | 29,0 | 37 | 21,39 | 0,088 |
| 24 | 243 | 29,5 | 36 | 20,81 | 0,086 |
| 25 | 243 | 30,0 | 35 | 20,23 | 0,083 |
| 26 | 243 | 30,5 | 34 | 19,65 | 0,081 |
| 27 | 243 | 31,0 | 33 | 19,07 | 0,078 |
| 28 | 243 | 31,5 | 32 | 18,50 | 0,076 |
| 29 | 243 | 32,0 | 31 | 17,92 | 0,074 |
| 30 | 243 | 32,5 | 30 | 17,34 | 0,071 |
| 31 | 243 | 33,0 | 29 | 16,76 | 0,069 |
| 32 | 243 | 33,5 | 28 | 16,18 | 0,067 |
| 33 | 243 | 34,0 | 27 | 15,61 | 0,064 |
| 34 | 243 | 34,5 | 26 | 15,03 | 0,062 |
| 35 | 243 | 35,0 | 26 | 15,03 | 0,062 |
| 36 | 243 | 35,5 | 25 | 14,45 | 0,059 |
| 37 | 243 | 36,0 | 24 | 13,87 | 0,057 |
| 38 | 243 | 36,5 | 24 | 13,87 | 0,057 |
| 39 | 243 | 37,0 | 23 | 13,29 | 0,055 |
| 40 | 243 | 37,5 | 22 | 12,72 | 0,052 |
| 41 | 243 | 38,0 | 22 | 12,72 | 0,052 |
| 42 | 243 | 38,5 | 21 | 12,14 | 0,050 |
| 43 | 243 | 39,0 | 21 | 12,14 | 0,050 |
| 44 | 243 | 39,5 | 20 | 11,56 | 0,048 |
| 45 | 243 | 40,0 | 20 | 11,56 | 0,048 |

Měření bylo prováděno při převodu 9a a z = 0,578 Pa/dílek.

Hustota glycerinu

Hmotnost prázdného pyknometru    m1 = 18,079 g

hmotnost pyknometru s vodou        m2 = 28,180 g

hmotnost pyknometru s glycerinem m3 = 30,438 g

hustota vody při 24 °C ρ0 = 997,3 kg.m-3

hustota glycerinu (ze vztahu (7) ): ρ = 1220 kg.m-3

koncentrace glycerinu (podle Tabulky 1) C = 84 %

Budeme-li uvažovat, že v rozmezí 20-25 °C je (pro velmi malé odchylky) závislost viskozity na teplotě približně lineární, dostaneme tabulkovou hodnotu viskozity glycerinu při t = 24,5°C ( = 74,9 mPa.s

Diskuse:

Dle pokynů jsem měřil postupně od největších rychlostí k nejmenším. To může být důvod proč Ostwaldova-de Waeleova rovnice toku (3) není pro škrob splněna (i když se jedná jen o aproximaci). Pro menší rychlosti je splněna poměrně dobře, ale hodnoty změřené při nejvyšších rychlostech deformace, se výrazně odchylují od proložené křivky. To může být způsobeno strukturou škrobu. Tu tvoří dlouhé organické makromolekuly, které jsou (v klidu a při malých rychlostech) stočeny do klubíček. Při větších rychlostech se klubíčka roztahují a měřená kapalina obsahuje dlouhé řetězce škrobových vláken (to je důvod nenewtonovskosti škrobu). Ovšem pokud jsme začínali měření na nejvyšší rychlosti a postupovali sestupně, došlo na začátku k maximálnímu rozpletení vláken, které mohlo setrvat ještě při několika nejbližších nižších rychlostech (poslední čtyři) a teprve poté se začala vlákna zase skládat do klubíček. Tato struktura škrobu může způsobovat i to, že při opakování měření na stejných rychlostech se nenaměří stejné hodnoty. Vlákna se totiž mohou poskládat mírně odlišným způsobem (mohou zůstat více natažená, více se smotat, nebo se smotat pevněji) a to způsobí odlišné hodnoty při opakování měření. Z těchto důvodů zde hraje i jistou roli doba, po kterou docházelo k deformování kapaliny (při dlouhodobém působení deformace se mohla škrobová vlákna poskládat skládat různými způsoby a to vedlo také ke zkreslení výsledků).

Bylo zjištěno, že roztok glycerinu ve vodě je newtonovská kapalina (závislost smykového napětí na rychlosti smykové deformace je lineární), ale zjištěná hodnota viskozity (η = 0,107 Pa.s) je mnohem vyšší než očekávaná hodnota z tabulek pro danou koncentraci a teplotu (( =0,749 mPa.s). Hlavní důvod může spočívat v chybném určení hustoty glycerinu pyknometrem. Po měření hmotnosti pyknometru s vodou nemusel být pyknometr dokonale vysušen a mohlo dojít k mírnému zředění glycerinu, při přenosu se mohl pyknometr trochu více zahřát (mohl být i vliv změny teploty mezi místem nalévání kapaliny a místem vážení), na povrchu pyknometru mohla ulpět nějaká kapalina (či nečistoty), která mohla ovlivnit měřené hmotnosti atd. Při daných hmotnostech a vysoké přesnosti vah mohou tyto nepostřehnutelné jevy nabýt značného významu, obzvláště ještě, když jsou veliké rozdíly ve viskozitě glycerinu  pro nepatrně odlišné koncentrace a nepatrně odlišné teploty. Měření bylo prováděno od nejvyšších rychlostí, ale jen do převodu 6b, nižší převody již měli hodnoty (  méně než 3 dílky a vzhledem k třídě přesnosti přístroje, byla velmi značná relativní chyba (blížila se k 100 %).

Hmotnosti pyknometru jsou změřeny s přesností 0,001 g, chyba takto vzniklá je velmi nepatrná a můžeme ji zanedbat vzhledem k jiných chybám, které ovšem nemůžeme kvantitativně podchytit (je to například chyba samotného pyknometru, drobná chyby při postupu (viz výše), chyba v určení hustoty vody, kde se bere tabulková hodnota (podle tabulek v praktiku), lze očekávat, že tato chyba by měla dominantní vliv, také je otázka při jakém tlaku vzduchu se daná hustota bere, pro jaký tlak vzduchu jsou uváděny tabulky s viskozitou glycerinu, jaká je závislost viskozity na okolním tlaku atd.).

Při měření teplotní závislosti jsem volil převod 9a (byla zde největší (  při z =0,578 Pa/dílek a tím i, vzhledem k třídě přesnosti přístroje, nejmenší relativní chyba) a postupoval jsem po 0,5 °C (nejmenší dílek stupnice použitého teploměru). Tím jsem sice mohl zavést vyšší chybu v určení jedné hodnoty (než při postupu o 1 °C), ale získal jsem dvojnásobný počet hodnot pro statistické zpracování. Jistý vliv měl i přenos tepla, kdy teplota měřeného glycerinu v okamžiku měření nebyla v celém objemu stejná a na udané hodnotě (mohla být nižší vzhledem k rychlosti jakou bylo předáváno teple z ohřívací lázně vnějšímu válci a dále až glycerinu mezi vnějším a vnitřním válcem).

Závěr:

Škrob není newtonowská kapalina, protože závislost smykového napětí na rychlosti smykové deformace není lineární (viz. Graf 1).

Roztok glycerinu ve vodě je newtonowská kapalina (závislost je lineární- viz. Graf 2). Viskozita měřeného roztoku byla η = (0,107 ( 0,001) Pa.s, při teplotě t = 24,5 °C.

.Závislost viskozity glycerinu na teplotě je, dle očekávání teorie (vztah (5)), exponenciální – viz. Graf 3.

Konstanty A a B ze vztahů (5) a (6) jsou A = 1,4.10-9 Pa.s, B = 5427,9 K.

Hustota použitého roztoku glycerinu byla ρ = 1220 kg.m-3, což odpovídá jeho koncentraci C = 84 %

Použitá literatura:

1( Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha, 1983

2( Slavínská, Stulíková, Vostrý : Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989