### Pracovní úkol

- Změřte dobu kmitu T0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.

- Změřte doby kmitů Ti dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních podmínkách:

## y1 = y2 = B ... doba kmitu T1

## y1 = -y2 = B ... doba kmitu T2

## y1 = 0, y2 = B

### doba kmitu T3

### doba T4/2, za kterou dojde k maximální výměně energie mezi kyvadly

- Vypočtěte kruhové frekvence ω0, ω1, ω2, ω3 a ω4 odpovídající dobám T0, T1, T2, T3 a T4, ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro 3 a 4.

- Vypočtěte stupeň vazby κ.

- Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a graficky znázorněte.

Teorie:

Máme-li dvě stejná fyzická kyvadla kývající se pouze v jedné rovině s malými výchylkami u nichž můžeme zanedbat tření jejich uložení v závěsu, potom bez vzájemné vazby se kývají obě kyvadla se stejnou kruhovou frekvencí ω0.

(1)

Kde D je direkční moment a I je moment setrvačnosti kyvadla. Pro kruhovou frekvenci také platí vztah:

(2)

kde T je doba kmitu.

V případě, že kyvadla jsou spojena pružnou vazbou, platí pro výchylky φ1 a  (2 kyvadel následující vztahy (odvození viz [1]):

(1 = (a1cos (1t + b1cos (1t + a2cos ω2t + b2cos (2t)	(3)

(2 = (a1cos (1t + b1cos (1t – a2cos ω2t – b2cos (2t)	(4)

kde a1, a2, b1 a b2 jsou integrační konstanty a ω1 a ω2 jsou postupně úhlové frekvence odpovídající kývání se stejnou a opačnou fází. Integrační konstanty určíme z počátečních podmínek. Dále předpokládáme, že horizontální výchylka y je (alespoň v našem přiblížení malých výchylek) přímo úměrná úhlové výchylce φ.

Uvažujeme-li následující počáteční podmínky, dostáváme:

a) y1 = y2 = B

φ1 = φ2 = Acos ω1t	(5)

kde A je maximální výchylka kyvadla. Z toho vyplývá, že se obě kyvadla pohybují, jako by mezi nimi nebyla žádná vazba.

b) y1 = -y2 = B

φ1 = –φ2 = Acos ω2t	(6)

takže obě kyvadla kmitají se stejnou (a stálou) amplitudou a úhlovou rychlostí ω2, ale s opačnou fází.

## c) y1 = 0, y2 = B

V případě slabé vazby kmitají obě kyvadla se stejnou frekvencí:

ω3 = (ω1 + ω2)/2	(7)

a amplitudy jejich kmitů se mění s frekvencí

ω4 = (ω2 – ω1)/2	(8)

Pro stupeň vazby κ platí

(9)

Výsledky měření:

Podmínky v laboratoři: teplota: (25,2 (  0,4)(C

vlhkost:  (32,1 (  2,5) %

tlak: (985,8 ( 2,0) hPa

Tabulka 1: Doby kmitů bez pružiny a s pružinou 1 (měřeno pro více kmitů).

|  |  | Pružina 1 |
| --- | --- | --- |
| i | T‘0[s] (10 kmitů) |  | T‘1[s] (10 kmitů) |  | T‘2[s] (10 kmitů) |  | T‘3[s] (6 kmitů) |  | T4[s] |
| 1 | 18,91 |  | 18,97 |  | 17,77 |  | 11,15 |  | 26,94 |
| 2 | 19,00 |  | 18,91 |  | 17,88 |  | 11,30 |  | 27,09 |
| 3 | 19,02 |  | 19,12 |  | 17,83 |  | 11,24 |  | 27,05 |
| 4 | 18,96 |  | 19,10 |  | 17,82 |  | 11,21 |  | 27,17 |
| 5 | 19,13 |  | 18,98 |  | 17,95 |  | 11,27 |  | 26,98 |
| 6 | 18,89 |  | 18,89 |  | 17,81 |  | 11,31 |  | 26,88 |
| 7 | 19,06 |  | 19,03 |  | 17,79 |  | 11,26 |  | 27,10 |
| 8 | 18,89 |  | 19,07 |  | 17,86 |  | 11,21 |  | 26,94 |
| 9 | 19,01 |  | 18,89 |  | 17,81 |  | 11,26 |  | 27,01 |
| 10 | 18,98 |  | 19,07 |  | 17,89 |  | 11,25 |  | --------- |
|  | T‘0 = (18,99 ( 0,20)s |  | T‘1 = (19,00 ( 0,20)s |  | T‘2 = (17,84 ( 0,20)s |  | T‘3 = (11,25 ( 0,20)s |  | T4 = (27,02 ( 0,20)s |

Tabulka 2: Doby kmitů s pružinou 2 (měřeno pro více kmitů).

| i | T‘1[s] (10 kmitů) |  | T‘2[s] (10 kmitů) |  | T‘3[s] (10 kmitů) |  | T4[s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18,95 |  | 18,69 |  | 19,09 |  | 98,58 |
| 2 | 19,16 |  | 18,67 |  | 19,05 |  | 98,62 |
| 3 | 19,04 |  | 18,75 |  | 19,00 |  | 98,52 |
|  | T‘1 = (19,05 ( 0,21) s |  | T‘2 = (18,70 ( 0,20) s |  | T‘3 =( 19,05 ( 0,20) s |  | T4 = (98,57 ( 0,20) s |

Reakční doba (způsobující chybu odhadem) je 0,2 s. Při měření s druhou pružinou bylo provedeno méně měření jednak z časových důvodů a jednak podle rozdílných pokynů obou pánů dozírajících, doktora Pešičky a doktora Cieslara.  Osobně bych se přiklonil k názoru doktora Cieslara na menší počet měření, neboť je uvedená chyba stejně tvořena převážně chybou danou reakční dobou. Při měření doby maximální výměny energie, jsem místo doby T4/2 změřil dobu T4 (po které bylo stojící kyvadlo opět v klidu) a proto je potřeba k určení ω4 použít vzorce  (10).

T0 = ( 1,90 ( 0,02 ( s

ω0 = ( 3,31 ( 0,04 ( Hz

Tabulka 3: Doby kmitů a kruhové frekvence

| Pružina 1 |  | Pružina 2 |
| --- | --- | --- |
| T1 = ( 1,90 ( 0,02 ( s |  | ω1 = ( 3,31 ( 0,04 ( Hz |  | T1 = ( 1,91 ( 0,02 ( s |  | ω1 = ( 3,30 ( 0,04 ( Hz |
| T2 = ( 1,78 ( 0,02 ( s |  | ω2 = ( 3,52 ( 0,04 ( Hz |  | T2 = ( 1,87 ( 0,02 ( s |  | ω2 = ( 3,36 ( 0,04 ( Hz |
| T3 = ( 1,87 ( 0,03 ( s |  | ω3 = ( 3,35 ( 0,06 ( Hz |  | T3 = ( 1,90 ( 0,02 ( s |  | ω3 = ( 3,30 ( 0,04 ( Hz |
| T4 = ( 27,02 ( 0,20 ( s |  | ω4 = ( 1,16 ( 0,01 (· 10-1 Hz |  | T4 = ( 98,57 ( 0,20 ( s |  | ω4 = ( 3,19 ( 0,01(· 10-2 Hz |

Tabulka 4: Teoretické hodnoty ω3 a ω4

| Pružina 1 |  | Pružina 2 |
| --- | --- | --- |
| ω3 = ( 3,41 ( 0,03 ( Hz |  | ω3 = ( 3,30 ( 0,04 ( Hz |
| ω4 = ( 1,08 ( 0,26 (· 10-1 Hz |  | ω4 = ( 3,06 ( 2,59(· 10-2 Hz |

Stupeň vazby:

κ1 = ( 6,30 ( 1,54 ( · 10-2

κ2 = ( 1,84 ( 1,56 ( · 10-2

Tabulka 5: Doby kmitů T‘1 a T‘2 s pružinou 1 v závislosti na vzdálenosti zavěšení (měřeno pro více kmitů).

| d[cm] | 35 |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| i | T‘1[s] (10 kmitů) |  | T‘2[s] (10 kmitů) |  | T‘1[s] (10 kmitů) |  | T‘2[s] (10 kmitů) |
| 1 | 19,24 |  | 16,77 |  | 19,02 |  | 17,26 |
| 2 | 19,07 |  | 16,98 |  | 19,14 |  | 17,31 |
| 3 | ------- |  | -------- |  | -------- |  | 17,33 |
|  | T‘1 = (19,16 ( 0,21) s |  | T‘2 = (16,88 ( 0,20) s |  | T‘1 = (19,08 ( 0,20) s |  | T‘2 = (17,32 ( 0,20) s |
| d[cm] | 20 |  | 15 |
| i | T‘1[s] (10 kmitů) |  | T‘2[s] (10 kmitů) |  | T‘1[s] (10 kmitů) |  | T‘2[s] (10 kmitů) |
| 1 | 19,06 |  | 18,27 |  | 19,21 |  | 18,56 |
| 2 | 19,17 |  | 18,38 |  | 19,18 |  | 18,53 |
| 3 | 18,99 |  | -------- |  | -------- |  | -------- |
|  | T‘1 = (19,08 ( 0,21) s |  | T‘2 = (18,33 ( 0,20) s |  | T‘1 = (19,20 ( 0,20) s |  | T‘2 = (18,55 ( 0,20) s |
| d[cm] | 10 |  |
| i | T‘1[s] (10 kmitů) |  | T‘2[s] (10 kmitů) |  |
| 1 | 19,32 |  | 19,00 |  |
| 2 | 19,22 |  | 18,98 |  |
| 3 | ------- |  | -------- |  |
|  | T‘1 = (19,27 ( 0,20) s |  | T‘2 = (18,99 ( 0,20) s |  |

Hodnoty z tabulky 1 byly použity pro d = 24 cm.

Tabulka 6: Doby kmitů, kruhové frekvence a stupeň vazby v závislosti na vzdálenosti zavěšení pružiny 1.

| d [cm] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | T1 = ( 1,93 ( 0,02 ( s | ω1 = ( 3,26 ( 0,03 ( Hz | T2 = ( 1,90 ( 0,02 ( s | ω2 = ( 3,31 ( 0,03 ( Hz | κ = ( 1,46 ( 1,49 ( · 10-2 |
| 15 | T1 = ( 1,92 ( 0,02 ( s | ω1 = ( 3,27 ( 0,03 ( Hz | T2 = ( 1,85 ( 0,02 ( s | ω2 = ( 3,39 ( 0,04 ( Hz | κ = ( 3,44 ( 1,50 ( · 10-2 |
| 20 | T1 = ( 1,91 ( 0,02 ( s | ω1 = ( 3,29 ( 0,04 ( Hz | T2 = ( 1,83 ( 0,02 ( s | ω2 = ( 3,43 ( 0,04 ( Hz | κ = ( 4,04 ( 1,56 ( · 10-2 |
| 24 | T1 = ( 1,90 ( 0,02 ( s | ω1 = ( 3,31 ( 0,04 ( Hz | T2 = ( 1,78 ( 0,02 ( s | ω2 = ( 3,52 ( 0,04 ( Hz | κ = ( 6,30 ( 1,54 ( · 10-2 |
| 30 | T1 = ( 1,91 ( 0,02 ( s | ω1 = ( 3,29 ( 0,04 ( Hz | T2 = ( 1,73 ( 0,02 ( s | ω2 = ( 3,63 ( 0,04 ( Hz | κ = ( 9,59 ( 1,56 ( · 10-2 |
| 35 | T1 = ( 1,92 ( 0,02 ( s | ω1 = ( 3,28 ( 0,04 ( Hz | T2 = ( 1,69 ( 0,02 ( s | ω2 = ( 3,72 ( 0,05 ( Hz | κ = ( 12,61 ( 1,64 ( · 10-2 |

Diskuse:

Chyba při měření je dána převážně reakční dobou, je také obtížné přesně určit okamžik zastavení kyvadla (v krajní poloze při měření T0 až T3 nebo úplného zastavení kyvadla při měření T4).  Vzhledem k velikosti odchylek při jednotlivých měřeních a reakční době je postačující menší počet měření. Chyby teoretických výpočtů ω4  vycházejí relativně velmi vysoké což je dáno velikostí ω4, která je jen o řád větší (pro pružinu 1) respektive srovnatelná (pro pružinu 2) s velikostmi chyb ω1 a ω2 používaných ve vztahu (8) (je to dáno rozdílem blízkých hodnot kruhových frekvencí). Ze stejného důvodu je veliká i chyba při výpočtu stupně vazby (obzvláště je-li vazba slabá jako u pružiny 2 nebo pro malé vzdálenosti zavěšení pružiny 1).

V grafu č.1 jsem získaná data proložil lineární závislostí. Hodnoty při d = 10 cm a d = 15 cm jsou sice mírně posunuty, ale vzhledem k velikosti jejich chyb (≈100 % resp. 50 %) lze předpokládat, že také budou splňovat danou lineární závislost.

Závěr:

V rámci chyby jsou hodnoty kruhových frekvencí ω0 a ω1 (respektive doby kmitu T0 a T1) dle očekávání stejné.

Kruhové frekvence a doby kmitu shrnuje tabulka 3.

Stupně vazby pro pružinu 1 a 2 při vzdálenosti zavěšení d = 24 cm jsou:

κ1 = ( 6,30 ( 1,54 ( · 10-2

κ2 = ( 1,84 ( 1,56 ( · 10-2

Závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla shrnuje tabulka 6 a znázorňuje graf č.1.

Použitá literatura:

1( Slavínská, Stulíková, Vostrý : Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989

2( Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha, 1983