Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

#### Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika

Úloha č. ...VII...

Název: ......... Studium kmitů vázaných oscilátorů.....................

Pracoval: ................................... stud.sk.: ................... dne: ...13.3.2006....

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 9 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 5 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 | 20 |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

# Změřte dobu kmitu T0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.

# Změřte doby kmitů Ti dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních podmínkách:

## y1=y2=B ... doba kmitu T1

## y1=-y2= B ... doba kmitu T2

## y1=0, y2= B

### doba kmitu T3

### doba T4/2, za kterou dojde k maximální výměně energie mezi kyvadly

# Vypočtěte kruhové frekvence ω0, ω1, ω2, ω3 a ω4 odpovídající dobám T0,T1, T2, T3 a T4, ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro 3 a 4.

# Vypočtěte stupeň vazby κ a graficky znázorněte závislost stupně vazby pro jednu pružinu na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla.

Teorie:

Přepokládejme, že mámě dvě fyzická kyvadla, jejichž výchylky při kyvu jsou malé a můžeme zanedbat tření jejich uložení v závěsu. Bez vzájemné vazby se kývají obě kyvadla s frekvencí ω0. V případě, že jsou spojeny pružnou vazbou, platí pro výchylky φ1 kyvadel následující vztahy [1]:

(1 = (a1cos (1t + b1cos (1t + a2cos ω2t + b2cos (2t)			(1)

(2 = (a1cos (1t + b1cos (1t – a2cos ω2t – b2cos (2t)				(2)

kde a1, a2, b1 a b2 jsou integrační konstanty a ω1 a ω2 jsou úhlové frekvence odpovídající kývání se stejnou a opačnou fází. Integrační konstanty určíme z počátečních podmínek

Jednotlivé případy odpovídající úkolům úlohy 2:

a)	φ1 = φ2 = Acos ω1t,

kde A je maximální výchylka kyvadla. Z toho vyplývá, že se obě kyvadla pohybují, jako by mezi nimi nebyla žádná vazba.

b)	φ1 = -φ2 = Acos ω2t,

takže obě kyvadla kmitají se stejnou (a stálou) amplitudou a úhlovou rychlostí ω2, ale s opačnou fází.

c1)	V případě slabé vazby kmitají obě kyvadla se stejnou frekvencí:

(3)

a amplitudy jejich kmitů se mění s úhlovou frekvencí

(4)

Pro stupeň vazby κ platí

(5)

Pro úhlové rychlosti (  platí

(6)

Postup:

Nejprve se změřila doba kmitů nevázaných oscilátorů.

Pak se kyvadla spojila postupně dvěmi pružinami a měřila se doba kmitů při různé počáteční hodnotě výchylek. Pro dodržení počátečních podmínek bylo k dispozici mechanické spouštěcí zařízení.

V druhé části úkolu se měnila poloha vazby a zaznamenávala se doba kmitů se stejnou a opačnou počáteční výchylkou.

Pomůcky:

2 stejná kyvadla zavěšená na stěně, 2 různé pružiny, 2 háčky pro připevnění pružin, digitální stopky, posuvné měřidlo, mechanické spouštěcí zařízení

Výsledky měření:

Podmínky v laboratoři:

p=100,12 kPa

t=24,1°C

vlhkost =28,5%

Výsledky jsou udávány jako aritmetický průměr ( střední kvadratická chyba [2].

Chyba experimentátora je stanovena na 0,2s a je započítána ve všech časových údajích.

Veličiny zjišťované nepřímou metodou jsou udávány se střední chybou [2].

1.

Tabulka 1:

Doba 5 kmitů nevázaných fyzických kyvadel

| měření | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| čas [s] | 9,40 | 9,41 | 9,49 |

T0 = (1,89 ( 0,05) s

(0 = (3,33( 0,09) s-1

2.

Pružina byla zavěšena 28,5 cm od uložení závěsů.

Počáteční výchylka byla 23 mm.

Tabulka 2:

Pro pružinu 1

Doby 5 kmitů pro 3 různé počáteční polohy kyvadel a polovina doby  T4,za kterou došlo k výměně energie mezi kyvadly.

Včetně ar. průměru a chyby.

| číslo měření | T1[s] | T2[s] | T3[s] | T4 [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,25 | 8,96 | 9,07 | 59,63 |
| 2 | 9,30 | 9,10 | 9,08 | 59,60 |
| 3 | 9,16 | 9,18 | 8,91 | 55,97 |
| aritmetický průměr | 1,85 | 1,82 | 1,80 | 116,8 |
| Stř. kvadratická chyba | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 4,6 |

Hodnoty ( odpovídající  naměřeným hodnotám:

(1 = (3,40( 0,10) s-1

(2 = (3,46( 0,12) s-1

(3 = (3,48( 0,11) s-1

(4 = (0,054( 0,002) s-1

κ=(0,017(0,102)

Hodnoty spočtené dle teoretických vztahů (3),(4):

(3 = (3,43( 0,08) s-1

(4 = (0,029( 0,078) s-1

Tabulka 3

Pro pružinu 2

| číslo měření | T1[s] | T2[s] | T3[s] | T4 [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,61 | 8,60 | 8,48 | 18,27 |
| 2 | 9,46 | 8,55 | 8,55 | 18,23 |
| 3 | 9,53 | 8,59 | 8,77 | 17,94 |
| aritmetický průměr | 1,91 | 1,72 | 1,72 | 36,30 |
| střední kvadratická chyba | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,76 |

Hodnoty ( odpovídající  naměřeným hodnotám:

(1 = (3,30( 0,10) s-1

(2 = (3,66( 0,12) s-1

(3 = (3,65( 0,15) s-1

(4 = (0,173( 0,004) s-1

κ= ( 0,105(0,105)

Hodnoty spočtené dle teoretických vztahů (3),(4):

(3 = (3,48( 0,07) s-1

(4 = (0,183( 0,068) s-1

3.

Tabulka 4

Vzdálenost vazby od uložení kyvadel, jí příslušné doby  5 kyvů kyvadel se stejnou a s opačnou počáteční výchylkou,ar. průměry a střední kvadratické chyby 1 kmitu.

| vzdálenost [cm] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T[s] 1 | 9,52 | 9,40 | 9,50 | 9,40 | 9,33 | 9,52 | 9,40 | 9,46 | 9,42 | 9,41 |
| 2 | 9,42 | 9,43 | 9,53 | 9,34 | 9,47 | 9,43 | 9,37 | 9,41 | 9,41 | 9,55 |
| 3 | 9,48 | 9,46 | 9,38 | 9,4 | 9,44 | 9,47 | 9,52 | 9,47 | 9,39 | 9,62 |
| aritmetický průměr [s] | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 1,88 | 1,88 | 1,90 | 1,88 | 1,89 | 1,88 | 1,91 |
| Stř. kvadratická chyba [s] | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Tabulka 5

Vzdálenost vazby od uložení kyvadel, jí příslušné doby  5 kyvů kyvadel s opačnou počáteční výchylkou:

| vzdálenost [cm] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T[s] 1 | 9,31 | 9,40 | 9,30 | 9,28 | 9,12 | 9,19 | 9,08 | 8,88 | 8,90 | 8,74 |
| 2 | 9,37 | 9,34 | 9,24 | 9,3 | 9,11 | 9,15 | 8,93 | 8,79 | 8,82 | 8,65 |
| 3 | 9,42 | 9,44 | 9,22 | 9,28 | 9,07 | 9,08 | 9,09 | 8,93 | 8,77 | 8,67 |
| aritmetický průměr [s] | 1,87 | 1,88 | 1,85 | 1,80 | 1,82 | 1,83 | 1,81 | 1,77 | 1,77 | 1,74 |
| Stř. kvadratická chyba [s] | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Tabulka 6

Závislost vzdálenosti vazby a stupně vazby κ  pro pružinu 1, včetně její odchylky spočtené dle [2]:

| Vzdálenost [cm] | κ | chyba |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,011 | 0,038 |
| 10 | 0,0039 | 0,0361 |
| 15 | 0,023 | 0,039 |
| 20 | 0,010 | 0,033 |
| 25 | 0,034 | 0,038 |
| 30 | 0,036 | 0,038 |
| 35 | 0,043 | 0,044 |
| 40 | 0,063 | 0,039 |
| 45 | 0,063 | 0,038 |
| 50 | 0,092 | 0,043 |

Graf 1

Závislost stupně vazby na vzdálenosti upevnění pružiny od závěsu kyvadel, aproximované kvadratickou funkcí:

Rovnice regrese, vypočítaná programem Excel:

y = 3E-05x2 - 0,0002x + 0,0091

Diskuse:

Doby kmitů T0 a T1 se v rámci odchylky shodují pro všechna měření.

Vztah (3) pro (3  po započtení odchylky platí, v obou případech je teoretická hodnota menší než naměřená.

Vztah (4) pro (4  platí pouze s přihlédnutím k chybě, která je však velmi veliká (u 2. pružiny 37%), což je způsobeno odečítáním 2 blízkých čísel.

Měření T4  bylo nepřesné, nebylo snadné odhadnout, kdy přesně došlo k přenesení energie mezi kyvadly.

Výpočet stupně vazby je zatížen velkou chybou, jelikož se odečítají kvadráty 2 blízkých čísel a dělí se číslem velikým. Dle vzorce pro odchylku užitím kvadrátů parciálních derivací [2] se odchylky jednotlivých komponentů vzorce sčítají, proto někdy i přesahují hodnotu samotné střední hodnoty.

Dobu kmitu mírně ovlivňovala poloha háčku na pružinu.

Bylo třeba měřit dobu více kmitů, aby byly naměřené časové údaje přesnější a měření by bylo zatíženo menší chybou.

Závěr:

Naměřené a spočtené hodnoty:

T0 = (1,89 ( 0,05) s				(0 = (3,33( 0,09) s-1

Pružina 1:

T1 = (1,85 ( 0,06) s				(1 = (3,30( 0,10) s-1

T2 = (1,82( 0,06) s				(2 = (3,66( 0,12) s-1

T3 = (1,80 ( 0,06) s				(3 = (3,65( 0,15) s-1

T4 = (116,8 ( 4,6) s				(4 = (0,054( 0,002) s-1

κ=(0,017(0,102)

Pružina 2:

T1 = (1,91 ( 0,06) s				(1 = (3,30( 0,10) s-1

T2 = (1,72 ( 0,05) s				(2 = (3,66( 0,12) s-1

T3 = (1,72 ( 0,07) s				(3 = (3,65( 0,15) s-1

T4 = (36,30 ( 0,76) s				(4 = (0,173( 0,004) s-1

κ= ( 0,105(0,105)

Vztahy (3) (4) byly v rámci chyby ověřeny.

Závislost stupně vazby na vzdálenosti upevnění pružiny od závěsu kyvadel viz. Graf 1.

Literatura:

[1] Mechanika I., A. Havránek , UK, 1995

[2] Základy fysikálních měření, J. Brož, SNP, 1967

[3] Studijní text k úloze na physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp