Pracovní úkol

- Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v tahu E materiálu tyče.

- Změřte rychlost zvuku ve vzduchu a v oxidu uhličitém pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou linární regrese a graficky znázorněte.

- Vypočítejte Poissonovu konstantu κ oxidu uhličitého z naměřené rychlosti zvuku.

Teorie

Rychlost šíření zvuku souvisí s dvěma veličinami, a to jsou λ-vlnová délka a f-frekvence.

Platí [1]:					c=λf				(1)

Rychlost šíření zvukových vln v různých prostředích se liší. Závisí na tvaru prostředí a látkových konstantách. Délku zvukové vlny λ lze nejlépe změřit na stojatém vlnění.

Metoda Kundtovy trubice

Do Kundtovy trubice nasypeme korkový prášek pro zviditelnění stojatých vln. Vlnu vytvoříme tyčí délky l  ze zkoumaného materiálu, kterou podélně rozkmitáme. Délku tyče určíme pomocí pásového měřidla. Ze vztahu [1]:	λ1 = 2l 				(2)

určíme vlnovou délku zvuku v tyči λ1.

Frekvence akustické vlny šířící se dvěma různými protředími se zachovává. Z (1) tedy vyplývá [1]:						  			(3)

kde λ2 je délka vlny ve vzduchu, c2 rychlost zvuku ve vzduchu a c1 rychlost zvuku v tyči.

λ1 určíme z (2), λ2 zjistíme změřením vzdálenosti dvou uzlů či kmiten v korkovém obrazci v Kundtově trubici. Na koncích trubice jsou uzly rychlosti zvuku. Rychlost zvuku v okolí 20°C, při 50% vlhkosti vzduchu určíme vztahem [1]:	c2 = [344,36 + 0,63(t- 20°C)]  	(4)

Pro tenkou tyč platí [1]:				 			(5)

kde ρ hustota a E je modul pružnosti v tahu materiálu tyče. Z naměřené hodnoty rychlosti zvuku v tyči c1 tedy lze určit modul pružnosti v tahu tyče E [1]:

(6)

Uzavřený rezonátor

Pro změření rychlosti zvuku v oxidu uhličitém a vzduchu užijeme uzavřený rezonátor. Nejprve je trubice naplněna vzduchem a pak ji vyplníme oxidem uhličitým. Rychlost zvuku lze určovat dvojím způsobem:

- Ponecháme konstantní frekvenci f a měníme délku rezonátoru l  tak, aby došlo k rezonanci. Rozdíl délek rozonátoru při “sousedních” dvou rezonancích je právě půlvlna. Tedy platí [1]:				c = 2(l1 –l2 )f  			(7)

- Délku rezonátoru l ponecháme stálou a měníme frekvenci f zdroje zvuku. Rezonance nastává při frekvencích fk jimž odpovídají vlnové délky λk. Tyto vlnové délky vyhovují podmínce [1]:				 	k=1,2,3,...	(8)

Kde k je počet půlvln v rezonátoru.

Pro hledanou rychlost zvuku platí vztah [1]:	 			(9)

Jako zdroj zvuku jsme využili tónový generátor regulovatelné frekvence. Ke snímání zvuku byl využit mikrofon s výstupem na ampérmetr.

Poissonovu konstantu κ oxidu uhličitého určíme ze změřené rychlosti zvuku. Dosazením do stavové rovnice ideálního plynu dostáváme vztah [1]:

(10)

kde μ je molekulová hmotnost oxidu uhličitého, R je molární plynová konstanta a T teplota v Kelvinech.

Podmínky měření

teplota vzduchu: 25,8°C

vlhkost vzduchu: 43,5%

atmosférický tlak: 976,9 hPa

Výsledky měření

Kundtova trubice

Nejprve jsem změřila pomocí pásového měřidla délku mosazné tyče. Chybu měření jsem určila odhadem.		l = (1,510±0,003)m

Ze vztahu (2) jsem určila délku vlny zvuku v tyči:

λ1 = (3,020±0,006)m (relativní chyba je 0,19%)

Tyč jsme rozkmitali pomocí nakalafunované látky. Změřila jsem celý obrazec vzniklý v Kundtově trubici a poté tuto hodnotu vydělila počtem půlvln v obrazci. Tak získám . Nejprve jsem našla první uzel a pak pro další měření jsem hledala uzel sousední. Tedy mám dvě naměřené hodnoty λ2:

- λ2 = (31,24±0,3) cm

- λ2 = (31,75±0,3) cm

Chyba je určena odhadem. Výslednou hodnotu určím jako aritmetický průměr naměřených hodnot, jeho chybu ze vzorce pro určení chyby aritmetického průměru ([2],seminar8).

λ2=(0,315±0,002)m (relativní chyba je 0,63%)

Můžu užít vztah (4) díky vlhkosti vzduchu 43,5%, což je v okolí 50%. Dostávám pro teplotu t =25,8°C: 		c2 = 348,0 m.s-1

Pak ze vztahu (5) vyplývá:	 c1 = (3336±28)m.s-1 (relat.chyba je 0,83%)

Relativní chybu c1 určím jako součet relativních chyb λ1 a λ2.

Modul pružnosti v tahu mosazi určím dle vztahu (5).

hustota mosazi při běžných teplotách – okolo 20°C je [3]: ρ = 8600 kg.m-3

E = (9,57±0,16).1010 Pa (=1,66%)

Uzavřený rezonátor – rychlost šíření zvuku ve vzduchu

- měření při konstantní délce rezonátoru

délka rezonátoru l=(78±0,1)cm; chyba je určena odhadem (ηl = 1,28%)

Tabulka I – naměřené frekvence zdroje, při kterých nastává v rezonátoru rezonance

| č.měření | k | frekvence / Hz |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | (218±5) |
| 2. | 2 | (446±5) |
| 3. | 3 | (666±5) |
| 4. | 4 | (887±5) |
| 5. | 5 | (1104±5) |
| 6. | 6 | (1325±5) |
| 7. | 7 | (1551±5) |
| 8. | 8 | (1771±5) |
| 9. | 9 | (1990±5) |
| 10. | 10 | (2209±5) |
| 11. | 11 | (2435±5) |
| 12. | 12 | (2657±5) |
| 13. | 13 | (2879±5) |
| 14. | 14 | (3095±5) |

k je počet půlvln v rezonátoru; Chybu určení frekvence odhaduji na σf = 5 Hz. Hledanou frekvenci fk určím metodou lineární regrese. Získám tak hodnotu pro k=1.

fk = (221±5)Hz

Chyba vzniká v důsledku nepřesného určení rezonanční frekvence (ηfk = 2,26%).

Ze vztahu (9) pak c = (345±12)m.s-1 (ηc = ηl + ηfk = 3,54%).

- měření při konstantní frekvenci zdroje

frekvence zdroje f =(2675±5) Hz (ηf = 0,19%).

Tabulka II – Délky rezonátoru l, při kterých nastává rezonance při dané frekvenci f

| č. měření | l / cm |
| --- | --- |
| 1. | (71,1±0,1) |
| 2. | (77,6±0,1) |
| 3. | (84,0±0,1) |

Chyba určení délky rezonátoru určena odhadem.

Tabulka III – Rozdíl délek rezonátoru mezi dvěma rezonancemi

| l2 – l1 | (6,5 ± 0,1) cm |
| --- | --- |
| l3 – l2 | (6,4 ± 0,1) cm |

Výsledné Δl určím jako aritmetický průměr dvou naměřených vzdáleností. Jeho chybu jako chybu aritmetického průměru ([2], seminar 8).

Δl =(6,45 ±0,07) cm (ηΔl = 1,09%).

Ze vztahu (7) určím c = (345±4)m.s-1(ηc = ηl + ηfk = 1,28%).

Uzavřený rezonátor – rychlost šíření zvuku v oxidu ulhičitém

měření při konstantní délce rezonátoru

délka rezonátoru l = (78±0,1)cm; chyba určena odhadem (ηl = 1,28%)

Tabulka IV – Frekvence zdroje, při kterých nastává v rezonátoru rezonance

| č.měření | k | frekvence / Hz |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | (171±5) |
| 2. | 2 | (357±5) |
| 3. | 3 | (535±5) |
| 4. | 4 | (713±5) |
| 5. | 5 | (887±5) |
| 6. | 6 | (1068±5) |
| 7. | 7 | (1243±5) |
| 8. | 8 | (1421±5) |
| 9. | 9 | (1596±5) |
| 10. | 10 | (1772±5) |
| 11. | 11 | (1952±5) |
| 12. | 12 | (2133±5) |
| 13. | 13 | (2307±5) |
| 14. | 14 | (2483±5) |
| 15. | 15 | (2663±5) |
| 16. | 16 | (2843±5) |
| 17. | 17 | (3019±5) |

k je počet půlvln v rezonátoru; Chybu jsem určila odhadem. Hledanou frekvenci  fk určím stejně jako u zkoumání vzduchu lineární regresí.

fk = (178±5)Hz (ηfk = 2,81%)

Ze vztahu (9) pak c = (278±11)m.s-1 (ηc = ηl + ηfk =4,09%).

Poissonova konstanta κ oxidu uhličitého

Poissonovu konstantu κ oxidu uhličitého určíme ze vztahu (10).

μ = 44,01 . 10-3 kg.mol-1 [3]

R = 8,314 J.K-1.mol-1 [3]

T = 298,9K (zjištěno z digitálního teploměru v laboratoři)

κ = (1,37±0,11) (ηκ = 2ηc = 8,18%)

Diskuze

Tabelovaná hodnota rychlosti zvuku v mosazi je 3400 m.s-1[3]. Naměřená rychlost zvuku v mosazné tyči metodou Kundtovy trubice se od této hodnoty liší o 2%. Avšak v rámci vypočítané chyby se tyto dvě hodnoty neshodují. Největší chyby jsem se dopustila při přeměřovní obrazce v trubici. Rezonanční obrazce vznikaly na poměrně širokém rozptylu délky zasunutí tyče do trubice (asi 2 až 3 cm). Další chyby jsem se dopustila použitím vztahu (4) pro výpočet rychlosti zvuku ve vzduchu. Tento vztah platí pro 50% vlhkost vzduchu, a ta byla menší. Všechny tyto chyby se přenesly i  na výpočet modulu pružnosti v tahu. Jeho tabelovanou hodnotu okolo 20°C [3] jsem našla jako rozptyl mezi hodnotami (1,0.1011 – 1,1.1011)Pa. Mnou naměřená hodnota se od těchto hodnot liší o (5 - 13)%.

Při měření rychlosti zvuku ve vzduchu pomocí ozavřeného rezonátoru jsem oběma metodami dostala téměř přesnou shodu s tabelovanou hodnotou při 25°C[3]. Mnou naměřené hodnoty se od tabelované liší pouze o 0,3%.

Naměřená hodnota rychlosti zvuku v oxidu uhličitém se s tabelovanou hodnotou ani v rámci chyby neshoduje. Od této hodnoty seliší o 7%. Tato chyba patrně vznikla při napouštění rezonátoru oxidem uhličitým. V rezonátoru mohl zbýt ještě vzduch z předchozího měření a smísit se s oxidem uhličitým. Také musíme vzít v potaz odlišné podmínky v laboratoři než jsou udávány pro tabelovanou hodnotu, jako je vlhkost vzduchu nebo teplota.

Poissonova konstanta se v rámci chyby shoduje s tabelovanou hodnotou [3]. Na její přesnost má vliv pouze výpočet rychlosti zvuku v oxidu uhličitém. Tím se na ní přenášejí i chyby, kterých jsme se dopustili při tomto měření.

Závěr

- Naměřila jsem rychlost zvuku v mosazné tyči:

c1 = (3336±28)m.s-1 (relativní chyba je 0,83%)

tabelovaná hodnota [3]: c =3400 m.s-1

Naměřila jsem modul pružnosti mosazi v tahu:

E = (9,57±0,16).1010 Pa (rel. chyba je 1,66%)

tabelovaná hodnota [3]: E = (1,00-1,10) .1011 Pa

- Měřením při konstantní frekvenci zdroje jsem naměřila:

rychlost zvuku ve vzduchu:

c = (345±4)m.s-1(rel.chyba je 1,28%)

tabelovaná hodnota [3](při 25°C): 346 m.s-1

Měřením při konstantní délce rezonátoru jsem naměřila:

rychlost zvuku ve vzduchu:

c = (345±12)m.s-1 (rel. chyba je 3,54%)

rychlost zvuku v oxidu uhličitém:

c = (278±11)m.s-1 (rel. chyba je 4,09%)

tabelovaná hodnota [3](okolo 20°C): 260 m.s-1

Závislost rezonanční frekvence jsem zpracovala metodou lineární regrese a zanesla do grafů: 	vzduch (Graf I) – 221 Hz/půlvlna

oxid uhličitý (Graf II) – 178 Hz/půlvlna

- Z naměřené rychlosti zvuku v oxidu uhličitém jsem vypočítala Poissonovu konstantu tohoto plynu:

κ = (1,37±0,11) (rel. chyba je 8,18%)

tabelovaná hodnota [3](při 20°C): κ = 1,304

Použitá literatura

[1] Fyzikální praktikum I – D.Slavínská a kol., SPN, Praha 1989

[2] J.Čížek – http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/index.htm , Praha 2008

[3] MFCHT pro střední školy – J.Mikulčák a kol., Prometheus, Praha 1988

Graf I

Graf II