Pracovní úkol:

- Změřte dynamickou viskozitu destilované vody při pokojové teplotě metodou výtoku kapaliny kapilárou z Mariotteovy láhve.

- Určete teplotní závislost kinematické viskozity destilované vody v oboru teplot od 20 °C do 60 °C metodou Ubbelohdeova viskozimetru.

- Sestrojte graf teplotní závislosti kinematické viskozity. Určete aktivační energii děje.

Teorie:

## 1)Dynamická viskozita :

Dynamickou viskozitou η kapaliny rozumíme veličinu vyjadřující úměrnost mezi tečným napětím τ, které vzniká mezi vrstvami proudící reálné kapaliny a změnou rychlosti ve směru kolmém k proudu.

(1)

Měření viskozity kapilárními viskozimetry je založeno na Poisseuillově vztahu :

(2)

kde V je objem kapaliny, p přetlak, l délka kapiláry, r poloměr kapiláry a η dynamická viskozita.

Aby proudění bylo laminární, musí být Reynoldsovo číslo Re definované vztahem

Re = r ρ v / η 	(3)

menší než 103. Pro větší rychlosti proudění je třeba (2) doplnit Hagenovou opravou :

(4)

kde n je číselný koeficient zpravidla blízký hodnotě 1,1.

Při určení v z (3) vycházíme ze vztahu pro objemový průtok :

Qv = v S                                                        	(5a)

v = V / π r2t                                                 	(5b)

kde Qv je objemový průtok, V  objem vyteklé kapaliny, t čas, v rychlost a r poloměr kapiláry.

Měření dynamické viskozity lze provést například pomocí tzv. Mariotteovy lahve (obr 1 v [1], strana 83), kde se nechá vytékat kapalina úzkou kapilárou. Konstrukce láhve zaručuje, že kapalina vytéká kapilárou pod stálým přetlakem :

p = h ρ g                                                   	 (6)

Kde h je výšková odlehlost mezi spodním koncem trubice a osou kapiláry.

## 2)Kinematická viskozita :

Kinematickou viskozitou v kapaliny nazýváme podíl dynamické viskozity a hustoty ρ.

(7)

Pro měření kinematické viskozity lze užít Ubbelohdeova viskozimetru (popis a obrázek je v [1], strana 84).

Pro výpočet kinematické viskozity lze pak upravit rovnici (4) do tvaru :

υ = A t                                                            	(8)

kde A  je kalibrační konstanta přístroje, uvedená ve zkušebním listu a t čas.

Viskozita patří  mezi  transportní  jevy.  Jde  v podstatě o přenos  hybnosti  mezi  dvěma

sousedními  vrstvami  kapaliny  realizovaný  prostřednictvím molekul. Tento proces je procesem

tepelně aktivovaným. Změnu viskozity s teplotou můžeme charakterizovat vztahem

(9)

kde εA je aktivační energie.

Chceme-li určit aktivační energii, lze rovnici (9) zlogaritmovat,

(10)

dostaneme tedy rovnici přímky v proměnných ln η a 1/T.

Výsledky měření:

# Podmínky v laboratoři: teplota: (23,4 ( 0,5)(C

vlhkost:  (23,9 ( 2,5) %

tlak: (986,5 ( 2,0) hPa

1)Mariotteova lahev

Délka kapiláry: l = (147,4 ( 0,1) mm

Průměr kapiláry: d = (1,29 ( 0,03) mm

poloměr: r = (0,645 ( 0,015) mm

Výšková odlehlost: Změřená katetometrem, vlivem otřesů podlahy s přesností 1mm.

h = (5,2 ( 0,1) cm

Objem kapaliny: Chyba vychází jednak z přesnosti odměrného válce a jednak z faktu, že voda vytékající z mariotteovy lahve do odměrného válce neustále čeřila hladinu a proto bylo nemožné určit objem přesněji.

V = (50 ( 1) ml

Čas t: Každé hodnotě přísluší chyba způsobená reakční dobou 0,20 s

Tabulka 1.: Naměřené časy výtoku 50 ml vody.

| i | t [s] |
| --- | --- |
| 1 | 245,11 |
| 2 | 200,75 |
| 3 | 199,89 |
| 4 | 200,68 |
| 5 | 202,79 |
| 6 | 200,46 |
| 7 | 199,76 |
| 8 | 200,11 |
| 9 | 201,17 |
| 10 | 199,93 |
| 11 | 201,28 |
| 12 | 200,13 |
| 13 | 199,50 |
| 14 | 200,17 |
| 15 | 199,67 |

Hodnotu z prvního měření neuvažujeme, protože evidentně došlo k hrubé chybě.

Střední hodnota doby výtoku

t = (200,45 ( 0,86) s

Reynoldsovo číslo: Ze vztahů (5b) a (3) a s použitím tabulkových hodnot a změřeného času vychází pro všechna uvažovaná měření Re(130, Je tedy menší než 103 a Hagenovu opravu nemusíme uvažovat.Pro výpočet viskozity užijeme vztahu (2).

Dynamická viskozita: η = (9,4 ( 0,9).10-4 Pa.s

2) Ubbelohdeův viskozimetr

Měřená teplota byla přepočítána do absolutní stupnice: T = t + 273,15, chyba v určení teploty je 0,05 °C, chyba v určení času je 0,50s (reakční doba a a také nebyl zcela jednoznačný okamžik průchodu hladiny kolem značky). Konstanta A udaná výrobcem je A = 0,002997 mm2s-2. Statistická chyba kinematické viskozity je(0,02.10-7 m2.s-1

Tabulka 2.: Měření kinematické viskozity Ubbelohdeovým viskozimetrem

| i | absolutní teplota[K] | doba výtoku[s] | kinematická viskozita 10-7[m2.s-1] | hustota [kg.m-3] | dynamická viskozita 10-3[Pa.s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293,15 | 338,69 | 10,15 | 998,2 | 1,01 |
| 2 | 299,15 | 297,86 | 8,93 | 996,7 | 0,89 |
| 3 | 303,15 | 271,7 | 8,14 | 995,6 | 0,81 |
| 4 | 308,15 | 246,51 | 7,39 | 994 | 0,73 |
| 5 | 313,15 | 226,47 | 6,79 | 992,2 | 0,67 |
| 6 | 318,15 | 206,61 | 6,19 | 990,2 | 0,61 |
| 7 | 323,15 | 190,14 | 5,70 | 988 | 0,56 |
| 8 | 328,15 | 177,99 | 5,33 | 985,7 | 0,53 |
| 9 | 333,15 | 165,59 | 4,96 | 983,2 | 0,49 |

Hustota vody při dané teplotě je převzata z [4], dynamická viskozita je dopočítána podle(7) pro použití ve vztazích (9) a (10).

Koeficienty η0 a εA/k v rovnici (9) vypočítáme lineární regresí z rovnice (10).

η0 = (2,27 ( 0,04).10-6 Pa.s

εA/k = (1785 ( 6) K

Aktivační energie je εA = (2,47 ( 0,01 ).10-20 J

Diskuze:

Při měření Mariotteovou lahví byla délka a průměr kapiláry (i s chybou) zadány přímo v materiálech u experimentu. Z rovnice (2) je zřejmé, že největší podíl na chybě výsledku bude mít chyba v měření poloměru kapiláry (je zde ve čtvrté mocnině). Vlivem otřesů podlahy (jež byly patrné i z pohybu misek vah uložených na stejném stole jako mariotteova lahev), nemohla být výšková odlehlost změřena přesněji, další chybu no tohoto měření vnášelo i nepřesný odhad osy kapiláry a nerovnosti na spodním konci trubice v mariotteově lahvi. Při měření objemu vyteklé kapaliny docházelo také ke značným chybám. Ty byly způsobeny samotnou kapalinou, která do odměrného válce prakticky kapala, čímž neustále čeřila hladinu a zabraňovala tak určit objem přesněji. Kapáním se trocha vody také rozstřikovala po a částečně ulpívala na stěnách odměrného válce, což zkreslovalo výsledek zvláště při konci měření, kdy rozstřikující se voda ulpívala i nad hranicí 50 ml. Chyba způsobená nedokonalým vysušením válce před každým měřením, měla systematický charakter, kdy lze očekávat, že ulpí na stěnách válce přibližně stejné množství vody (to bylo pomocí vah odhadnuto na 0,1ml). Tato chyba je zanedbatelná vzhledem k chybě způsobené pohybem hladiny od padajících kapek. Ta se projevila i ve statistické chybě měření dobu výtoku při zastavování stopek.

Dle [3] je dynamická viskozita vody při 20 °C η20 = 1.10-3 Pa.s a při 25 °C η25 = 0,8937.10-3 Pa.s, za použití lineární aproximace, lze očekávat hodnotu při 23,4 °C kolem η20 = 0,93.10-3 Pa.s, což se poměrně dobře shoduje s naměřenou hodnotou.

Při měření Ubbelohdeovým viskozimetrem je konstanta A udána ve zkušebním listu viskozimetru. Neurčitost v nastavení teploty se neprojeví při výpočtu kinematické viskozity (ve vzorci není explicitně uvedena), projeví se až při použití vztahů (9) a (10).

Tabulka 3.: Srovnání naměřené kinematické viskozity s tabulkovými hodnotami

|  | Kinematická viskozita 10-6[m2.s-1] |
| --- | --- |
| t [°C] | změřená | podle [4] |
| 20 | 1,015 | 1,006 |
| 26 | 0,893 | 0,868 |
| 30 | 0,814 | 0,805 |
| 35 | 0,739 | 0,725 |
| 40 | 0,679 | 0,658 |
| 45 | 0,619 | 0,611 |
| 50 | 0,570 | 0,556 |
| 55 | 0,533 | 0,517 |
| 60 | 0,496 | 0,478 |

(pozn.:pro hodnotu 26 °C jsem užil lineární interpolaci z tabulek [4]). Odchylky mohou být tím, že viskozimetr byl kalibrován téměř před 20 lety (listopad 1984), a používaná voda v něm také nemusí být již destilovaná. V Zásadách pro použití, přiložených ke zkušebnímu listu se také píše: “Po ustálení teploty temperační lázně na hodnotu t = (20  (  0,1) °C musí být naplněný viskozimetr před měřením temperován nejméně 30 minut.“ Tento bod nebyl v žádném případě splněn, protože měření bylo prováděno ihned po ustálení každé nové teploty, jinak by měření trvalo téměř 5 hodin. Jistou roli zde hraje i nejednoznačnost průchodu kapaliny kolem značky při měření doby výtoku.

Závěr:

Dynamická viskozita vody při t = 23,4 °C je η = (9,4 ( 0,9).10-4 Pa.s

Byla zjištěna exponenciální závislost kinematické viskozity na teplotě, což bylo očekávané vzhledem ke vztahům (7) a (9).

Aktivační energie děje je εA = (2,47 ( 0,01 ).10-20 J.

Použitá literatura:

1( Slavínská, Stulíková, Vostrý : Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989

2( Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha, 1983

3) Tabulkové hodnoty a konstanty byly převzaty z: http://www.converter.cz

4) Tabulkové hodnoty hustoty vody z http://www.tzb-info.cz (resp.http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=7&h=38)