Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

#### Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika

Úloha č. ...XII...

Název: .............Měření viskozity............................................................

Pracoval: ..................................... stud.sk.: .................... dne: ..26.4.2006..

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 |  |
| Výsledky měření | 0 - 9 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 5 |  |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 | 20 |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol

- Změřte dynamickou viskozitu destilované vody při pokojové teplotě metodou výtoku kapaliny kapilárou z Mariotteovy láhve.

- Určete teplotní závislost kinematické viskozity destilované vody v oboru teplot od 20 °C do 60 °C metodou Ubbelohdeova viskozimetru.

- Sestrojte graf teplotní závislosti kinematické viskozity. Určete aktivační energii děje.

Teorie:

Dynamická viskozita kapaliny η vyjadřuje úměrnost mezi tečným napětím τ, které vzniká mezi vrstvami proudící reálné kapaliny, a změnou rychlosti dv/dt ve směru kolmém k proudu[1]

(1)

Kinematickou viskozitou ν kapaliny nazýváme podíl dynamické viskozity a hustoty kapaliny ρ[1]

(2)

Měření dynamické viskozity metodou Mariotteovy láhve je založeno na Poisseuillově vztahu

(3)

kde V je objem kapaliny, který proteče kapilárou délky l a poloměru r za čas t, při přetlaku p, jehož stálou hodnotu zaručuje konstrukce lahve

(4)

h je výšková odlehlost mezi spodním koncem trubice a osou kapiláry. Aby vztah (3) platil, musí být proudění laminární a tedy Reynoldsovo číslo dané vztahem

(5)

kde v představuje rychlost proudění, musí být menší než cca 103 , jinak je potřeba rovnici (3) doplnit Hagenovou opravou na tvar

(6)

kde je n koeficient blížící se hodnotě 1,1.

Rychlost proudění je dána vztahem

(7)

Kinematickou viskozitu měříme pomocí Ubbelohdeova viskozimetru. Pro výpočet kinematické viskozity lze pak platí rovnice

(8)

kde A je konstanta přístroje, uvedené ve zkušebním listu a t doba za kterou proteče kapalina mezi ryskami.

Aktivační energie εA, kterou je potřeba k přeskočení molekuly z jedné rovnovážné polohy do druhé, je dána vztahem

(9)

kde T je termodynamická teplota a k= 1,380658 .10-23 JK-1 [3] Boltzmannova konstanta.

K určení aktivační energie lze rovnici (9) zlogaritmovat

(10)

a dostaneme rovnici přímky v proměnných ln η a 1/T, se směrnicí c

(11)

Pomůcky :

Mariotteova láhev, Ubbelohdeův viskozimetr, ohřívač, destilovaná voda,  katetometr (nejmenší dílek 0,05 cm), odměrný válec 50ml (1 ml), nálevka, 2 stopky (0,01 s)

Postup:

Pomocí katetometru se určila odlehlost h= h2-h 1mezi spodním koncem trubice h2 a osou kapiláry h1 v Mariotteově láhvi. Měřila se doba, za kterou proteče kapilárou 50 ml vody. Parametry d (průměr trubice) a l byly zadané.

Po ustálení požadované teploty v Ubbelohdeově viskozimetru se naměřila doba průtoku destilované vody mezi 2 ryskami.

Užitím lineární regrese se spočítal koeficient c.

Výsledky měření:

laboratorní podmínky:

teplota.......25,9 0C

vlhkost......43,2 %

tlak............986,9 hPa

Tíhové zrychlení g=9,81 ms-2

Výsledky jsou udávány:

Veličiny určované přímou metodou: aritmetický průměr ( střední kvadratická chyba [2], včetně započítání chyby měřidla., u časových údajů je započítána také reakční doba experimentátora stanovaná na 0,2s.Vypočítané hodnoty jsou udány se střední chybou [2].

1.

Teplota vody v Mariotteově láhvi … 25,4°C

Hustota  a viskozita vody odpovídající teplotě 25°C [4]:

= 997,13 kg.m-3

= 8,91.10-4 kg.m-1.s-1

Údaje na štítku:

délka kapiláry

průměr kapiláry

V=(50,0±0,5)ml

Tabulka 1

Naměřené hodnoty doby naplnění odměrného válce:

| Číslo měření | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t [s] | 199,75 | 198,3 | 199,41 | 197,88 | 200,18 | 200,1 | 200,67 | 199,88 | 202,56 | 202,8 | 201,96 |

t=(200,3±3,8)s

Tabulka 2

Odlehlost měřená katetometrem:

| Číslo měření | h2 [cm] | h2 [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 94,40 | 89,05 |
| 2 | 94,35 | 88,85 |
| 3 | 94,30 | 88,85 |
| 4 | 94,30 | 88,85 |
| 5 | 94,35 | 88,95 |
| průměr | 94,34 | 88,91 |
| chyba | 0,049 | 0,093 |

h=(5,43±0,10). 10-2 m

=( 9,38±0,93) .10-4 kg.m-1.s-1

Re=(133±14)

Jde o laminární prodění, není nutné uvažovat Hagenovu opravu.

2.

A=2,997 .10-9m2s-2

Tabulka 3

Naměřená doba průtoku vody mezi ryskami v závislosti na teplotě , vypočítaná hodnota kinematické viskozity, teoretické hodnoty hustoty  a dynamické viskozity t, teoretická hodnota t plynoucí z (2):

| [°C] | t [s] | .10-7[ m2.s-1] | [ kg.m-3] | t.10-4 [kg.m-1.s-1] | t.10-7[ m2.s-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 350,24 | 10,4967 | 998,49 | 1,028 | 10,2955 |
| 22 | 321,73 | 9,6422 | 997,86 | 0,955 | 9,5705 |
| 24 | 256,29 | 7,6810 | 997,38 | 0,911 | 9,1339 |
| 27 | 288,73 | 8,6532 | 996,59 | 0,852 | 8,5492 |
| 31 | 261,33 | 7,8321 | 995,41 | 0,781 | 7,8460 |
| 35 | 244,97 | 7,3418 | 994,08 | 0,720 | 7,2429 |
| 41 | 219,74 | 6,5856 | 991,86 | 0,641 | 6,4626 |
| 48 | 196,42 | 5,8867 | 988,92 | 0,566 | 0,58215 |
| 55 | 177,18 | 5,3101 | 985,65 | 0,504 | 0,52339 |
| 60 | 163,51 | 4,9004 | 983,13 | 0,467 | 0,48177 |

= 6,0.10-10 m2.s-1

Graf 1

Závislost kinematické viskozity na teplotě:

3.

c=(1818,9±2,1)K

A  = (2,5113 ± 0,0029).10-20 J

Diskuse:

Měření objemu u Mariotteovy láhve je nepřesné. Systematickou chybou je nejednotné určení začátku a konce doby měření (kdy voda začala téct x dopad poslední kapky), odměrný válec nebyl před novým měřením vysušen. Dopadávající kapky čeřily hladinu, bylo nesnadné odhadnou, kdy přesně hladina dosáhla rysky.

Největší nejistotu vnáší poloměr/průměr kapiláry, jelikož se v (3) vyskytuje v nejvyšší mocnině. Hodnota průměru již byla zadána, a to s relativní chybou 2,36%.

Naměřená hodnota se v rámci chyby shoduje s tabelovanou [4]. Nebylo třeba uvažovat opravu pro nelaminární prodění.

U měření teplotní závislosti kinematické viskozity je výsledná chyba velmi malá (max. 0,12%), jelikož se na chybě podílí pouze reakční doba experimentátora, která je téměř zanedbatelná vůči měřenému časovém úseku.

Naměřené hodnoty se řádově shodují  s tabelovanými [4], jak je patrno z grafu.

Při výpočtech byla vynechána hodnota příslušící 24°C, protože vlivem hrubé chyby neprobíhalo měření za laboratorního tlaku.

Závěr:

Dynamická viskozita destilované vody při 25,4 °C

=( 9,38±0,93) .10-4 kg.m-1.s-1

Závislost kinematické viskozity na teplotě viz graf 1.

Aktivační energie

A  = (2,5113 ± 0,0029).10-20 J

Literatura:

[1] Klasická mechanika II., A.Havránek, UK, 2003

[2] Základy fysikálních měření, J. Brož, SNP, 1967

[3] Matematické, fyzikální, chemické tabulky, SNP, 1983

[4] http://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm

# [5] J.Englich, Zpracování výsledků fyzikálních měření, Praha, 2000