### Pracovní úkol

- Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

- Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí.

Teorie:

Povrchové napětí σ je charakteristické pro každou kapalinu, závisí na její čistotě, teplotě a na látce s níž je ve styku. Je to síla působící kolmo na jednotkovou délku každého myšleného řezu povrchem látky. Tato síla leží v tečné rovině k povrchu ve vyšetřovaném místě a je stejně velká ve všech směrech povrchu.

Měření metodou bublin je založeno na závislosti kapilárního přetlaku uvnitř kulových ploch na povrchovém napětí. Měřicí aparatura je popsána a znázorněna ve studijním textu k této úloze. Pomocí mikromanometru měřím přetlak (v bublině).

Maximální přetlak (v bublině) Δpσmax nastane, když se v kapiláře vytvoří vzduchová bublina o průměru stejném jako je průměr kapiláry:

(1)

kde σ je povrchové napětí vody, h je hloubka, ve které se bublina vytváří, ρ je hustota vody, g je tíhové zrychlení a r0 (d0 ) je poloměr (průměr) kapiláry.

S růstem poloměru průměru bubliny se snižuje podtlak a bublina se odtrhne do kapiláry. Přetlak (v bublině) Δpσ pak nabývá hodnoty

(2)

Výšku vodního sloupce v mikromanometru měříme v okamžiku maximálního přetlaku (v bublině) Δpσmax. Jelikož se bublina vytváří těsně pod hladinou, mohu vztah (1) zjednodušit na

(3)

Veličinu Δpσmax mohu vyjádřit jako

Δpσmax = d ρ g sinα	 (4)

kde d je výška vodního sloupce v trubici mikromanometru, ρ je hustota vody v trubici mikromanometru, g je tíhové zrychlení a α  je úhel sklonu trubice v mikromanometru. Ze vztahů (3) a (4) tedy odvodím konečný vztah pro výpočet povrchového napětí σ:

σ  = 1/4dρgd0sinα	 (5)

Ze vztahu (5) plyne úměra mezi povrchovým napětím a výškou vodního sloupce v mikromanometru:

kd                                   	 (6)

resp.               kd(T)                         	 (7)

kde k je konstanta úměrnosti.

Pro závislost veličiny d na teplotě T platí vztah :

d(T)  = a + bT + cT2             	(8)

kde a, b, c jsou konstanty, které lze spočítat metodou nejmenších čtverců podle níž je součet čtverců odchylek minimální. Tak dostaneme tzv. normální rovnice pro koeficienty a, b, c :

a(Ti2 + b(Ti3 + c(Ti4  =  (diTi2              	(9)

a(Ti + b(Ti2 + c(Ti3  =  (diTi                 	(10)

a n + b(Ti + c(Ti2  =  (di                         	(11)

Kde di a Ti jsou dvojice naměřených hodnot a n je počet měření.

Výsledky měření:

# Podmínky v laboratoři: teplota: (24,2 (  0,4)(C

vlhkost:  (29,5 (  2,5) %

tlak: (990,1 ( 2,0) hPa

Průměr kapiláry: d0 = (0,52 (  0,02) mm

Teplota vody v mikromanometru: tm = 24°C

Hustota vody v mikromanometru: ρ = 997,3 kgm-3

Náklon trubice mikromanometru: α = 30°

Tabulka 1: Tabulkové hodnoty povrchového napětí pro destilovanou vodu hodnoty

| t [°C] | σ [Nm-1] (10–3 |
| --- | --- |
| 20 | 72,75 |
| 25 | 72,00 |
| 30 | 71,20 |
| 40 | 69,60 |
| 50 | 67,90 |
| 60 | 66,20 |
| 70 | 64,40 |
| 80 | 62,60 |

Tabulka 2: Naměřená a vypočítané hodnoty

| t [°C] | T [K] | d [mm] | σ ( 10–3 [Nm-1] | σ σ [Nm-1] ( 10–3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 293 | 111 | 70,6 | 2,8 |
| 22 | 295 | 110 | 70,0 | 2,8 |
| 24 | 297 | 109 | 69,3 | 2,7 |
| 26 | 299 | 108 | 68,7 | 2,7 |
| 28 | 301 | 107 | 68,0 | 2,7 |
| 30 | 303 | 107 | 68,0 | 2,7 |
| 32,5 | 305,5 | 106 | 67,4 | 2,7 |
| 34 | 307 | 105 | 66,8 | 2,6 |
| 36,5 | 309,5 | 104 | 66,1 | 2,6 |
| 38 | 311 | 104 | 66,1 | 2,6 |
| 40 | 313 | 104 | 66,1 | 2,6 |
| 42 | 315 | 103 | 65,5 | 2,6 |
| 44 | 317 | 102 | 64,9 | 2,6 |
| 46 | 319 | 102 | 64,9 | 2,6 |
| 48 | 321 | 101 | 64,2 | 2,6 |
| 50 | 323 | 100 | 63,6 | 2,5 |
| 52 | 325 | 100 | 63,6 | 2,5 |
| 54 | 327 | 99 | 63,0 | 2,5 |
| 56 | 329 | 98 | 62,3 | 2,5 |
| 58 | 331 | 98 | 62,3 | 2,5 |
| 60 | 333 | 97 | 61,7 | 2,5 |
| 62 | 335 | 97 | 61,7 | 2,5 |
| 64 | 337 | 96 | 61,0 | 2,4 |
| 66 | 339 | 96 | 61,0 | 2,4 |
| 68 | 341 | 96 | 61,0 | 2,4 |
| 70 | 343 | 95 | 60,4 | 2,4 |
| 72 | 345 | 94 | 59,8 | 2,4 |

Chybu při měření teploty vody v mikromanometru (a tím i chybu v určení její hustoty) mohu zanedbat, protože je velmi malá ((10-4 ). Chybu určení výšky sloupce beru 1 mm, protože kapalina v mikromanometru během měření oscilovala (se zvětšováním tlaku se zvyšovala a po vytvoření bublinek zase klesla) nemusel jsem vždy přesně odhadnout maximum této výšky a dále vzhledem ke kapilárním jevům, náklonu trubice (a tím i náklonu hladiny kapaliny) a přesnosti stupnice to považuji za reálný odhad.

Pomocí programu „Napětí“, ze vztahů (9) – (11), byly určeny následující koeficienty:

a = ( 349 ( 33 ( mm

b = ( –1,2 ( 0,2 ( mm K–1

c = ( 1,5 ( 0,3 ( ( 10–3 mm K–2

Hodnota parametru k ze vztahu (7) je k = ( 635,98 ( 0,05 ( ( 10–3 Nm–2

Vyjádříme-li závislost povrchového napětí na teplotě rovnicí= a + bT + cT2  (12), potom koeficienty a, b, c jsou:

a = ( 228 ( 21 ( ( 10–3 Nm–1

b = ( –8,3 ( 1,3 ( ( 10–4 Nm–1K–1

c = ( 9,9 ( 2,1 ( ( 10–7 Nm–1K–2

Jako „Příloha 1“ je označen v podstatě Graf č.3, vytvořený programem „Napětí“.

Jako „Příloha 2“ je označen graf závislosti povrchového napětí na teplotě vytvořený programem „Napětí“ uvažujeme-li průměr kapiláry d0 = 0,54 mm (tedy na horní hranici uvažované chyby).

Diskuse:

Z Grafu č.3 a obou příloh je patrné jisté posunutí naměřené závislosti vůči tabulkovým hodnotám. Jedním z důvodů by mohla být špatná čistota destilované vody, jež by mohla být znečištěna nějakou povrchově aktivní látkou (vnesenou jednak samotnou vodou, jednak z kapiláry měrné nádobky či teploměru při instalaci apod.). Za pravděpodobnější ale považuji, že toto posunutí je způsobeno chybně určeným průměrem kapiláry. Vycházím přitom z Přílohy č.2, kde je graf závislosti povrchového napětí na teplotě, uvažujeme-li průměr kapiláry                  d0 = 0,54 mm. Je zde patrná relativně dobrá shoda naměřených hodnot s tabulkovými (převážně při nižších měřených teplotách). Z výše uvedených grafů je také patrný prudší pokles povrchového napětí s rostoucí teplotou oproti tabulkovým hodnotám. Tento efekt je možné objasnit na základě přenosu tepla. Celé měření teplotní závislosti probíhalo prakticky za stálého ohřevu měřené kapaliny, to znamená, že v celém jejím objemu nemohla být všude stálá a stejná teplota, toto bylo ovlivňováno především rychlostí ohřevu. Pro eliminování tohoto jevu by bylo nutné vždy vodu ohřát na určitou teplotu, počkat na její ustálení, provést měření a teplotu zvýšit. To by ale neúměrně prodlužovalo čas potřebný k měření. Měřená teplota také není přesná, neboť rtuťový teploměr byl ponořen do vody hlouběji než kapilára (a neměřil tedy tepotu vody v místě vzniku bublinek). Použitý teploměr má i jistou teplotní setrvačnost při přenosu tepla z vody přes sklo teploměru do rtuti, která se posléze začne roztahovat. Toto je možné také odstranit výše diskutovaným postupem. Výsledem tedy je, že skutečná teplota vody při měření byla vždy o něco vyšší, než teplota udaná teploměrem, a protože hodnota povrchového napětí klesá s rostoucí teplotou  je změřené povrchové napětí menší než je udáno v tabulkách pro danou teplotu.

Závěr:

Byla zjištěna závislost povrchového napětí na teplotě ve tvaru = a + bT + cT2, konstanty a, b, c byly určeny:

a = ( 228 ( 21 ( ( 10–3 Nm–1

b = ( –8,3 ( 1,3 ( ( 10–4 Nm–1K–1

c = ( 9,9 ( 2,1 ( ( 10–7 Nm–1K–2

Tuto závislost znázorňuje Graf č.3.

Použitá literatura:

1( Slavínská, Stulíková, Vostrý: Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989

2) J. Brož, V. Roskovec, M. Valoucký: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980.