Pracovní úkol:

- Experimentálně ověřte platnost Einsteinova vztahu pro střední kvadratické posunutí částice  při Brownově pohybu.

- Určete aktivitu Brownova pohybu A částic latexu ve vodě za pokojové teploty.

- Vypočtěte Avogadrovu konstantu NA.

Teorie:

Brownovým pohybem se nazývá ustavičný chaotický pohyb malých částic rozptýlených v kapalně nebo plynu. Tento pohyb je podmíněn fluktuacemi tepelného pohybu molekul prostředí. Pro střední kvadratické posunutí částice při Brownově pohybu  platí Einsteinův vztah:

(1)

kde A je aktivita Brownova pohybu a t  je čas. Pro danou částici a prostředí je A při stálé teplotě konstantní. Pro postupný Brownův pohyb kulové částice lze tuto konstantu vypočíst ze vztahu :

(2)

kde R  je molární plynová konstanta, NA Avogadrova konstanta, T  teplota prostředí, r poloměr částice a (  dynamická viskozita. Relativní viskozitu (podíl viskozit suspenze a čisté kapaliny) lze odhadnout ze vzorce

(3)

kde ( je objemový podíl částic.

Platí-li Einsteinův vztah, musí platit podle (1)

(4)

kde  je vzdálenost sousedních bodů, vzdálenost i a i+2 bodu a  vzdálenost i a i+3 bodu. Pokud je shoda dostatečná, lze ze vztahu (1) vypočítat aktivitu Brownova pohybu a ze vztahu (2) Avogadrovu konstantu. Pozorování částice se uskutečňuje pomocí mikroskopu, televizní kamery a obrazovky. Pod objektiv mikroskopu se umístí zkoumaný vzorek. Sleduje se pomocí kamery s výstupem na obrazovku, která je namontována místo okuláru. Poloha částice se po konstantních časových intervalech zapisuje na průhlednou folii. Jednotlivé polohy se spojují, aby nedošlo k záměně pořadí. Polohy částic se odečtou a zpracují pomocí programu „Brown“. S takto zpracovanými hodnotami poté určíme aktivitu Brownova pohybu a Avogadrovu konstantu.

Výsledky měření:

# Podmínky v laboratoři: teplota: 24,5(C

vlhkost: 23,8 %

tlak: 995,5 hPa

Průměr částic: d = 850 nm

r = 425 nm (je jejich poloměr)

Teplota prostředí: T = 297,65 K (teplota v laboratoři přepočtená do termodynamické teplotní stupnice)

Dynamická viskozita: Dynamická viskozita vody při 25 °C je (podle [3]) η25 = 0,8937 .10-3 Pa.s. Dynamickou viskozitu suspenze určíme ze vztahu (3). Latex je smíchán s vodou v poměru 1:600, tedy ( = 1/600.

η = η25 . ηrel

η = 0,8974 .10-3 Pa.s

Čas t: Časový okamžik po kterém byly zaznamenávány polohy částice byl určován akustickými signály a a jeho perioda byla určena měřením digitálními stopkami. Pro 10 pípnutí byl naměřen čas t10 = (48,0 ( 0,2) s. Chyba byla odhadnuta reakční dobou. Perioda pípnutí tedy byla

t = (4,80 ( 0,02) s

Zvětšení mikroskopu: 15 dílkům stupnice na kalibračním sklíčku (1,5.10-4 m) odpovídá 23,3 cm na monitoru. Šířka značky na stupnici byla 0,4 cm (na obrazovce), chyba použitého měřidla byla 0,2 mm (zanedbatelná vzhledem k chybě způsobené šířkou značky). Absolutní chyby určení zvětšení (na obrazovce) tedy odhadnu na 0,2 cm). Zvětšení z je tedy poměr velikosti obrazu ku velikosti vzoru.

z = (1553 ( 13)

Další chyby:

Poloha částice: Vzhledem k velikostem částic (srovnatelné s vlnovou délkou světla, a výraznými ohybovými jevy) a jejich neustálému pohybu mohu chybu v určení polohy částice odhadnout jejím průměrem (σp1 = 850 nm).

Další chyba v určení polohy mohla nastat při překreslování poloh částice do počítače, tuto chybu odhaduji na 0,2 mm na obrazovce, což ve skutečnosti odpovídá σp2 = 128 nm.

Kalibrace monitoru: Monitor byl kalibrován milimetrovým měřidlem (s přesností 0,2 mm) na 200 mm. 1 mm potom odpovídá chyba σ k = 0,001 mm (v přepočtu do měřítka to je σ km = 643 nm)

Brownův pohyb: Pro zpracování programem „Brown“ jsem vybral tři částice (na fólii označeny (, (, (, stejným způsobem jsou značeny i přiložené listy ).

Tabulka 1.: Naměřené polohy částic (na monitoru).

| Částice ( |  | Částice ( |  | Částice ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bod | x [mm] | y [mm] |  | bod | x [mm] | y [mm] |  | bod | x [mm] | y [mm] |
| 1 | 109 | 84 |  | 1 | 134 | 100 |  | 1 | 121 | 93 |
| 2 | 117 | 82 |  | 2 | 137 | 100 |  | 2 | 124 | 92 |
| 3 | 120 | 85 |  | 3 | 139 | 104 |  | 3 | 128 | 96 |
| 4 | 122 | 80 |  | 4 | 137 | 106 |  | 4 | 126 | 100 |
| 5 | 116 | 86 |  | 5 | 139 | 110 |  | 5 | 125 | 96 |
| 6 | 114 | 84 |  | 6 | 139 | 115 |  | 6 | 123 | 100 |
| 7 | 113 | 81 |  | 7 | 143 | 113 |  | 7 | 124 | 103 |
| 8 | 116 | 83 |  | 8 | 144 | 118 |  | 8 | 120 | 104 |
| 9 | 111 | 81 |  | 9 | 147 | 115 |  | 9 | 117 | 106 |
| 10 | 115 | 80 |  | 10 | 143 | 115 |  | 10 | 115 | 107 |
| 11 | 116 | 78 |  | 11 | 147 | 118 |  | 11 | 117 | 102 |
| 12 | 119 | 78 |  | 12 | 139 | 118 |  | 12 | 117 | 93 |
| 13 | 112 | 78 |  | 13 | 139 | 123 |  | 13 | 119 | 96 |
| 14 | 107 | 80 |  | 14 | 142 | 124 |  | 14 | 127 | 93 |
| 15 | 107 | 87 |  | 15 | 142 | 122 |  | 15 | 125 | 100 |
| 16 | 105 | 91 |  | 16 | 145 | 124 |  | 16 | 121 | 90 |
| 17 | 106 | 98 |  | 17 | 147 | 126 |  | 17 | 123 | 86 |
| 18 | 111 | 97 |  | 18 | 147 | 123 |  | 18 | 126 | 87 |
| 19 | 115 | 99 |  | 19 | 145 | 130 |  | 19 | 126 | 81 |
| 20 | 114 | 102 |  | 20 | 141 | 127 |  | 20 | 129 | 76 |
| 21 | 112 | 100 |  | 21 | 143 | 126 |  | 21 | 124 | 74 |
| 22 | 113 | 96 |  | 22 | 150 | 125 |  | 22 | 117 | 76 |
| 23 | 108 | 101 |  | 23 | 151 | 128 |  |  |
| 24 | 104 | 101 |  | 24 | 156 | 129 |  |  |
| 25 | 104 | 97 |  | 25 | 154 | 132 |  |  |
| 26 | 99 | 96 |  | 26 | 153 | 126 |  |  |
| 27 | 102 | 94 |  | 27 | 161 | 126 |  |  |
| 28 | 108 | 94 |  | 28 | 164 | 129 |  |  |
| 29 | 110 | 101 |  | 29 | 161 | 133 |  |  |
|  |  | 30 | 164 | 136 |  |  |
|  |  | 31 | 165 | 139 |  |  |

Chyba v určení polohy každé částice je (dle předchozího) σpc = 1,5 mm (tj. nachází se v kruhu o poloměru 1,5 mm okolo bodu udaného v tabulce).

Einsteinův poměr: podle vztahu (4)

Částice (    1,00 : 1,89 : 3,20 : 3,73

Částice (:   1,00 : 1,75 : 2,72 : 4,06

Částice (:   1,00 : 1,73 : 2,49 : 3,37

Střední kvadratické vzdálenosti: Jsou určeny v měřítku obrazovky pro převod do skutečné velikosti použijeme vztahu 	(5)

Tabulka 2.: Naměřené střední kvadratické vzdálenosti.

|  |  | Částice ( |  | Částice ( |  | Částice ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čas |  | [mm2] | σ stat [mm2] |  | [mm2] | σ stat[mm2] |  | [mm2] | σ stat[mm2] |
| t |  | 27 | 4 |  | 22 | 3 |  | 33 | 6 |
| 2t |  | 52 | 12 |  | 39 | 7 |  | 57 | 17 |
| 3t |  | 87 | 27 |  | 61 | 10 |  | 82 | 16 |
| 4t |  | 102 | 56 |  | 91 | 19 |  | 111 | 24 |

σ stat je statisticky určená chyba (programem „Brown“)

Aktivita: Protože je v rovině zaostření mikroskopu stejné pravděpodobnostní zastoupení všech směrů, je  z vztahu (1). Užitím vztahů (1) a (5) dostaneme aktivity částic.

Tabulka 3: Aktivita částic.

|  | Částice ( |  | Částice ( |  | Částice ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čas | aktivita |  | aktivita |  | aktivita |
| t | A11 = (1,17 ± 0,26).10-12 m2s-1 |  | A12 = (9,5 ± 2,3).10-13 m2s-1 |  | A13 = (1,43 ± 0,33).10-12 m2s-1 |
| 2t | A21 = (1,12 ± 0,28).10-12 m2s-1 |  | A22 = (8,4 ± 1,8).10-13 m2s-1 |  | A23 = (1,23 ± 0,38).10-12 m2s-1 |
| 3t | A31 = (1,25 ± 0,40).10-12 m2s-1 |  | A32 = (8,8 ± 1,6).10-13 m2s-1 |  | A33 = (1,18 ± 0,24).10-12 m2s-1 |
| 4t | A41 = (1,10 ± 0,61).10-12 m2s-1 |  | A42 = (9,8 ± 2,1).10-13 m2s-1 |  | A43 = (1,20 ± 0,26).10-12 m2s-1 |

Avogadrova konstanta: Podle vztahu (2) vypočítáme Avogadrovu konstantu v jednotlivých případech.

Tabulka 4.: Avogadrova konstanta.

|  | Částice ( |  | Částice ( |  | Částice ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čas | aktivita |  | aktivita |  | aktivita |
| t | NA11 = (5,90 ± 1,32).1023 mol-1 |  | NA12 = (7,25 ± 1,79).1023 mol-1 |  | NA13 = (4,83 ± 1,10).1023 mol-1 |
| 2t | NA21 = (6,13 ± 1,51).1023 mol-1 |  | NA22 = (8,17 ± 1,75).1023 mol-1 |  | NA23 = (5,59 ± 1,73).1023 mol-1 |
| 3t | NA31 = (5,50 ± 1,73).1023 mol-1 |  | NA32 = (7,84 ± 1,42).1023 mol-1 |  | NA33 = (5,83 ± 1,19).1023 mol-1 |
| 4t | NA41 = (6,25 ± 3,44).1023 mol-1 |  | NA42 = (7,01 ± 1,51).1023 mol-1 |  | NA43 = (5,74 ± 1,24).1023 mol-1 |

Přílohy: Vektory posunutí a trajektorie částic (, ( a (, fólie s výsledky měření.

Diskuze:

Aktivita částice, která by měla být pro jednu částici konstantní, konstantní není (to je hlavní příčina rozdílných hodnot Avogadrovy konstanty). Je to způsobeno fluktuacemi v pohybu částice, protože statistické vztahy nemohou být přesně splněny pro jednu částici při čtyřech měřeních. Dále to mohlo být ovlivněno ohřevem vzorku od osvětlení v mikroskopu, drobnými otřesy podlahy atd. Jistý vliv mají i projevy tečení, což je patrno nejvíce na částici ( jednak z trajektorie a jednak z vektorů posunutí (převažuje jeden směr).

Relativně vysoká chyba (od 22 % do 55 %) je způsobena již samotným postupem měření: chyby vznikají při kalibraci mikroskopu, kalibraci časových signálů a kalibraci monitoru při zpracovávání počítačem (to jsou chyby systematické), velkou  roli hrají i chyby osobní, projevující se při zaznamenáváním poloh částic na fólii (reakční doba na časový signál, velikost částice a její neustálý pohyb) a z fólie do počítače (polohy částice nebyly zaznamenány jako body, ale jako malé flíčky – vlivem hrotu fixy). Další zkreslení mohlo přinést i to, že jsem se při zaznamenávání poloh (ne fólii i do počítače) mohl dívat na  polohu částice pod různými úhly (tedy ne vždy přesně kolmo).

Protože při vyhodnocování výsledků hraje důležitou roli splnění Einsteinova poměru (4), nepovažuji za vhodné určovat správnou hodnotu aktivity ani Avogadrovy konstanty aritmetickým průměrem všech měření, ale budu za správnou hodnotu považovat tu hodnotu, která přísluší měření s nejlepší shodou podle vztahu (4). To odpovídá částici ( mezi časem t a 2t a z těchto hodnot spočítám aritmetický průměr (také proto, že střední kvadratické posunutí v čase t je považováno za jednotku k porovnávání s ostatními, a proto není zřejmé splnění vztahu (4) pro toto první měření, ale za čas t a 2t je tato shoda nejlepší ze všech měřených). U částice ( neuvažuji shodu mezi časy t a 4t s ohledem na výraznější tečení.

Hodnoty u nichž nejsou uvedeny chyby (teplota, vlhkost, tabulkové hodnoty…) jsem považoval (dle pokynů) za přesné.

Tabulkové hodnoty pro Avogadrovu konstantu jsou udávány okolo hodnoty NA = 6,022 .1023 mol-1 (respektive 6,022045.1023 mol-1, 6,02217.1023 mol-1, 6,02252.1023 mol-1 nebo 6,0551367.1023 mol-1 podle [3]). Většina naměřených hodnot je blízko těmto tabulkovým (opět s výjimkou částice ()

Závěr:

Einsteinův vztah byl (v rámci chyby) ověřen.

Aktivita Brownova pohybu částic latexu ve vodě je (průměr z hodnot A11 a A21)

A = ( 1,15 ( 0,27 ) .10-12 m2s-1

Avogadrova konstanta je (průměr z hodnot NA11 a NA21)

NA = ( 6,02 ( 1,42 ) .1023 mol-1

Použitá literatura:

1( Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha, 1983

2( Slavínská, Stulíková, Vostrý : Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989

3) Tabulkové hodnoty byly převzaty z: http://www.converter.cz