Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

#### Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika

Úloha č. ...17...

Název: ........Studium otáčení tuhého tělesa..................

Pracoval: .......................... stud.sk.: ............. dne: ....8.3.2006....

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 0 - 3 | 2 |
| Výsledky měření | 0 - 9 |  |
| Diskuse výsledků | 0 - 5 | 3 |
| Závěr | 0 - 2 |  |
| Seznam použité literatury | 0 - 1 |  |
| Celkem | max. 20 | 17 |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

- Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.

- Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné osy rotace kvádru v souřadné soustavě dané hlavními osami setrvačnosti.

- Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace. Výsledek ověřte měřením.

- Měrně ověřte Steinerovu větu.

Teorie:

Moment setrvačnosti tuhého tělesa I otáčejícího se kolem pevné osy je definován vztahem [1]:

(1),

kde ρ je hustota tělesa, r vzdálenost od osy otáčení a V objem tělesa.

Těleso vykonává torzní kmity s periodou T

(2)

kolem osy procházející jeho těžištěm, jestliže je zavěšeno na torzním závěsu a vychýleno z rovnovážné polohy. D je direkční moment závěsu.

Pokud změříme dobu torzních kmitů Tv tělesa o známém momentu setrvačnosti, můžeme vyjádřit direkční moment .

Moment setrvačnosti homogenního válce IV  kmitajícího kolem osy totožné s osou symetrie je 											(3),

kde M je hmotnost válce a d jeho průměr.

Výsledný vztah pro určení momentu setrvačnosti tělesa I metodou torzních kmitů užitím vztahů (2) a (3) je tedy:

(4).

Moment setrvačnosti tělesa vůči libovolné ose procházející těžištěm lze vyjádřit pomocí  hlavních momentů setrvačnosti (Ix, Iy, Iz) a složek jednotkového vektoru (vx, vy, vz) ve směru osy, vzhledem k níž má těleso moment setrvačnosti I:

(5).

Složky jednotkového vektoru ve směru tělesové úhlopříčky kvádru lze spočítat pomocí vztahů:

(6)

a to za předpokladu, že souřadnicová osa x má směr hrany kvádru a, osa y má směr hrany b, osa z má směr hrany c.

Podle Steinerovy věty [1] je moment setrvačnosti I vzhledem k libovolné ose roven součtu momentu setrvačnosti I0 vzhledem k ose procházející těžištěm rovnoběžně s danou osou a součinu hmotnosti tělesa m a čtverce vzdálenosti l obou os:

(7).

Pro dobu kmitu Tf  fyzického kyvadla (těleso otáčející se kolem pevné osy neprocházející jeho hmotným středem [1]) s hmotností m a vzdáleností l těžiště od osy otáčení platí:

(8),

kde g je místní tíhové zrychlení.

Odtud:

(9).

Pro vyjádření momentu setrvačnosti I0 vůči ose procházející těžištěm, která je rovnoběžná s osou otáčení, lze využít Steinerovu větu:

(10).

Pomůcky:

Těleso tvaru kvádru s otvory na šroub, válec, tyč s břity, torzní závěs -ocelový drát se šroubem na konci pro připevnění tělesa, digitální stopky, váhy, sada závaží, digitální a pásové měřidlo, šroubovák

Postup měření:

Doba kmitů těles se měřila pomocí digitálních stopek s přesností 0,01 s. Hmotnost válce a tyče se určila na laboratorních vahách, nejmenší závaží bylo 0,5g.

Rozměry těles se měřily digitálním měřidlem s přesností 0,03mm (udaná výrobcem) a délka tyče byla určena pásovým měřidlem, dílek 1mm.

Změřila se doba kmitů kvádru podle os kolmých na stěny a podle 1 stěnové úhlopříčky, válce a tyče zavěšených na torzním závěsu. Naměřila se doba kmitů tyče jako fyzického kyvadla. Vypočítaly se teoretické hodnoty ze vztahů (5) a (10).

Výsledky měření:

Výsledky jsou udávány:

Veličiny určované přímou metodou: aritmetický průměr ( střední kvadratická chyba [2], včetně započítání chyby měřidla. U veličin měřených pouze jednou odpovídá chyba polovině nejmenšího dílku stupnice. Do chyby u časových údajů je započítána reakční doba experimentátora stanovená na 0,2s.

Veličiny zjišťované nepřímou metodou jsou udávány se střední chybou [2].

1.

Hmotnost válce: M=(903,8(0,3) 10-3 kg

Tabulka 1:

Průměr válce a doba 10 kmitů:

| měření | Průměr d [mm] | Kmity TV [s] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 108,01 | 99,61 |
| 2 | 108,02 | 99,85 |
| 3 | 108,00 | 100,17 |
| 4 | 108,07 |  |
| 5 | 108,05 |  |

d=(108,03(0,04) 10-3 m

TV= (9,99(0,03)s

IV=( 1,318(0,001)10-3 kg.m2

Tabulka 2:

Rozměry kvádru:

| Hrana a [mm] | b [mm] | c [mm] |
| --- | --- | --- |
| 64,02 | 127,8 | 19,11 |
| 64,05 | 127,84 | 19,27 |
| 64,17 | 127,91 | 19,25 |
| 64,21 | 127,98 | 19,28 |

a=(64,11(0,10) 10-3 m

b=(127,88(0,08) 10-3 m

c=(19,23(0,08) 10-3 m

Tabulka 3:

Doby 10 kmitů podle os kvádru:

| Ta [s] | Tb [s] | Tc [s] |
| --- | --- | --- |
| 95,78 | 52,27 | 106,74 |
| 95,74 | 52,43 | 106,88 |
| 95,79 | 52,58 | 106,69 |

Ta=( 9,58( 0,02)s

Tb=( 5,24( 0,03)s

Tc=( 10,68( 0,02)s

Vypočítané momenty setrvačnosti podle (4):

Ix=( 1,212(0,010)10-3 kg.m2

Iy=( 0,363(0,004)10-3 kg.m2

Iz=( 1,507(0,012)10-3 kg.m2

Kde Ix je mom. setr. podle osy a, Iy  -b, Iz –c.

2.

Podle (6) jsou složky jednotkových vektorů ve směru os a a b (c≡0):

vx=( 0,4482(0,0006)

vy=( 0,8939(0,0003)

3.

Moment setrvačnosti Iu podle stěnové úhlopříčky ab, dle(5):

Iu=(5,34(0,04)10-4 kg.m2

Tabulka 4:

Naměřená doba 10 kmitů kolem stěnové úhlopříčky:

| Tab [s] | 63,56 | 64,29 | 64,27 |
| --- | --- | --- | --- |

Tab=(6,40(0,05)s

Iu=(5,42(0,09)10-4 kg.m2

4.

Tíhové zrychlení g=9,81 ms-2

Hmotnost tyče: m= (285,5(0,3) 10-3 kg

Vzdálenost místa závěsu fyzického kyvadla od těžiště: l=(155,0(0,5) 10-3 m

Tabulka 5:

Doba kmitů tyče:

|  | Torzní Tt [s] | Fyzické Tf [s] |
| --- | --- | --- |
| Počet kmitů | 5 | 19 |
| 1 | 72,29 | 17,92 |
| 2 | 72,34 | 17,92 |
| 3 | 72,46 | 17,85 |

Tt=( 14,47( 0,04)s

Tf=( 0,94( 0,01)s

Hodnota momentu setrvačnosti tyče vypočítaná ze Steinerovy věty (10):

I=(2,90(0,23)10-3 kg.m2

Hodnota experimentálně zjištěná (4):

I=(2,768(0,026)10-3 kg.m2

Hodnota vypočtená dle vzorce pro moment setrvačnosti tyče vůči ose kolmé k délce tyče [2]:

J=1/12 ms2											(11)

Kde s je délka tyče   s=(339,0(0,5) 10-3 m

I=(2,750(0,084)10-3 kg.m2

Diskuze:

Tvar tělesa v úloze 1 nebyl sice kvádr, měl seříznuté rohy pro lepší připevnění šroubu u měření kmitů kolem úhlopříčky, ale to nemělo vliv na výpočet složek jedn. vektoru ve směru úhlopříčky.

Naměřené a spočtené hodnoty mom. setr. pro úhlopříčku se v rámci odchylky shodují.

Metoda torzních kmitů určila mom. setr. tyče v rámci chyby přesně, jak plyne z porovnání s výpočtem dle (11) .

Při měření doby kmitů fyzického kyvadla pravděpodobně došlo k hrubé chybě, kdy byla místo doby 20 kmitů naměřena doba pouze 19 kmitů. Po korekci na 19 kmitů se v rámci odchylky shodují momenty setrvačnosti naměřené pomocí reversního kyvadla i spočtené užitím Steinerovy věty.

Vliv na přesnost mělo tlumení kyvů fyzického kyvadla patrné již po několika periodách.

Největší chyba z metod určení I tyče byla u Steinerovy věty, jelikož závisela na největším počtu veličin.

Závěr :

Momenty setrvačnosti kvádru podle jednotlivých os jsou:

Ix=( 1,212(0,010)10-3 kg.m2

Iy=( 0,363(0,004)10-3 kg.m2

Iz=( 1,507(0,012)10-3 kg.m2

Složky jednotkového vektoru úhlopříčky největší stěny:

vx=( 0,4482(0,0006)

vy=( 0,8939(0,0003)

Moment setrvačnosti kvádru vzhledem ke stěnové úhlopříčce byl naměřen a vypočítán:

Iu=(5,34(0,04)10-4 kg.m2

Iu=(5,42(0,09)10-4 kg.m2

Steinerova věta byla ověřena.

Literatura:

[1] Mechanika I., A. Havránek , UK, 1995

[2] Základy fysikálních měření, J. Brož, SNP, 1967

[3] Studijní text k úloze na physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp